  - Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je dodávka manipulátoru (nového), předmětem plnění není manipulátor již používaný ani předváděcí manipulátor.

Nabízené vozidlo:

| Manipulátor |
| --- |
| Požadované technické parametry | Hodnota/způsob splnění požadavku dodavatelem |
|  | Pokyny pro dodavatele: Dodavatel u každého požadavku zadavatele v této sekci uvede, jakou hodnotou nabízený stroj požadavek splňuje, popř. zda ho splňuje (není-li možné konkrétní hodnotu vyjádřit) s případným doplněním názvu položky výbavy či balíčku výbavy, ve kterém je položka obsažena. | (Způsob splnění požadavku dodavatelem) |
| 1. | Tovární značka / výrobce |  |
| 2. | Obchodní název, typ a označení, min. objem motoru |  |
| Motor |
| 3. | Výkon min. 115 kW |  |
| 4. | Počet válců 4 | ANO/NE |
| 5. | Zdvihový objem min. 4,5 l |  |
| 6. | Ventilátor chladiče s reverzním chodem | ANO/NE |
| Pojezd |
| 7. | Hydrostatický pojezd, elektronicky ovládaný, s plynulou změnou převodových poměrů alespoň do rychlosti 15 km/hod | ANO/NE |
| 8. | Možnost regulace pojezdu bez změny otáček motoru | ANO/NE |
| 9. | Možnost jízdy max. rychlostí při snížených otáčkách motoru | ANO/NE |
| 10. | Ovládání změny směru jízdy na joysticku i vlevo pod volantem | ANO/NE |
| 11. | Max. pojezdová rychlost min. 40 km/h |  |
| 12. | Pohon všech čtyř kol | ANO/NE |
| 13. | Rozměr pneumatik min 500/70 R24 |  |
| 14. | Šípový dezén pneumatik | ANO/NE |
| 15. | Dvě řiditelné nápravy | ANO/NE |
| 16. | Uzávěrka diferenciálu min. na jedné nápravě | ANO/NE |
| 17. | Režim řízení – obě nápravy pouze přední náprava, krabí krok | ANO/NE |
| 18. | Automatická synchronizace kol | ANO/NE |
| 19. | Samočinná parkovací brzda při vypnutí motoru | ANO/NE |
| 20. | Suché kotoučové brzdy na všech kolech | ANO/NE |
| Výložník |
| 21. | Teleskopický výložník | ANO/NE |
| 22. | Výška zdvihu min. 7 m |  |
| 23. | Nosnost při zataženém teleskopu min. 4.200 kg |  |
| 24. | Nosnost výložníku 3 000 mm před přední nápravou min. 1.600 kg při dopředném dosahu |  |
| 25. | Automaticky odpružené teleskopické rameno | ANO/NE |
| 26. | Rychloupínací zařízení adaptérů s hydraulickým jištěním adaptérů | ANO/NE |
| 27. | Blokace při přetížení, elektronická váha | ANO/NE |
| 28. | Úchyt na výložníku kompatibilní s adaptéry (lopata, vidle s přidržovačem) zn. Merlo ZM3, které v současné době zadavatel již používá | ANO/NE |
| Hydraulika |
| 29. | S proměnným průtočným množstvím oleje | ANO/NE |
| 30. | Výkon čerpadla min 160 l/min |  |
| 31. | Tlak v systému min 250 bar | ANO/NE |
| 32. | 3. hydraulická funkce - 2 rychlospojky na konci ramene | ANO/NE |
| 33. | Možnost snížení průtoku jednotlivých funkcí výložníku | ANO/NE |
| Kabina |
| 34. | Odpružená | ANO/NE |
| 35. | Klimatizace, topení | ANO/NE |
| 36. | Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče | ANO/NE |
| 37. | Stěrač čelního, střešního a zadního okna | ANO/NE |
| 38. | Ovládání teleskopického výložníku a směru pojezdu stroje joystickem | ANO/NE |
| 39. | Rádio | ANO/NE |
| 40. | Dveře otevíratelné o 180° a zajistitelné v této poloze | ANO/NE |
| Osvětlení |
| 41. | Kompletní pracovní osvětlení LED min. 2 vpředu, 2 vzadu |  |
| 42. | Maják na střeše kabiny | ANO/NE |
| 43. | Osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích | ANO/NE |
| Provozní náplně |
| 44. | Palivová nádrž min. 150 l |  |
| 45. | Nádrž hydraulického systému max. 120 litrů |  |
| Hmotnost |
| 46. | Provozní hmotnost min. 9000 kg |  |
| 47. | Provozní hmotnost max. 12000 kg |  |
| Ostatní |
| 48. | Světlá výška stroje min. 400 mm, |  |
| 49. | Max. výška stroje 2600 mm |  |
| 50. | Kompletní zakrytování spodní části stroje | ANO/NE |
| 51. | Zadní couvací kamera | ANO/NE |
| 52. | Včetně dodání paletizačních vidlí | ANO/NE |
| 53. | Včetně dodání lopaty o objemu min. 2500 l, s výměnným oboustranným ocelovým břitem. |  |
| 54. | Stroj vhodný k rozhrnování a manipulaci s naváženým materiálem na senážních jamách | ANO/NE |
| Další požadavky |
| 55. | Zajištění autorizovaného servisu | ANO/NE |
| 56. | Návod k obsluze v českém jazyce | ANO/NE |
| 57. | Doklady nutné k registraci pro provoz na komunikacích v ČR | ANO/NE |
| 58. | Stroj musí být schválený pro provoz na pozemních komunikacích v České republice v souladu s platnými předpisy a vybaven výbavou pro provoz na pozemních komunikacích | ANO/NE |
| 59. | Rok výroby 2023 nebo novější |  |
| 60. | Nový stroj | ANO/NE |
| 61. | Zaškolení obsluhy | ANO/NE |
| 62. | Záruka min. 12 měsíců |  |
| 63. | Dodávka do 30. 6. 2024 | ANO/NE |

Pokyny pro dodavatele:

U požadavků, u kterých je v poli sloupce „Splnění požadavku“ uvedeno „ANO / NE“, dodavatel zvolí jednu z obou hodnot dle skutečnosti; u požadavků, u kterých je pole prázdné, dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob, jak daný požadavek splňuje.

Veškeré shora uvedené požadavky zadavatele jsou závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení!

Pokud tedy dodavatel u některého požadavku, kde je uveden text „ANO/NE“, ponechá tento text, neuvede žádný text, uvede text „NE“, nebo uvede jakýkoliv jiný text než „ANO“, bude vyloučen.

U každého ostatního požadavku dodavatel uvede, jakou hodnotou či způsobem nabízené plnění požadavek splňuje, a to tak, aby nabízená hodnota či způsob byl v souladu s požadavkem zadavatele. Pokud tak dodavatel neučiní, bude vyloučen.

Před tiskem dodavatel tyto pokyny vymaže.

1.2 Podrobná cenová nabídka

Jako součást této vyplněné přílohy č. 1 dodavatel předkládá podrobnou cenovou nabídku nabízeného vozidla obsahující podrobný rozpis sériové a příplatkové výbavy s uvedením jejich cen: