Veřejná zakázka Postřikovač

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek/smlouvy – Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je dodávka nového postřikovače

Nabízený stroj:

| Postřikovač |
| --- |
| Požadované technické parametry | Hodnota/způsob splnění požadavku dodavatelem |
|  | Pokyny pro dodavatele: Dodavatel u každého požadavku zadavatele v této sekci uvede, jakou hodnotou nabízený stroj požadavek splňuje, popř. zda ho splňuje (není-li možné konkrétní hodnotu vyjádřit) s případným doplněním názvu položky výbavy či balíčku výbavy, ve kterém je položka obsažena. | (Způsob splnění požadavku dodavatelem) |
| 1. | Tovární značka / výrobce |  |
| 2. | Obchodní název, typ a označení, |  |
| NÁDRŽE: |
| 3. | Velikost nádrže min. 3800 l |  |
| 4. | Nádrž s oplachem, tlakovým mícháním a mícháním přepadem | ANO/NE |
| 5. | Samostatná nádrž na čistou vodu s vodoznakem, velikost min. 250 l |  |
| 6. | Kanystr na mytí min. 15 l |  |
| 7. | Samostatná předmíchávací nádrž s vnitřním oplachem, vodoznakem, oplachovou tryskou na kanystry a míchací tryskou, velikost min. 30 l |  |
| RAMENA: |
| 8. | Záběr ramen 24 m | ANO/NE |
| 9. | Počet samostatně řízených postřikových sekcí min. 11 |  |
| 10. | Pneumatické ovládání jednotlivých sekcí | ANO/NE |
| 11. | Aktivní naklápění ramen, tlumiče na ramenech a ve středové části | ANO/NE |
| 12. | Automatické řízení zdvihu ramen nad porostem | ANO/NE |
| 13. | Počet ultrazvukových čidel pro řízení výšky ramen dle porostu min. 4 ks |  |
| 14. | Rozvody kapaliny v ramenech v nerezovém provedení | ANO/NE |
| 15. | Počet pozic na držácích trysek min. 3 |  |
| 16. | Trysky TurboDrop HiSpeed 04 min. 50 ks |  |
| 17. | Trysky TurboDrop HiSpeed 06 min. 50 ks |  |
| 18. | Trysky šestiotvorové na DAM s maticemi a těsněním (04) min. 50 ks |  |
| 19. | Světlomety LED na ramenech s ovládáním na ovl. panelu, min. 4 ks |  |
| 20. | Krytky špiček ramen | ANO/NE |
| POČÍTAČ / ELEKTRONIKA: |
| 21. | Řízení stroje ISOBUS | ANO/NE |
| 22. | Ovládací joystick s CPC konektorem | ANO/NE |
| 23. | Ovládání sekcí podle GPS | ANO/NE |
| OJ / NÁPRAVA: |
| 24. | Horní kulový závěs K80 | ANO/NE |
| 25. | Náprava vzduchem odpružená | ANO/NE |
| 26. | Pneumatické brzdy | ANO/NE |
| 27. | Spodní zakrytování nápravy | ANO/NE |
| KOLA / BLATNÍKY: |
| 28. | Rozchod kol 1800 mm | ANO/NE |
| 29. | Rozměr kol min. 340/85 R48 |  |
| 30. | Blatníky na obou kolech | ANO/NE |
| ČERPADLO: |
| 31. | Pohon postřikového čerpadla mechanicky - homokinetický náhon připojený k čerpadlu pod ojí stroje | ANO/NE |
| 32. | Vnější plnící a sací kohout "2" s koncovkou "C" | ANO/NE |
| 33. | Nejméně třístupňová filtrace plnící vody a postřikové kapaliny | ANO/NE |
| 34. | Digitální ukazatel hladiny na postřikovači a ovládacím panelu | ANO/NE |
| 35. | Nerezové pístomembránové postřikové čerpadlo | ANO/NE |
| 36. | Výkon postřikového čerpadla min. 270 l/min |  |
| 37. | Cirkulace postřikové kapaliny v tlakových rozvodech | ANO/NE |
| OSTATNÍ: |
| 38. | Hydraulický rozvaděč pracující v režimu Load Sensing | ANO/NE |
| 39. | Osvětlení a vybavení pro provoz na pozemních komunikacích | ANO/NE |
| 40. | Schválení pro provoz na pozemních komunikacích vč. potřebného vybavení | ANO/NE |
| DALŠÍ POŽADAVKY: |
| 41. | Nový stroj | ANO/NE |
| 42. | Zajištění autorizovaného servisu | ANO/NE |
| 43. | Zajištění dopravy a uvedení do provozu | ANO/NE |
| 44. | Podrobné zaškolení obsluhy | ANO/NE |
| 45. | Záruka min. 24 měsíců |  |
| 46. | Dodávka do 15.5.2024 | ANO/NE |

Pokyny pro dodavatele:

U požadavků, u kterých je v poli sloupce „Splnění požadavku“ uvedeno „ANO / NE“, dodavatel zvolí jednu z obou hodnot dle skutečnosti; u požadavků, u kterých je pole prázdné, dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob, jak daný požadavek splňuje.

Veškeré shora uvedené požadavky zadavatele jsou závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení!

Pokud tedy dodavatel u některého požadavku, kde je uveden text „ANO/NE“, ponechá tento text, neuvede žádný text, uvede text „NE“, nebo uvede jakýkoliv jiný text než „ANO“, bude vyloučen.

U každého ostatního požadavku dodavatel uvede, jakou hodnotou či způsobem nabízené plnění požadavek splňuje, a to tak, aby nabízená hodnota či způsob byl v souladu s požadavkem zadavatele. Pokud tak dodavatel neučiní, bude vyloučen.

Před tiskem dodavatel tyto pokyny vymaže.

1.2 Podrobná cenová nabídka

Jako součást této vyplněné přílohy č. 1 dodavatel předkládá podrobnou cenovou nabídku nabízeného vozidla obsahující podrobný rozpis sériové a příplatkové výbavy s uvedením jejich cen: