# Příloha č. 1

# Technická specifikace dodávky – minimální technické požadavky

| 600 ks nouzových svítidel |
| --- |
| Značka svítidla | doplní dodavatel |
| Typ | doplní dodavatel |
| požadavek zadavatele | způsob splnění požadavku dodavatelem |
| Těleso: polykarbonát, nehořlavý | doplní dodavatel |
| Spotřeba proudu DC – 230 V: do 25mA | doplní dodavatel |
| Barva tělesa: RAL 9003 signální bílá | doplní dodavatel |
| Zdánlivý výkon: 9,4 VA | doplní dodavatel |
| Zdánlivý výkon: 9,4 VA | doplní dodavatel |
| Kryt: polykarbonát se zpomalovačem hoření | doplní dodavatel |
| UV stabilizovaný, průhledný | doplní dodavatel |
| Jmenovitý příkon LED chipu: do 4 W | doplní dodavatel |
| Iluminant: Mid-Povwer-LEDs | doplní dodavatel |
| Proud LED chipu: do 350 mA | doplní dodavatel |
| Stupeň krytí IP42 | doplní dodavatel |
| Teplotní rozsah: ta:od -15°C do +40°C | doplní dodavatel |
| Barevná teplota: 4000 – 5000 K | doplní dodavatel |
| Bez monitoringu | doplní dodavatel |
| Vstupní napětí AC: 230 V AC +- 10%, 50 Hz | doplní dodavatel |
| Vstupní napětí DC: 175 – 275 V DC | doplní dodavatel |
| Pozorovací vzdálenost od 20 m | doplní dodavatel |
| 10 kusů nouzových světel |
| Značka svítidla | doplní dodavatel |
| Typ | doplní dodavatel |
| požadavek zadavatele | způsob splnění požadavku dodavatelem |
| Těleso: polykarbonát se zpomalovačem hoření | doplní dodavatel |
| Barva: bílé, stabilizované proti UV záření | doplní dodavatel |
| Spotřeba proudu DC – 230 V: do 16 mA | doplní dodavatel |
| Kryt: polykarbonát se zpomalovačem hoření | doplní dodavatel |
| UV-stabilizovaný, opál včetně | doplní dodavatel |
| Transparentní části pro SL | doplní dodavatel |
| Jmenovitý příkon LED chipu: do 2 W | doplní dodavatel |
| Proud LED chipu: do 350 mA | doplní dodavatel |
| Stupeň krytí: IP 65 | doplní dodavatel |
| Teplotní rozsah: ta:od -15°C do + 40°C | doplní dodavatel |
| Barevná teplota: 5000 K / 5000 K (SL) | doplní dodavatel |
| Bez monitoringu | doplní dodavatel |
| Vstupní napětí AC: 230 V AC +- 10%, 50 Hz | doplní dodavatel |
| Vstupní napětí DC: 220 V +- 25% | doplní dodavatel |
| Pozorovací vzdálenost od 10 m | doplní dodavatel |
| 1 sada baterkárny = 18 kusů baterií |
| Značka výrobku | doplní dodavatel |
| Typ | doplní dodavatel |
| LC-P1242AP baterie LC-P 12V/42Ah pro rozvaděč C-RNO 2 | doplní dodavatel |
| Životnost barerií: 8 – 10 let | doplní dodavatel |
| Provozní teplota baterií: 20 – 25°C | doplní dodavatel |

# Na důkaz výše uvedených tvrzení přikládám i kopie produktových listů nabízených výrobků.