# Příloha č. 1

# Technická specifikace dodávky – minimální technické požadavky

| Světelná jevištní technika - 6 kusů předních PC svítidel |
| --- |
| Značka svítidla | doplní dodavatel |
| Typ | doplní dodavatel |
| požadavek zadavatele | způsob splnění požadavku dodavatelem |
| Míchání barev: CMY/RGB nebo RGBAL | doplní dodavatel |
| Bílé světlo: variabilní CCT 2700K – 8000K | doplní dodavatel |
| Typ zdroje světla do 350W LED | doplní dodavatel |
| LED výkon min. 16 000 lm | doplní dodavatel |
| Barevné provedení: CRI: 95, CRI R9: 96, TM30-18 Rf:92, TM30-18 Rg: 106, TLVI: 91 | doplní dodavatel |
| Předpokládaná životnost LED: min. 40 000 h | doplní dodavatel |
| Typická údržba lumenů: L70/B50 | doplní dodavatel |
| Záruka na světelný zdroj: 4 roky nebo 20 000 h | doplní dodavatel |
| Rozsah zoomu: manuální 5 – 60° | doplní dodavatel |
| Efekty: frost | doplní dodavatel |

# Na důkaz výše uvedených tvrzení přikládám i kopie produktových listů nabízených výrobků.