Olomouc, dne  30.5.2014

Metodický pokyn pro úpravu digitálních grafických dat

Grafická data jsou zpravidla pořizována převzetím dodané digitální výkresové dokumentace ve formátech dwg, resp. dxf (AutoCAD). Pro potřeby bezproblémového využití těchto dat v IS FaMa+ je potřeba, aby tato data splňovala následující požadavky:

- Identifikační čísla jednotlivých místností musí být v samostatné vrstvě (Místnost_kod; Cis_mis) a musí se nacházet uvnitř plochy místnosti (alespoň první vztažný bod). Pro automatizované zpracování je důležité, aby tato vrstva neobsahovala žádné jiné popisy (texty), přičemž číslo místnosti musí být v této vrstvě právě jednou. Je-li potřeba uvést číslo místnosti více než jednou, např. u rozlehlých místností, členitých chodeb apod., musí být druhý a další výskyt čísla místnosti umístěn do jiné vrstvy, např. Popis.

- Tvar čísla místnosti musí být jednotný pro všechny projekty (výkresy). Např. je-li v popisné části používáno označování místností ve formátu BBC.PP.MMM, kde BB = označení budovy, C = část budovy, PP = podlaží, MMM = tři pozice pro číslo místnosti, doporučuje se, aby číslo místnosti na výkresu bylo ve formátu PP.MMM (Pozn.: v případech, kdy lze v rámci budovy vyloučit výskyt více než 99 místností na podlaží, lze pro označení místnosti na podlaží využít jen dvě pozice, tedy MM).

- Všechny projekty musí obsahovat jednotnou logiku označování místností a podlaží

  - 2.podzemní podlaží (2.suterén) – označení na výkrese 02.001

  - 1.podzemní podlaží (1.suterén) – označení na výkrese 01.001

  - 1.nadzemní podlaží (přízemí) – označení na výkrese 1.001

  - 2.nadzemní podlaží (1.patro) – označení na výkrese 2.001

  - 3.nadzemní podlaží (2.patro) – označení na výkrese 3.001

atd.

- Jsou-li součástí výkresové dokumentace i popisná data (tabulka seznamu místností a případné další tech. údaje – parametry, výkaz výměr…), je pro další zpracování těchto dat vhodné použít tabulku formátu xls (MS Excel) vloženou do výkresu jako OLE objekt.

- Všechny projekty (výkresy) musí být vytvářeny ve stejných jednotkách (stavební výkresy v mm)

- Před předáním dokumentace je potřeba výkresy vyčistit (odstranit definice nepoužitých prvků a smazané entity).

- Ve výkresech musí být do samostatné vrstvy (např. Místnost_plochy) umístěny uzavřené liniové entity, které ohraničují plochy jednotlivých místností. Pro automatizované zpracování je důležité, aby tato vrstva neobsahovala žádné jiné liniové entity.

- U ploch (pokud jsou na výkresech použity) používat transparentní výplň.

- Používat jednotné základní členění vrstev.

- Používat jednotné atributy pro jednotlivé entity ve vrstvách.

- Pro všechny prvky zobrazené na výkresech, které budou předmětem sledování v informačním systému (např. stavební prvky, konstrukční prvky, technologická zařízení, zdravotechnika apod.), musí výkresová dokumentace obsahovat jednoznačný identifikační alfanumerický kód (shodný s kódem v popisné části informačního systému), který bude použit pro vytvoření vazebného klíče. Tento kód nesmí být vytvořen jako atribut bloku. Tyto kódy by pro automatizované zpracování měly být v samostatné vrstvě (např. XX_IS_kod, kde XX je prefix oblasti – stavební prvky, zdravotechnika, elektro apod.).

Kódy prvků zdravotechniky budou např. ve vrstvě   ZT_IS_kod

Ukázka možného základního členění vrstev:

| Č.vrstvy | Vrstva – název | Vrstva – obsah |
| --- | --- | --- |
| 01 | Osy | Osy a pomocné čáry |
| 02 | Stěny_nosné | Obvodové a nosné zdi |
| 03 | Stěny_hrany |  |
| 04 | Příčky | Dělící příčky |
| 05 | Obrysy | Obrysy |
| 06 | Místnost_kod | Čísla místností v předepsaném formátu |
| 07 | Místnost_plochy | Liniové entity ohraničující místnosti |
| 08 | Místnost_popis | Popisy místností |
| 09 | Okna | Okna |
| 10 | Okna_kod | Kódy oken v předepsaném formátu |
| 11 | ZT | Prvky ZT |
| 12 | ZT_kod | Kódy ZT prvků v předepsaném formátu |
| 13 | Schody | Schody, schodiště |
| 14 | Dveře | Dveře, prahy |
| 15 | Dveře_kod | Kódy dveří v předepsaném formátu |
| 16 | Stavební prvky | Stavební prvky |
| 17 | Stavební prvky_kod | Kódy stavebních prvků v předepsaném formátu |
| 18 | Koty | Kóty |
| 19 | Popis | Ostatní popisy |

Výkresy (projekty) mohou samozřejmě dále obsahovat i jiné vrstvy, ať už by se jednalo o vrstvy s podrobnějším členěním stavebních prvků, nebo o specifické vrstvy s tématicky zaměřeným obsahem (zdravotechnika, vzduchotechnika, protipožární technika, apod.). Důležité je, aby při tvorbě vrstev byla akceptována výše uvedená pravidla.

TESCO SW a.s.

Jeremenkova 42 772 00 Olomouc Tel.: +420 587 333 400 Fax: +420 587 333 885 http://www.tescosw.cz