Technická specifikace – 3 nákladní přívěsy

| Výbava | Požadavek | Nabídka-doplní uchazeč ano/ne, nebo příslušný údaj |
| --- | --- | --- |
| Hmotnost | Celková hmotnost | 18 000 kg |  |
|  | Užitečná hmotnost | min. 13 000 kg | ……………………… kg |
| Ložný prostor | Délka | 4 850 až 5 100 mm | ……………………… mm |
|  | Šířka | 2 350 až 2 450 mm | ………………………mm |
|  | Výška | 980 až 1 000 mm | ………………………mm |
|  | Objem | min. 11,5 m3 | ……………………… m3 |
|  | Výška podlahy od země | 1 400 až 1 500 mm | ………………………mm |
| Podvozek | Počet náprav 2 | Ano |  |
| Nápravy | Nápravy s bubnovou brzdou | Ano |  |
|  | Nosnost jedné nápravy | min. 9 000 kg | ………………………. kg |
|  | Vypouštění vaku při sklápění | Ano |  |
|  | Samostavitelné brzdové páky | Ano |  |
|  | Vzduchové pérování | Ano |  |
|  | Automatická parkovací a odtrhová brzda s pružinovými válci | Ano |  |
|  | Pneumatiky 385/65 R 22,5 | Ano |  |
| Rám | Ocelová konstrukce | Ano |  |
|  | Pevná tažná oj s výškově přestavitelným závěsným okem Ø 50 mm | Ano |  |
|  | Na oji upevněná výškově stavitelná odstavná noha | Ano |  |
|  | Ocelový zadní nárazník | Ano |  |
|  | Plastové blatníky | Ano |  |
|  | Lapače nečistot | Ano |  |
| Karoserie | Celokovová se sklápěním jedním teleskopickým válcem do tří stran s omezením zdvihu ve všech směrech | Ano |  |
|  | Pevné přední čelo | Ano |  |
|  | Pravá a levá strana průběžné hladké bočnice otevírané samotíží | Ano |  |
|  | Zadní čelo otevírané samotíží | Ano |  |
|  | Podlaha z hardoxu | Ano |  |
|  | Tloušťka podlahy | min. 5 mm | ……………………… mm |
|  | Bočnice ocelové | Ano |  |
|  | Tloušťka bočnic | min. 4 mm | ……………………… mm |
|  | Zaplachtování včetně příslušenství | Ano |  |
| Instalace | Dvouhadicová vzduchotlaká brzda vybavená automatickým zátěžovým regulátorem ABS s EBS 2S/2M | Ano |  |
|  | Elektrická instalace s vodotěsnými bezšroubovými spoji | Ano |  |
|  | Zadní sdružené pětikomorové nebo sedmikomorové svítilny | Ano |  |
|  | Poziční svítilny s LED diodami | Ano |  |
|  | Instalace bez svorkovnic s rychlospojkami | Ano |  |
|  | Elektrická zásuvka 1 x 15 pólů včetně redukce na 2 x 7 pólovou | Ano |  |
|  | Dvouhadicový nebo jednohadicový hydraulický systém s provozním tlakem 16 MPa a patním vypínáním do všech tří stran | Ano |  |
|  | Dvouhadicový nebo jednohadicový hydraulický systém | Uveďte provedení → | …………………………… |
| Výbava | 1 ks zakládací klín | Ano |  |
|  | 1 ks držák rezervy | Ano |  |
|  | 1 ks rezerva | Ano |  |
|  | 1 ks klíč na kola | Ano |  |
|  | 1 ks sada žárovek | Ano |  |
| Barva podvalníku | Karoserie oranžová RAL 2011 | Ano |  |
|  | Podvozek šedá | Ano |  |
|  | Opískování, základní a vrchní nátěr | Ano |  |

V ________________ dne: ________________

__________________________________

razítko a podpis oprávněného zástupce

uchazeče