Technická specifikace a závazné technické podmínky pokladače emulzních nátěrů

Podvozek

- dvounápravový,

- přepravní rychlost minimálně 80 km/h,

- celková povolená hmotnost při přepravní rychlosti nad 80 km/h maximálně 13-15 tun,

- celková hmotnost při práci s plně využitelným zásobníkem kameniva maximálně 15-18 tun,

- dvouokruhové vzduchové brzdy s ABS,

- silniční osvětlení,

- výškově nastavitelná oj 900 ± 100 mm.

Zásobník kameniva

- objem zásobníku kameniva minimálně 6 m3,

- násypka drtě široká maximálně 2.400 mm pro doplňování z jakéhokoliv vozu/sklápěče,

- hydraulicky poháněný podávací pás.

Podrťovač

- pracovní šířka základní 300-2.400 mm,

- rozšíření na 3.000 mm mechanickým nástavcem,

- automatická dodávka drti při nasazení dílu na rozšíření,

- plynule hydraulicky ovládaný dávkovací podrťovací válec se snímáním otáček,

- senzor nedostatku drtě s varovným akustickým signálem,

- přítlačné rovnací válce s PU povrchem a pneumatickým ovládáním.

Pohonná jednotka

- samostatná pohonná jednotka olejem chlazená o výkonu minimálně 20 kW,

- vznětový motor plní emisní předpisy dle 97/68/ES v platném znění stupeň IIIA,

- hydraulický systém s pístovým čerpadlem o výkonu minimálně 80 l/min.,

- počítadlo motohodin,

- hydraulická nádrž s termostaticky ovládaným chladičem,

- objem hydraulické nádrže minimálně 100 l,

- ukazatel hladiny, teploměr a systém filtrů hydraulického oleje,

- kompresor s odpovídajícím výkonem,

- zásuvka na vzduch pro připojení vzduchové pistole.

Čerpadlo na emulzi

- hydraulicky poháněné emulzní čerpadlo o výkonu minimálně 350 l/min,

- filtr emulze s výměnnou vložkou,

- funkce technologického rozvodu:	- cirkulace přes nástřikovou lištu;

- postřik;

- vyprázdnění nádrže;

- proplach čerpadla;

- pročištění vzduchem.

- čerpadlo na emulzi, umístěné na pokladači emulzních nátěrů,

Nástřiková lišta

- základní délka minimálně 2.300 mm, rozdělená do sekcí po 300 mm,

- možnost rozšíření základní délky pouze vpravo o minimálně 500 mm,

- celková maximální šířka po rozšíření vpravo je min. 2.800 mm,

- výškově stavitelná lišta v rozsahu minimálně ( 80 mm,

- hydraulický posun do strany minimálně ( 100 mm,

- odpouštěcí zařízení v systému cirkulace s regulací dávky emulze včetně soupravy pro ruční postřik.

Elektronický řídící systém

- menu v českém jazyce,

- ovládání na ovládacím panelu,

- zobrazení všech důležitých dat v průběhu pracovního procesu,

- vkládání všech potřebných pracovních hodnot,

- ovládání jednotlivých pracovních sekcí,

- počítadlo zpracované plochy v m2 a ujeté vzdálenosti při výkonu,

- údaje se dají nastavit do počátečního stavu - anulování pracovních údajů,

- celkový součet zpracovaných m2 plochy,

- automatická regulace tlaku postřiku,

- elektronické měření tlaku emulze,

- nastavení dávkování emulze v závislosti na pojezdové rychlosti soupravy,

- skoková funkce čerpadla emulze při změnách pracovní šířky postřiku,

- bezdotykové snímání pojezdové rychlosti s ukazatelem na displeji,

- řídící panel s elektronickým systémem a sedadlo obsluhy,

Parametry provádění nátěru

- Parametry provádění nátěru odpovídají ČSN 73 6129 Stavba vozovek – Postřikové technologie. Emulze budou zadavatelem využívány pro provádění nátěrů a postřiků vozovek. Zadavatel využívá pojivo dle Tabulek 4a a 4b uvedené normy v rozsahu 0,25 – 2,3 kg.m-2. Zadavatel využívá kamenivo dle Tabulky 6 uvedené normy v rozsahu, tj. 2 – 18 kg.m-2. Zadavatel bude využívat emulze, které odpovídají podmínkám platné technické normy ČSN EN 13808 Asfalty a asfaltová pojiva s obsahem pojiva 63 – 67 a s hodnotou štěpitelnosti 70 – 155 (C65B3, C65B4 a C65B5). Zadavatel bude využívat kamenivo frakcí 2/4 (2/5), 4/8, 4/11, 8/11 a 11/16.

Technická specifikace a závazné technické podmínky cisternové nástavby s nádrží na emulzi s čerpadlem a rozstřikovací lištou

- řešení nástavby jako výměnné pro celoroční využití podvozku, kompatibilita se stávajícím sypačem a třístranným sklápěčem + oka pro zavěšení háků ocelových lan na jeřáb,

- montáž na stávající podvozek, vybavený rychlovýměnným systémem UNILOCK, včetně dalších potřebných úprav na podvozku tak, aby cisternová nástavba byla zcela funkční,

- dodaná nástavba bude namontována na nosiče IVECO TRAKKER EURO VI 6x6, VIN WJMF2NSS70C300478, RZ 5J5 3316,

- využitelný objem nádrže 9.000 litrů emulze, celkový objem nádrže je o cca 5 až 10 % větší,

- provedení nádrže z materiálu ocel tř. 11 nebo nerez, tř. 1.4301,

- využitelná volná ložná délka nosiče IVECO TRAKKER EURO VI 6x6 pro bezpečnou přepravu je maximálně 4.950 mm,

- celková výška nosiče IVECO TRAKKER EURO VI 6x6 včetně nádrže na emulzi nepřesáhne maximální přípustnou výšku 3.600 mm,

- výška rámu nosiče IVECO TRAKKER EURO VI 6x6 je 1.170 mm. Maximální přípustná výška nádrže včetně mezirámu je 2.430 mm,

- maximální přípustná šířka nádrže včetně mezirámu je 2.500 mm,

- dělící příčka (vlnolam) pro bezpečnou přepravu, alespoň dvě,

- mechanický ukazatel hladiny emulze v nádrži,

- uzavírací víko s odvzdušněním a přepadem proti přeplnění,

- výstupní žebřík a přístupová lávka k víku nádrže se zábradlím (skládacím),

- čerpadlo na přečerpávání emulze z přistaveného přívěsu s možností proplachu a pročištění vzduchem,

- pohon čerpadla hydraulické,

- automatická regulace postřiku,

- ovládací panel v kabině podvozku,

- rozhraní RS 232 pro přenos dat,

- minimálně 2“ plnící potrubí s uzavíracími armaturami,

- minimálně 5/4“ tlakové a vratné přípojky pro provoz pokladače emulzních nátěrů,

- průměry potrubí musí být optimalizovány s ohledem na dávkování množství emulze,

- izolace nádrže minerální vlnou tloušťky minimálně 60 mm s opláštěním z nerez oceli odpovídající třídy,

- ohřev emulze přes plamenec,

- naftový hořák s regulovaným výkonem v rozsahu 50 až 110 kW,

- palivová nádrž na naftu o objemu minimálně 50 l,

- komín odvodu spalin v provedení z nerez oceli odpovídající dané třídě,

- ovládání teploty ohřevu termostatem,

- teploměr pro měření teploty emulze,

- bezpečnostní vypínání hranice maximální teploty ohřevu emulze,

- čidlo pro snímání minimální hranice zaplavení vodou pro zapnutí naftového hořáku,

- provoz 24 V přes elektrické rozvody nosiče IVECO TRAKKER EURO VI 6x6,

- hmotnost prázdné nádrže s mezirámem maximálně 4.750 kg,

- nasazení a sejmutí nádrže na emulzi pomocí odstavných noh,

- 4 ks odstavných noh splňující nosnost prázdné nádrže na emulzi,

- minimálně 3 výškově stavitelné polohy odstavných noh,

- rozstřikovací lišta, základní pracovní šířka 200 až 2.000 mm,

- hydraulické rozšíření na obě strany do max. pracovní šířky 4.000 mm,

- hydraulické zvedání a spouštění, cirkulace emulze přes rozstřikovací lištu,

- vzduchové vypínání trysek na celé liště, vypínání jednotlivých trysek mechanicky,

- velikost trysek a rozteč mezi tryskami dle technického provedení.