Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení

-

Technické podmínky a další požadavky zadavatele
„II/150 Ledeč nad Sázavou – zkapacitnění komunikace“

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

II/150 Ledeč nad Sázavou – zkapacitnění komunikace

Předmětem stavby je modernizace stávajícího směrového oblouku silnice II/150 pod železničním mostem na trati Kácov – Světlá nad Sázavou resp. nové mimoúrovňové křížení krajské silnice a železniční trati.

Stávající ocelový most s kamennými opěrami nevyhovuje především z hlediska světlosti (cca 6 m), podjezdné výšky (3,9 m) a rozhledovým poměrům současným technickým normám pro mostní a silniční stavby.

Stávající most bude v předstihu před modernizací silnice II/150 kompletně odstraněn a nahrazen novou ocelovou konstrukcí s rozpětím 16,7 m a šikmou světlostí 15,2 m (realizace 2016).

V rámci stavby komunikace dojde k optimalizaci silnice II/150 ve stávající trase směrového oblouku s rozšířením jízdních pruhů a zajištění rozhledových poměrů na povolenou rychlost v obci. Niveleta trasy bude nově upravena resp. zahloubena, tak aby byla zajištěna požadovaná podjezdná výška pod novým mostem pro silnici II. třídy, tj. 4,80+0,15+přetvoření konstrukce.

Stavba zahrnuje modernizaci komunikace v plné délce 204,09m v šířkovém uspořádáním S 7,5/50 včetně vybavení bezpečnostními prvky, dopravním značením, odvodnění, terénní a sadové úpravy. Jedná se především o zemní práce, které budou spojeny s novým zemním tělesem komunikace a zahloubením pod mostem o cca 1 m. Bude provedena kompletní rekonstrukce dvojice stávajících propustků pod komunikací a mostem, které zajišťují odvodnění zájmového území do řeky Sázavy.

Komunikace bude osazena novým svislým a vodorovným dopravním značením dle PD.

Součástí stavby nejsou navrženy přeložky inženýrských vedení, pouze jejich ochrana.

Členění stavby na stavební objekty je:

SO 101 – MODERNIZACE SILNICE II/150

SO 131 – PROPUSTEK Č. 1. POD MOSTEM

SO 132 – PROPUSTEK Č. 2. KM 0,152 78

SO 201 – MOST V KM 33,178 (samostatný projekt SŽDC, realizace 07-11/2016)

SO 801 – TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

Zahájení stavby je předpokládáno po pravomocném nabití stavebního povolení, červenci roku 2017.

Dokončení stavby je předpokládáno do 3 měsíců od zahájení. tj. max. do konce stavební sezóny.

Stavba komunikace bude probíhat za plné uzavírky komunikace II/150 s navrženou objízdnou trasou po krajských silnicích II. a III. třídy.

Technické podmínky

SO 101 – Modernizace silnice II/150

Předmětem SO 101 je návrh modernizace silnice II/150, který je vyvolán novým mimoúrovňovým křížením s novým mostem SO 201 v km 33,178 na trati Kácov – Světlá nad Sázavou a požadavku na normové vedení trasy komunikace především z hlediska bezpečnosti silničního provozu.

Objekt zahrnuje především stavbu zemního tělesa komunikace, nové konstrukční souvrství, rozšíření v místě směrového oblouku, nové odvodnění, dopravní značení a systém bezpečnostních prvků.

Pod konstrukcí vozovky je navržena zemní pláň, která musí splnit min. modul pružnosti Edef,2=45 MPa. Zemní pláň je navržen s min. sklonem 3 % mimo zemní těleso.

Komunikace SO 101 - Konstrukce vozovky

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+	                         40 mm

Spojovací postřik kation. asf. emulze 0,30 kg/m2

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+	                         60 mm

Spojovací postřik kation. asf. emulze 0,30 kg/m2

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+	                         90 mm

Infiltrační postřik kation. asf. emulze 0,80 kg/m2

Štěrkodrť		                      200 mm

Štěrkodrť		                                            150 mm

Min. tloušťka nových vrstev celkem 		     540 mm

Hospodářský sjezd

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+	                        40 mm

Spojovací postřik kation. asf. Emulze 0,30 kg/m2

Asfaltový beton pro ložné vrstvy 	ACL 16+	                        50 mm

Infiltrační postřik kation. asf. Emulze 0,80 kg/m2

Štěrkodrť ŠDA	                                             200 mm

Min. tloušťka nových vrstev celkem                                          290 mm

Odvodnění komunikace je zajištěno standartním řešením v okrajové části intravilánu. Vozovka komunikace je odvodněna příčným a podélným sklonem přes hranu nezpevněné krajnice mimo zemní těleso.

V místech levého zářezu, kde se nachází svažitý svah, bez možnosti zřízení příkopů je navržen dlážděný rigol šířky 0,5 (0,25 m), který je lemován silničním obrubníkem od křižovatky s ul. Partyzánská až k vtokové jímce - propust do řeky Sázavy (u začátku pěší stezky). Vzhledem k podélnému sklonu komunikace a kapacitě rigolu jsou v trase navrženy uliční vpusti, které budou umístěny v dlážděném rigolu a budou sloužit pro odlehčení a převedení vody pod komunikací do nově zrekonstruovaných propustků přípojkou DN200.

Zemní pláň pod rigolem bude odvodněna podélnou drenáží DN150. Drenáže budou napojeny do uličních vpustí či budou napojeny přímo na přípojku UV.

Odvodnění st. 352. (penzion)

Stěna budovy bude pod novým násypem komunikace odizolována nopovou fólií a doplněna na vnější straně geotextilií. Stávající inženýrské sítě budou vloženy do dělených chrániček. Pro vhodné odvodnění povrchových vod od stěny budovy jsou navrženy betonové žlaby šířky 0,6 m, které budou osazeny do betonu a budou podélným sklonem odvádět vody do stávajících žlabů podél domu směrem do řeky.

Pravá strana komunikace za mostem bude vzhledem k návaznosti na stávající příkop od Světlé a podélnému sklonu odvodněna otevřeným příkopem, který bude zpevněn betonovými žlaby šířky 0,6 m do bet. lože. Příkop bude ukončen vtokovou jímkou do kompletně rekonstruovaného propustku pod mostem, který odvání vody do řeky Sázava.  Hloubka příkopů je navržena. min. 0,4 (min. 0,2 m) pod plání

SO 131 – Propustek č. 1. pod mostem

Propustek č. 1 – pod mostem, dl. 45,715+18,68+9,5 m (2x zalomený), DN1000 mm, řeší SO 131.Propustek odvádí vody z místa před mostem ve směru od Světlé, neboť násypové těleso železnice s opěrami mostu tvoří pomyslnou hráz, kterou je nutné odvodnit do řeky Sázavy, aby byla zajištěna stabilita mostní konstrukce zemního tělesa.

Nový propustek je navržen celkové délky 74,00 m jako půdorysně několikrát zalomený a ve střední části vedený rovnoběžně s opěrou mostu. Na navržených lomech potrubí jsou navrženy šachty. Potrubí je navrženo z HDPE korugovaného potrubí DN 1000. Vtokový objekt tvoří železobetonová vtoková jímka z betonu C30/37-XF4, XD3, XC4 s půdorysným vnitřním rozměrem 1000 x 1500 mm, výšky 4,10 a s tloušťkou stěny 300 mm. Jímka je založena plošně na podkladním betonu C 12/15-X0 tl 100 mm. Jímka je opatřena svrchu mříží z kompozitního materiálu osazená do ocelového rámu. Mříž je navržena jako uzamykatelná proti odcizení. Do boční stěny jímky jsou dodatečně osazena a vlepena poplastovaná stupadla. Do zadní stěny jsou zaústěny betonové tvarovky s přesahem přes líc stěny min. 100 mm. Z jímky je pod vozovkou navrženo potrubí DN 1000. Dno jímky je navrženo jako odlážděné z lomového kamene do betonu.

SO 132 – Propustek č. 2. km 0,152 78

Propustek č. 2 – km 0,152 78, dl. 12,145 m (šikmý), DN800 mm, řeší SO 132.Propustek odvádí vody z levého příkopu komunikace od Světlé na pravou stranu komunikace a zajišťuje odlehčovací funkci stávající kanalizace (max. 120 l/s) z lokality ul. Partyzánská. Stávají levý příkop od křižovatky s ul. Partyzánská bude nově zatrubněn profilem DN400 a napojen na rekonstruovaný propust č.2.

Nový propustek je navržen délky 12,145 m jako šikmý s úhlem křížení 55° z HDPE korugovaného potrubí DN 800. Vtokový objekt tvoří železobetonová vtoková jímka z betonu C30/37-XF4, XD3, XC4 s půdorysným vnitřním rozměrem 1000 x 1400 mm, maximální výšky 2,95 a s tloušťkou stěny 300 mm. Jímka je založena plošně na podkladním betonu C 12/15-X0 tl 100 mm. Zadní stěna je vyvýšena proti přední stěně jímky u komunikace. Stejně tak boční stěny jsou navrženy ve sklonu terénu kolem jímky a tvoří vlastní křídla pro zachycení zeminy. Jímka je opatřena zvrchu mříží z kompozitního materiálu osazená do ocelového rámu. Mříž je navržena jako uzamykatelná proti odcizení. Na horní hraně železobetonových stěn je osazeno ocelové trubkové dvoumadlové zábradlí výšky 1,10 m dodatečně kotvené pomocí chemických kotevních šroubů. Do boční stěny jímky jsou dodatečně osazena a vlepena poplastovaná stupadla. Do zadní stěny jímky je zaústěno stávající železobetonové potrubí kanalizace DN 600 s půdorysným přesahem přes líc stěny jímky. Do boční stěny jímky je zaústěno nově navržené potrubí DN 400 s přesahem přes líc dříku stěny. Z jímky je pod vozovkou navrženo potrubí DN 800. Dno jímky je navrženo jako odlážděné z lomového kamene do betonu.

SO 201 – Most v km 33,178 (samostatný projekt SŽDC, realizace 07-11/2016)

SO 801 – Terénní a sadové úpravy

Předmětem SO 801 je stanovení rozsahu kácení vzrostlých dřevin, mladých výhonků, keřů a dalších dřevin na základě dendrologického průzkum místa stavby. Objekt stanovuje zároveň náhradní výsadbu na vhodných pozemcích v bezpečných místech od pozemní komunikace.

Součástí objektu jsou terénní úpravy charakteru sejmutí ornice či humozního horizontu, urovnání terénu, rozprostření ornice v požadované mocnosti a biologická část resp. zatravnění včetně ošetřování nových zelených ploch a svahů.

Silniční uzavírka

Rekonstrukce všech stavebních objektů proběhne za úplného vyloučení silniční dopravy. Silniční doprava bude během stavby převedena na objízdnou trasu.  Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby.

Zadávací podklady

Požadavky na opravu mostu a souvisejících objektů jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni DPS+PDPS, spolu se soupisem prací v programu ASPE, vypracovala firma S.A.W. CONSULTING s.r.o., Prašná 2324, 407 52 Varnsdorf, zpracování dokončeno 05/2017.

Předpokládaná doba plnění: 3 měsíce

Předpokládaný termín zahájení prací: 07-08/2017

Uvedení stavby do předčasného užívání:  do 31.10.2017

Předání kompletní dokladové části: do 4. týdnů po skončení skutečných prací          na stavbě

Záruční lhůta: 60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých: 14 000 000,-KČ

Vypracoval: 17.3.2017  Miroslav Burian