Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení

-

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

(III/35012 Pořežín – most ev. č. 35012 - 3)

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

III/35012 Pořežín - most ev. č. 35012-3

Stavba se nachází v extravilánu na silnici III/35012 mezi obcemi Pořežín a Ronov nad Sázavou, na hranici okresu Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou. Most ev.č. 35012-3 převádí silnici  III/35012 přes potok Loseničku.

Dle dostupných podkladů byl most postaven v roce 1909. Na masivní betonové spodní stavbě, opěrách se šikmými křídly, byla vybudována nosná konstrukce o délce přemostění 6,00m, z 3 ks prefabrikovaných příhradových nosníků typu Visintini 0,50/0,60m. Na nosnících byla provedena ŽB deska mostovky. Po roce 1962 byl most po obou stranách rozšířen prefabrikovanými nosníky ŽMP 0,50/0,50m s nabetonovanými ŽB římsami.

Vlivem zatékající vody a mrazu dochází k rozpadu betonu na nosné konstrukci i spodní stavbě. Rekonstrukce mostu bude provedena kompletní výměnou nevyhovujících částí mostu. Bude zachována stávající poloha i šířkové uspořádání. Směrové ani výškové řešení komunikace nebude měněno. Směrově je komunikace přímá, výškově v údolnicovém oblouku.

Vyhýbání vozidel se předpokládá v místě sjezdu na lesní cestu cca 25 m za mostem, kde dojde k rozšíření o 1,5 m a zpevnění sjezdu na lesní cestu. Křížení s vodním tokem je kolmé s dimenzí stoleté vody.

Technické podmínky:

Stavba je rozdělena do stavebních objektů:

- SO 001 – Demolice

- SO 182 – Dopravně inženýrská opatření

- SO 201 – Most ev.č. 35012-3

Požadavky

SO 001 – Demolice

Asfaltové vrstvy vozovky budou odstraněny na mostě a v předpolích. Dále bude odstraněn násyp silničního tělesa na předpolích a přesypávka nosné konstrukce. Stávající nosná konstrukce bude zdemolována a následně budou ubourány opěry stávajícího mostu včetně křídel. S ohledem na navazující příkré svahy tělesa komunikace budou svahy od prostoru nového mostu odděleny pažením, které umožní výstavbu navazujících křídel z gabionů. Pažení je navrženo z pažnic LARSEN délky 4,5m.

SO 182 – Dopravně inženýrská opatření

Výstavba bude probíhat v jedné etapě za úplné uzavírky komunikace. Veškerý silniční provoz bude převeden na objízdnou trasu, která bude pro veškerou dopravu vyznačena obousměrně po trase po silnici I/19 do obce Sázava a dále po silnici III/35011.

SO 201 – Most ev. č. 35012-3

Jedná se o přesypanou rámovou konstrukci. Nosná konstrukce je navržena z konstrukce z vlnitého plechu typu Tubosider, rámového typu. Rozpětí nosné konstrukce 6,305 m. Volná výška pod mostem je 2,4m. Šířka nosné konstrukce je 8,6m. Na koncích nosné konstrukce bude proveden betonový límec v šířce 0,2m. Před i za mostem budou vybudována nová gabionová křídla v délce 9,0 m, o výšce 2,0 – 2,6 m.

Na mostě a přilehlých úsecích komunikace bude osazeno svodidlo s úrovní zadržení H2 v celkové délce 53,6m, včetně náběhů. Volná šířka mezi svodidly je 4,0 m. V celé délce gabionů budou instalovány zábrany proti pádu osob.

Součástí stavby bude také pročištění koryta potoka a zpevnění kamenným záhozem, zpevnění svahů, dosypaná krajnice a svislé dopravní značení. Dle požadavků OŽP budou na nosné konstrukci umístěny 4 ocelové trouby pro umožnění hnízdění konipase horského.

Délka přemostění	 		6,165 m

Délka mostu        			6,445 m

Délka nosné konstrukce 	6,445 m

Rozpětí			6,305 m

Šířka mostu	 		8,60 m

Stavební výška			0,81 m

Výška mostu nad terénem	2,40 m

Konstrukce vozovky:

- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 	ACO 16 	60 mm

- Spojovací postřik z asfaltu 0,5 kg/m2

- Recyklovaný materiál 		  	R-MAT	60 mm

- Infiltrační postřik asfaltový 0,5 kg/m2

- Podkladní vrstva ze štěrkodrti		ŠDa		min. 250 mm

##### Silniční uzavírka

Stavba bude probíhat za úplné uzavírky v jedné etapě. Dopravně inženýrská opatření, práce pro zajištění objízdné trasy, uzavírku, vyznačení případné objízdné trasy včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel.

Zadávací podklady

Požadavky na opravu mostu jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni PDPS spolu se soupisem prací v programu ASPE vypracovala firma Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, zpracování dokončeno 11/2015.

Předpokládaná doba plnění						90 dní

Předpokládaný termín zahájení prací 					Červen 2017

Záruční lhůta								60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých		4.000.000,- Kč

Uvedení celé stavby do předčasného užívání				do 31.10. 2017

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 			do 30.11. 2017