Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení

-

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

(III/4073 Rozseč – most ev. č. 4073 - 3)

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

III/4073 Rozseč – most ev.č. 4073-3

Jedná se o stavbu investora Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Stavba řeší představbu stávajícího jednopolového trvalého mostu ev.č. 4073-3 s kamennou spodní stavbou složenou ze dvou opěr z kamenného pískovcového zdiva, na propustek DN 1200. Stávající most převádí silnici III/4073 přes pravostranný přítok Otvrňského potoka do obce Svojkovice. Most se nachází v intravilánu obce Rozseč.

Objektová skladba stavby

Investor - stavebník

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO 151 – Dopravně inženýrská opatření

SO 201 – Rekonstrukce mostu ev.č. 4073-3

SO 151 Dopravně inženýrská opatření

Řeší dopravně inženýrská opatření během stavby „III/4073 Rozseč – most ev. č. 4073-3“. Přestavba bude probíhat za úplné uzavírky silnice. V rámci stavebního objektu SO 151 DIO, je navržena objízdná trasa pro všechny druhy dopravy.

SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 4073-3

Stávající konstrukce:

Založení - je pravděpodobně plošné

Opěry – jsou součástí nábřežních zdí vodoteče

Nosná konstrukce – tvoří železobetonová desková konstrukce

Čela - na návodní straně na konstrukci mostu navazují kamenné zdi s kamenným čelem zaústění zatrubnění pravostranného přítoku Otvrňského potoka z betonových trub DN 850.

Římsy – jsou železobetonové opatřené ocelovým zábradlím

Vozovka na mostě – je asfaltová

Technické řešení:

Vzhledem k výše uvedeným závadám bylo rozhodnuto o odstranění stávající mostní konstrukce včetně opěr a nahrazení ocelovou flexibilní troubou DN 1200 mm, ukončenou betonovými tížnými čely

Čela - dříky čel mostního objektu jsou navrženy železobetonové, tloušťky v koruně 600 mm.

Nábřežní zdi - dříky opěrných zdí jsou navrženy kamenné tloušťky v koruně 600 mm vyzděné na vazbu běhoun – vazák.

Nosná konstrukce - tvoří ocelová flexibilní trouba DN 1200 dl. 7,335 m s typem vlny 125 x 26 mm, tl. plechu 2,5 mm, ve sklonu 1,2%.

Římsy - jsou navrženy železobetonové monolitické římsy jednotného tvaru

Zábradlí - na mostě je navrženo ocelové dvoumadlové zábradlí, které bude kotveno přes kotevní desky do římsy dodatečně pomocí lepených kotev

Úpravy kolem mostu - terén v rubu nábřežních návodních zídek bude obložen kamenem tl. 250 mm. Odláždění u říms bude lemováno silničním obrubníkem.

Úpravy vozovky - vozovka v rozsahu rekonstrukce mostního objektu bude nejdříve frézována v tl. 100 mm. Následně bude v rozsahu výkopů odstraněna celá skladba vozovkového souvrství.

Skladba komunikace je navržena takto:

Konstrukce vozovky dle TP170, katalogový list D1 – N – 6 – IV

Asfaltový beton obrusný 		ACO 11 		40 mm

Spojovací postřik 			PS EK 			0,4kg/m2

Asfaltový beton ložný 		ACP 16+ 		70 mm

Infiltrační postřik 			PIA 			0,8kg/m2

Štěrkodrť, 0/32 			ŠDA 			150mm

Štěrkodrť, 0/32 			ŠDA 			200mm

Min. tloušťka nových vrstev celkem 			460mm

Silniční uzavírka

Přestavba mostního objektu včetně komunikace bude probíhat najednou v jedné etapě. Celková předpokládaná doba realizace stavby a tedy i uzavírky je 3 měsíce (2 měsíce úplná uzavírka, 1 měsíc částečné omezení).

Podklady a průzkumy

- Zaměření – Ing. Hana Hasalová, Dvořákova 1315/7, 405 02 Děčín, 04/2016

- Zjištění průběhu inženýrských sítí, 06/2016

- Hydrologické údaje povrchových vod, ČHMÚ, pobočka Brno, 03/2016

- Inženýrskogeologický průzkum – GEM, Mgr. Luděk Žabka, Krumlovská 508, 460 08 Liberec

- ČSN, vzorové listy, TKP a další předpisy související

- Jednání s investorem a dalšími dotčenými stranami

- Fotodokumentace

Zadávací podklady

Projektová dokumentace ve stupni PDPS; soupis prací v programu ASPE 9, projektant  Ing. Eva Dragounová, Bc. Michaela Sedlecká, S.A.W. CONSULTING s.r.o., Masarykova 633/318, 400 01 Ústí nad Labem, projektovou dokumentaci kontroloval Jaroslav Zavadil, DiS, zpracování dokončeno 11/2016.

Předpokládaná doba plnění

Most ev.č. 4073-3								3 měsíce

Předpokládaný termín zahájení prací 				    	květen-červen 2017

Záruční lhůta								          	60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 		2 000 000,- Kč