Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení

-

Technické podmínky a další požadavky zadavatele
„II/401 křiž. II/351 – Dolní Vilémovice“

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

II/401 křiž. II/351 – Dolní Vilémovice

Stavební práce spočívají v opravě krytu silnice II/401 v Kraji Vysočina, okres Třebíč. Dotčený úsek začíná na křižovatce se silnicí II/351, prochází obcí Dolní Vilémovice a končí na konci obce. Provozní staničení je km 5,066 – 8,250. Celková délka je 3,184 km, šířka komunikace je proměnlivá 5,2 – 7,6 m v extravilánu a 5,4 – 12,0 m v intravilánu.

Technické podmínky:

Stavba je rozdělena do stavebních objektů:

- SO 000 – Všeobecné položky

- SO 001 – Všeobecné položky – přípravné a dokončovací práce

- SO 101 – Oprava komunikace

- SO 102 – Průtah Dolní Vilémovice

- SO 103 – Parkoviště km 7,475 – 7,523

- SO 104 – Průtah Dolní Vilémovice – výměna obrub

- SO 111 – Přípravné a dokončovací práce

- SO 181 – Dopravně-inženýrské opatření

SO 000 – Všeobecné položky (KSÚSV)

Součástí prací bude provedení vytyčení stavby a inženýrských sítí, geodetického zaměření stavby po dokončení, vypracování DSPS. Dále zařízení staveniště, zřízení ochrany inženýrských sítí a informační tabule na staveništi.

SO 001 – Vedlejší a ostatní náklady (Obec Dolní Vilémovice)

Součástí prací bude provedení vytyčení stavby, inženýrských sítí a zaměření stavby po dokončení.

SO 101 – Oprava komunikace (KSÚSV)

Jedná se o opravu vozovkového souvrství silnice II/401 v úseku provozního staničení 5,066 – 6,894. Šířka komunikace je proměnlivá, bude provedeno šířkové sjednocení, šířka min. 2,75 m. Oprava se skládá z doplnění o obrusnou vrstvu v tl. 50 mm, vyrovnávku příčného a podélného sklonu, lokální sanaci krajů vozovky a lokálních oprav frézováním s pokládkou ACP a geomříží. Návrh oprav řešené silnice vychází ze stávajícího směrového i výškového průběhu. Napojení MK a zpevněných sjezdů bude vyrovnáno asfaltobetonem, nezpevněné sjezdy budou dosypány asfaltovým recyklátem, nebo ŠD.

Součástí prací je oprava stávajících propustků, opravy propustků jsou položkově uvedeny v SO 111. Propustek v km 5,205 bude odstraněna, nový propustek bude z ŽB trub DN 600 se šikmými čely. U propustku v km 5,873 bude provedeno pročištění, osazení nového čela, římsy a zábradlí, propustek v km 5,841 se pročistí a rozpadlé římsy se naradí novými.

Konstrukce vozovky v místě zesílení vozovky

Asf. beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+50/70	50 mm		ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik emulzí		PS-E			0,3 kg/m2	ČSN 736 129

Vyrovnávky příčného	a pod. směru	ACO 11+50/70	Ø 30 mm	ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik emulzí		PS-E			0,5 kg/m2	ČSN 736 129

Očištění vozovky, odstranění odlupujících se vrstev výsprav, sanace poruch vozovky______

Celkem 							min. 50 mm

Konstrukce vozovky v místě sanací krajů vozovky

Asf. beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+50/70	50 mm		ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik emulzí		PS-E			0,3 kg/m2	ČSN 736 129

Vyrovnávky příčného	a pod. směru	ACO 11+50/70	Ø 30 mm	ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik emulzí		PS-E			0,7 kg/m2	ČSN 736 129

Asf. beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+50/70	80 mm		ČSN EN 13108-1

Postřik infiltrační 			PS-I			1,0 kg/m2	ČSN 736 129

Štěrkodrť fr. 0/45 a R mat. v poměru 6:4			420 mm	ČSN  73 6126-1

Celkem 							min. 650 mm

Oprava v místě propustku - nová vozovky ve skladbě D1-N-6 dle TP 170

Asf. beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+50/70	50 mm		ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik emulzí		PS-E			0,5 kg/m2	ČSN 736 129

Asf. beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+50/70	80 mm		ČSN EN 13108-1

Postřik infiltrační 			PS-I			1,0 kg/m2	ČSN 736 129

Vrstva ze směsi stmelené cementem	SC C8/10		130 mm	ČSN 73 6124-1

Štěrkodrť				ŠDA			200 mm	ČSN  73 6126-1

Celkem 							min. 460 mm

SO 102 – Průtah Dolní Vilémovice (KSÚSV)

Jedná se o komunikaci v obci Dolní Vilémovice, v úseku 6,905 – 8,269. Oprava komunikace se skládá z odfrézování asfaltové vrstvy v tl. 50 mm a pokládce nové obrusné vrstvy v tl. 50 mm, vyrovnání příčného a podélného sklonu. V místě napojení navazujících komunikací bude provedeno frézování a vrstva asfaltobetonu. Napojení zpevněných sjezdů bude vyrovnáno asfaltobetonem, nezpevněné sjezdy budou dosypány asfaltovým recyklátem, nebo ŠD. Stávající nové chodníky s obrubou budou respektovány, v nutném rozsahu budou obruby výškově upraveny. Odtokové poměry území se nemění, stávající UV budou výškově upraveny, nebo vyměněny. Podél komunikace budou prováděny práce SO 103 a SO 104, které je nutné koordinovat s opravou vozovky.

Konstrukce vozovky

Frézování						           -50 mm

Asf. beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+50/70	50 mm		ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik emulzí		PS-E			0,3 kg/m2	ČSN 736 129

Vyrovnávky příčného	a pod. směru	ACO 11+50/70			ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik emulzí		PS-E			0,7 kg/m2	ČSN 736 129

Očištění vozovky

Celkem 							0 mm

SO 103 – Parkoviště v km 7,457 – 7,523 (Obec Dolní Vilémovice)

V obci Dolní Vilémovice v km 7,475 – 7,532 vpravo bude provedeno 7 podélných stání. Parkoviště bude částečně zasahovat do stávajícího chodníku. Nový chodník bude mít šířku 1,25 m a bude nově předlážděn. Konstrukce stání v místě stávající vozovky bude shodná s SO 102, v místě rozšíření do stávajícího chodníku bude konstrukce nová.

Konstrukce rozšíření vozovky v místě stání

Asf. beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+50/70	50 mm		ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik emulzí		PS-E			0,3 kg/m2	ČSN 736 129

Asf. beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+50/70	70 mm		ČSN EN 13108-1

Postřik infiltrační			PS -I			1,0 kg/m2	ČSN 736 129

Štěrkodrť				ŠDA			150 mm	ČSN  73 6126-1

Štěrkodrť				ŠDA			200 mm	ČSN  73 6126-1

Celkem 							min. 470 mm

SO 104 – Průtah Dolní Vilémovice – výměna obrub (Obec Dolní Vilémovice)

V průtahu obcí Dolní Vilémovice bude provedená výměna betonových silničních obrubníků včetně předláždění a napojení na stávající chodníky a přilehlé plochy.

SO 111 – Přípravné a dokončovací práce (KSÚSV)

Práce údržby budou součástí stavební zakázky. Součástí prací bude čištění příkopů, pročištění propustků pod sjezdy, úprava nezpevněných krajnic z R-mat, nové VDZ, osazení směrových sloupků a posunutí SDZ. Nezpevněné sjezdy budou dosypány asfaltovým recyklátem, nebo ŠD v tl. 100 mm.

SO 181 – Dopravně-inženýrská opatření (KSÚSV)

Objekt dopravních opatření řeší dopravní situace na stávající silnici během výstavby. Omezení dopravy vyplývá z postupu výstavby. Oprava komunikace bude probíhat ve dvou etapách z důvodu zachování provozu linkové autobusové dopravy. První etapa je vymezena SO 101, druhá etapa je vymezená SO 102. Pro obě etapy je navržená stejná objízdná trasa, která vede po silnici II/351, dále po III/35118 do Klučova a III/36063 do obce Lipník. Všechny přípravné práce a samotná realizace stavby musí zachovávat obslužnost domů pěšími a průjezd vozidel IZS.

Silniční uzavírka

Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby.

Zadávací podklady

Požadavky na opravu silnice jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni DSP+PDPS spolu se soupisem prací v programu ASPE vypracovala firma AF-CityPlan s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha, zpracování dokončeno 10/2014.

Předpokládaná doba plnění					90 kalendářních dní

Předpokládaný termín zahájení prací 				červenec 2017

Termín uvedení do předčasného užívání				do 31. 10. 2017

Předání dokladové části 						do 31. 11. 2017

Záruční lhůta – silniční objekty					60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých	17.000.000,- Kč