Výzva k podání nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce

podle § 27 ve spojení s § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

(dále jen „zákon“), Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 04/16 (dále jen „pravidla“) a vnitřních předpisů zadavatele

Název veřejné zakázky:

II/639 Kamenice nad Lipou, ul. Komenského

(dále jen „veřejná zakázka“)

Zadavatelé:

Zadavatel č. 1:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

IČO: 00090450

Zadavatel č. 2:

Město Kamenice nad Lipou

se sídlem: Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. Armády 52

IČO: 00248380

Evidenční číslo zakázky: 37/2017/VZMR/SFDI/PE/S

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel č. 1

Název zadavatele:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,

příspěvková organizace

IČO:	00090450

Sídlo zadavatele:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

E-mail:	ksusv@ksusv.cz

ID datové schránky:	3qdnp8g

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Ing. Jan Míka, MBA

ředitel organizace

Kontaktní osoba:		Mgr. Luděk Rezničenko, MBA

vedoucí oddělení zakázek investiční výstavby

e-mail: reznicenko.l@ksusv.cz

Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_189.html

Název zadavatele č. 2:	          	      		Město Kamenice nad Lipou

IČO:	00248380

Sídlo zadavatele:	Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. Armády 52

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Ing. Ivan Pfaur

starosta

Kontaktní osoba:	Ing. Karin Vovsová

vedoucí odboru výstavby a ŽP

e-mail: karin.vovsova@kamenicenl.cz

  - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace a Město Kamenice nad Lipou jsou veřejnými zadavateli podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona.

  - Investory veřejné zakázky jsou Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace a Město Kamenice nad Lipou, přičemž zakázka je zadávána jako celek a není rozdělena na části dle § 101 zákona.

  - Dne 30. 3. 2017 uzavřeli zadavatel č. 1 a zadavatel č. 2 „Smlouvu o společném zadání veřejných zadavatelů“, podle které bude veškeré úkony ve smyslu zákona, pravidel a vnitřních předpisů zadavatele v tomto výběrovém řízení vykonávat zadavatel č. 1 (dále jen „zadavatel“).

Zadavatel komunikuje s dodavateli v souladu s § 211 odst. 1 zákona zásadně písemně. Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat zejména elektronicky, případně v listinné podobě.

Předmět veřejné zakázky

Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem stavby je oprava silnice II/639 v intravilánu obce Kamenice nad Lipou, ulice Komenského. Rozsah řešeného úseku je od křižovatky se silnicí II/409 po cca 50 m před křižovatku se silnicí III/12819 – délka celkem cca 209 m. Trasa silnice se nemění, šířka vozovky bude 5,6 – 7,1 m. Stavba bude probíhat v jedné etapě a bude zahrnovat:

- frézování vozovky v průměrné tloušťce 50 mm, včetně mírné úpravy příčného sklonu, 
 provedení nové obrusné vrstvy v tloušťce 50 mm

- frézování a vyrovnání asfaltovým betonem v místech napojení navazujících místních 
komunikací

- osazení nových betonových silničních obrub (Město Kamenice nad Lipou)

- výškovou úpravu napojení na místní komunikaci a vjezdy

- výškovou úpravu šachet, vpustí a šoupat

- doplnění VDZ V4, V2b, V5 a V7 na přechodech

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací, které jsou rozděleny do jednotlivých staveb a stavebních objektů podle níže uvedené projektové dokumentace.

Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 2 dokumentace výběrového řízení), technických podmínkách a dalších požadavcích zadavatele (Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení), projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací"), (Příloha č. 4 dokumentace výběrového řízení).

Projekt projektová dokumentace: II/639 Kamenice nad Lipou - průtah; zpracovaná: 10/2014; zpracovatel: AF-CITYPLAN s.r.o., Středisko městského inženýrství, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4; IČO: 47307218; vedoucí projektant: Ing. Marcela Němcová.

Předmět plnění veřejné zakázky pro zadavatele č. 1

- SO 000 	Vedlejší a ostatní náklady

- SO 101.1 	Oprava komunikace km 0,000 – 0,209

- SO 111.1	Přípravné a dokončovací práce km 0,000 – 0,209

- SO 901 	Dopravně inženýrské opatření

Předmět plnění veřejné zakázky pro zadavatele č. 2

- SO 121.1	Oprava obrubníků km 0,000 - 0,209

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek:

Kód CPV:

45233100-0		Stavební úpravy komunikací

45233142-6		Práce na opravě silnic

45233220-7		Povrchová úprava silnic

45233223-8		Obnova povrchu vozovky

45233228-3		Stavební práce na obrusné vrstvě

45233290-8		Instalace a montáž dopravního značení

45110000-1     	Demolice a zemní práce

45233160-8    	Chodníky a jiné zpevněné povrchy

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem činí: 1.350.000,- Kč bez DPH (a to za všechny výše uvedené stavby a stavební objekty v součtu).

Předpokládaná hodnota části předmětu plnění veřejné zakázky financované zadavatelem č. 1 činí 1.250.000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota části předmětu plnění veřejné zakázky financované zadavatelem č. 2 činí 100.000,- Kč bez DPH.

Financování veřejné zakázky

Veřejná zakázka bude (spolu)financována z rozpočtu Státní fondu dopravní infrastruktury a z rozpočtu Města Kamenice nad Lipou.

- Významné činnosti při plnění veřejné zakázky, jež musí být plněny přímo vybraným dodavatelem

Zadavatel nepožaduje, aby významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným dodavatelem, a zároveň si vyhrazuje požadavek, že zhotovitel nepředá předmět plnění zakázky jako celek jinému poddodavateli.

Další podmínky

Zadavatel nepřipouští podmiňovat nabídku jakýmikoli jinými podmínkami, než jsou stanoveny v dokumentaci výběrového řízení a jejích přílohách.

Lhůta a místo pro podání nabídek, způsob podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek:		do 22. 6. 2017 do 12:30 hod.

Místo pro podání nabídek:		v sídle zadavatele č. 1.

Způsob podání nabídek

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě.

Zadavatel neumožňuje podávat nabídky prostřednictvím elektronického nástroje.

Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „Neotevírat“. V případě, že obálka s nabídkou bude umístěna do další obálky, musí být i tato (vnější) obálka označena názvem veřejné zakázky.

Veřejná zakázka

III/639 Kamenice nad Lipou, ul. Komenského

Neotevírat

Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost dodavatel.

Nabídky je možné podat prostřednictvím držitele poštovní licence či jiného přepravce, nebo osobně předat, a to v pracovní den na adrese: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, oddělení zakázek investiční výstavby; k rukám Mgr. Luďka Rezničenka, MBA (kancelář č. 205), nebo v jeho nepřítomnosti asistentce ředitele; v době od 7:00 do 14:00 hod.

Další informace

V souladu s  § 31 zákona není zadavatel povinen veřejnou zakázku malého rozsahu zadat v zadávacím řízení podle zákona. Zadavatel je však povinen při jejím zadávání dodržet zásady podle § 6 zákona.

Přílohy

Součástí výzvy k podání nabídek jsou následující přílohy:

Dokumentace výběrového řízení

- V Jihlavě dne 14.06.2017

____________________________

Krajská správa a údržba silnic

Vysočiny, příspěvková organizace

Ing. Jan Míka, MBA

ředitel organizace