Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

„III/1281 Lukavec - Vyklantice“

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

Stavba : „III/1281 Lukavec – Vyklantice

Předmětem stavby je oprava silnice III. třídy č. 1281 od pracovní spáry na konci obce Lukavec po pracovní spáru před lesním průtahem. Cílem této stavby je propojení s opravovanými úseky silnice z roku 2016. Navrhované úpravy spočívají ve výměně stávající obrusné a ložní vrstvy vozovky. Vozovka je navržena v průměrné šíři 6,1 m. Vedení trasy a šířkové upořádání se stavbou měnit nebudou.

Celková délka navržené opravy silnice je 1,231 km.

Technické podmínky:

Stavba je rozdělena do stavebních objektů:

- SO 01 – km 0,535 – 1,766

- SO 02 – km 0,535 – 1,766 (práce KSÚSV) – není součástí prací zhotovitele

SO 01 – km 0,535 - 1,766

Jedná se dle soupisu o tyto práce: zřízení DIO, řezání asfaltového krytu vozovek, frézování vozovek (tl. do 70 mm), pokládka ACL 16+ tl. 60 mm, spojovací postřik z emulze, pokládka ACO 11 tl. 40 mm, zalití spar.

SO 02 – km 0,535 – 1,766 (práce KSÚSV)

Jedná se dle soupisu o tyto práce: čištění krajnic od nánosu, zpevnění krajnic ze štěrkodrti, očištění vozovek zametením.

Stavba bude prováděna za vyloučení provozu pro celý úsek. Návrh a projednání  DIO zajistí zhotovitel.

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd vozidel IZS.

Zadávací podklady

Soupis prací v programu ASPE, situační mapa.

Předpokládaná doba plnění					60 kalendářních dnů

Předpokládaná doba trvání stavebních prací od předání a 	30 kalendářních dnů

převzetí staveniště do zprůjezdnění stavby

Dokončení stavby po zprůjezdnění do				30 kalendářních dnů

Předpokládaný termín zahájení prací 				srpen 2017

Záruční lhůta							60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 	5.000.000,--  Kč