Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení

-

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

„III/3531 Velký Beranov průtah“

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

„III/3531 VELKÝ BERANOV PRŮTAH“

Stavební práce spočívají v opravě průtahu silnice III/3531 ve Velkém Beranově, mezi křižovatkami silnic II/353 a II/602 ve stávajícím šířkovém uspořádání. Stávající povrch je v havarijním stavu, v roce 2015 proběhla v celém úseku silnice kompletní rekonstrukce stávající kanalizace. Součástí opravy průtahu (SO 101) bude i oprava a úprava stávajících chodníků  podél silnice III/3531 (SO 111). Opravy silnice a chodníků budou realizovány na základě smlouvy o společném zadání veřejných zadavatelů mezi dvěma investory, KSÚSV a obcí Velký Beranov, jedním společným zhotovitelem.

Technické podmínky:

Opravovaný úsek začíná v křižovatce se silnicí II/602 v km 0,000 provozního staničení a končí v křižovatce se silnicí II/353 v km 0,595. Šířkové a výškové řešení bude respektovat stávající stav komunikace. Průměrná šířka silnice se pohybuje v rozmezí 5,45 – 6,1 m. Základní příčný sklon vozovky je navržen střechovitý 2,5 %, v krátké části úseku bude jednostranný dostředný sklon. Bude provedeno odstranění stávajícího asfaltového krytu vozovky v tl. 100 mm. Dále se provede rozrušení podkladu s reprofilací a s doplněním (odstraněním) patřičného množství materiálu vhodného pro recyklaci za studena pro dosažení požadovaného příčného profilu (přednostně bude použit vhodný materiál ze stavby). Následně se provede vlastní recyklace za studena v tl. 200 mm. Na recyklovanou vozovku budou nakonec položeny dvě asfaltové vrstvy.

Konstrukce vozovky (celkem 300 mm):

- Asfaltový beton obrusný ACO 11+ (50/70)	50 mm

- Spojovací postřik PS-E 0,5 kg/m2

- Asfaltový beton ložný ACP 16+ (50/70)		50 mm

- Infiltrační postřik PI-E 1,0 kg/m2

- Recyklace za studena				200 mm

V místech autobusových zastávek bude položeno geosyntetikum s výztužnou funkcí. Provedeno bude i vodorovné dopravní značení v místech zastávek a křižovatek se silnicemi II. třídy. Napojení na sousední místní komunikace a zpevněné plochy budou v nutném rozsahu upraveny s provázáním asfaltových vozovkových a podkladních vrstev. Systém odvodnění bude zachován stávající pomocí podélného a příčného sklonu do uličních vpustí, pouze budou doplněny některé nové uliční vpusti. Opravenou silnici bude lemovat dvouřádek z žulových kostek. Součástí tohoto stavebního objektu bude i nutné předláždění sousedních zpevněných ploch, dosypání krajnic a sjezdů z recyklátu, doplnění obrub nutných pro odvodnění a pročištění krátkého příkopu.

Konstrukce dlážděných ploch (celkem min. 290 mm):

- Žulová kostka - malá			100 mm

- Štěrkopískové lože ŠP			40 mm

- Štěrkodrť ŠD 0/32				150 mm

Podél silnice po obou stranách bude realizováno sedm dílčích částí chodníku proměnlivé šířky. Dojde tak k obnově, materiálovému sjednocení a výškové úpravě stávajících ploch. Stávající obruby a krajníky budou vybourány, nové obruby osazené v betonovém loži budou výškově sjednoceny v úrovni 12 cm nad vozovkou. Příčný sklon bude jednostranný 2,0 % směrem do vozovky. Chodníky budou opatřeny sníženými obrubami v místech vjezdů a vstupů do vozovky a hmatovými a kontrastními prvky pro bezbariérové užívání. Plocha nástupiště u stávajícího zastávkového zálivu bude předlážděna. U druhé zastávky na znamení bude zhotoveno nástupiště ohraničené betonovou palisádou. Výšky nástupních hran budou upraveny na 0,16 m. Dlažba bude betonová zámková šedé barvy, tj. stejného charakteru jako již dříve opravené chodníky v obci.

Konstrukce chodníků (celkem min. 250 mm):

- Betonová zámková dlažba			60 mm

- Štěrkopískové lože ŠP			40 mm

- Štěrkodrť ŠD 0/32				150 mm

Konstrukce vjezdů (celkem min. 270 mm):

- Betonová zámková dlažba			80 mm

- Štěrkopískové lože ŠP			40 mm

- Štěrkodrť ŠD 0/32				150 mm

Předpokládané náklady na stavební objekty SO 000 a SO 101 (investor KSÚSV) jsou do 4 milionů Kč vč. DPH, a na stavební objekt SO 111 (investor obec Velký Beranov) do 1 milionu Kč vč. DPH.

Silniční uzavírka

Stavba bude probíhat v jedné etapě za úplné uzavírky silnice. Předpokládaná celková doba výstavby činí přibližně 2 měsíce. Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby.

Zadávací podklady

Požadavky na rekonstrukci silnice jsou specifikovány v PD, kterou ve stupni DSP + PDPS spolu se soupisem prací v programu ASPE zpracovala v květnu 2017 společnost Dopravoprojekt Ostrava a. s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 42767377, autorizovaný inženýr projektu Ing. Martin Staněk.

Předpokládaný termín zahájení prací				srpen 2017

Termín uvedení do předčasného užívání				do 31. 10. 2017

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části		do 30. 11. 2017

Záruční lhůta							60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 	10.000.000,--  Kč