# Příloha č. 5

# Podrobný popis a technická specifikace nabízeného plnění k výběrovému řízení

- Nákup výpočetní techniky a software pro výuku pro Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč

Technické údaje

Popis celku

Jedná se o dodání 2 sestav, instalaci a úvodní konfiguraci následujících zařízení pro potřeby výuky. Komplet je tvořen terminálovým klientem (stanicí ThinClient) s montáží na zadní stranu monitoru, monitorem, klávesnicí, myší, stereo reproduktory, projektorem, elektrickým plátnem, držáky na zeď pro reproduktory, držákem na strop pro projektor a nezbytným instalačním materiálem pro instalaci projektoru na strop a reproduktorů na zeď a jejich zapojení. (učebny jsou všechny přibližně stejné a na základě zkušenosti z ostatních učeben je nutné počítat tyto vzdálenosti: Terminál – projektor = 23 metrů, plátno – zásuvka 230V = 11m, terminál – reproduktor se zesilovačem = 11m, reproduktor – reproduktor = 6 m. Všechny kabely jsou vedeny jednou trasou a tím pádem i jednou lištou. Situaci je možno osobně po domluvě obhlédnout.)

Předmětem zakázky je dodání veškeré techniky na místo realizace, její instalace a nastavení v místě instalace (například nastavení projektoru, instalaci plátna, připojení klientské stanice do sítě a její konfiguraci pro připojení k serveru) tak, aby byla zařízení připravena k provozu. Terminálový server je již zprovozněn a není součástí dodávky.

Je nutno zajistit výstup zároveň na monitor i projektor (stejný obraz) ať již terminálem s dvěma výstupy, nebo externím HW zařízením.

2 kusy - Monitor

- Velikost obrazovky: minimálně 21,6" (54.6cm)

- Režim obrazovky: minimálně HD 1080

- Maximální doba odezvy: maximálně 5ms

- Poměr stran: 16:9

- Pozorovací úhly: minimálně 176° / 176°

- Nastavitelný úhel displeje: Ano

- Podpora HDCP: Ano

- Minimální rozlišení: 1920 x 1080

- Standardní obnovovací frekvence minimálně: 75Hz

- Podpora barev: minimálně 16,7 Milionů barev

- Kontrastní poměr: minimálně 5 000:1

- Jas: minimálně 250cd/m2

- Konektory: minimálně analog 15pin D-Sub, DVI-D

- Provozní spotřeba energie: maximálně 30W

- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: maximálně 800mW

- Spotřeba energie ve vypnutém režimu: maximálně 680mW

- Kompatibilní s držákem VESA: Ano 100x100 mm

- Certifikace shody s ekologickými normami/Orgán: Energy Star, MPR II

- Záruka 2 roky se zajištěním odvozu a dovozu na místo.

2 kusy – Terminálová stanice pro připojení k Windows Terminal Serveru

Hardware zajišťující připojení se klienta na vzdálenou plochu serveru.

Zařízení musí umožnit připevnění k zadní straně monitoru.

Parametry:

- Šířka: maximálně 115 mm

- Hloubka: maximálně 115 mm

- Výška: maximálně 30 mm

- Hmotnost: maximálně 160 g

- Rozlišení displeje ve 24 bit barvách a při frekvenci displeje @60Hz: minimálně 1920x1080

- Monitor power-save mode: ano

- Síťová karta: minimálně 100 Mbps Switched Ethernet

- Zvukové rozhraní Audio 12 bit stereo vstup/výstup 3.5mm stereo jack

- Bez pohyblivých částí (větráky, HDD a podobně)

- Start do 3 sekund

- Počet USB konektorů: minimálně 4x

- Podporovaný operační systém terminálového serveru: Microsoft Windows

2 kusy – Klávesnice

- Klávesnice s CZ znaky

- Konektor: USB

- Standardní rozložení kláves

- Životnost kláves: minimálně 10 000 000 stisknutí (kromě klávesy Num Lock)

- Typ kláves: nízký profil

- Design odolný proti polití tekutinou

- Barva: černá

2 kusy – Myš

- Barva: černá

- Počet tlačítek: 3

- Rozhraní: USB

- Rozlišení pohybu: minimálně 1200 DPI

- Technologie pohybové detekce: BlueEye

- Technologie propojení: drátová

2 kusy – Projektor

- Použitá technologie: 3LCD

- Světelný výstup: minimálně 2800 lumenů

- Rozlišení: WXGA, minimálně 1280 x 800, poměr obrazu 16:10

- Lampa: minimálně 200 W,

- Životnost: minimálně 4000 hodin

- Kontrastní poměr: minimálně 3000 : 1

- Projekční poměr: 1,30 - 1,56:1

- Úhlopříčka promítaného obrazu: v minimálně 315 palců

- Ohnisková vzdálenost: minimálně 20 mm

- Vysoké rozlišení (HD): HD ready

- Reproduktory: minimálně 2 W

- Záruka: minimálně 24 měsíců Carry-in servis, lampa: minimálně 12 měsíců

- Max. hladina hluku: 37 dB (A) - v úsporném režimu 29 dB (A)

- Kompatibilita videa: NTSC, NTSC 4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL-60, SECAM, 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

- Zoom: Manuální, Faktor minimálně 1,2

- Korekce lichoběžníku: Automatický - vertikálně minimálně ± 30°, Manuální horizontálně minimálně ± 30°

- Automatická volba vstupního signálu

- Okamžité zap./vyp.,

- Tlačítko ztlumení zvuku

- Spotřeba energie: maximálně 270 W - 223 W (v úsporném režimu) - 0,47 W (v pohotovostním režimu)

- Záruka minimálně 2 roky na projektor minimálně 3 roky na lampu

2 kusy - Stropní držák na projektor otočný/sklopný

- Nosnost: minimálně 36 kg

- Sklopný + otočný

- Náklon: minimálně +/- 45°

- Možnost rotace: minimálně 360°

- Nastavitelná délka od stropu: minimálně 100 cm

2 kusy - Projekční plátno

- Elektricky ovládané s dálkovým ovladačem

- Úhlopříčka minimálně 240 cm

- Rozměr minimálně 192×144 cm

2 kusy – Reproduktory

- Celkový výkon: minimálně 2x25W

- Stereo

- Frekvenční rozsah: spodní hranice maximálně 20 Hz – horní hranice minimálně 20 KHz

- Vstupní konektory: 2 cinch

- Výstupní konektory: 3,5 mm jack

- Rozměry satelitních reproduktorů (š x v x h): maximálně 150 x 250 x 160mm

- Impedance repro.: 4Ω (ohm)

2 páry (4 jednotlivé kusy) – Držák repro na zeď

- Nástěnný čelisťový závěs na reproduktory

- Bez nutnosti vrtat při montáži do reprosoustavy

- Možnost náklonu: minimálně +5°a -15°

- Natočení do stran: minimálně 90°

- Maximální nosnost: minimálně 20 kg