Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 07/17 ze dne 15. 5. 2017 a příručky pro zadávání veřejných zakázek PRV.

- Zadavatel:

Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

sídlo: Dusilov 384, 396 01 Humpolec

IČO 00072583, DIČ CZ00072583

- Název zakázky:

Nákladní automobil s chladírenskou nástavbou

- Druh zakázky:

Zakázka malého rozsahu na dodávky

- Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou přijímány do 11.12.2017, 9.00 hodin, rozhodující pro včasné podání nabídky je doručení na adresu Dusilov 384, 396 01 Humpolec.

- Místo podání nabídky:

Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, 396 01 Humpolec, podatelna,

- Předmět zakázky a technická specifikace:

- celková hmotnost vozidla 3,5 t

- podvozek s jednokabinou, bílá barva

- výkon motoru min. 95 kW

- emisní norma Euro 6

- pohon zadní nápravy

- bez tachografu

- šestistupňová manuální převodovka

- elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka na dlouhém rameni

- elektricky ovládaná okna

- vyhřívané čelní sklo

- dvojmontáž kol na zadní nápravě, rezervní kolo

- přídavné vzduchové odpružení zadní nápravy

- lapače nečistot na všech kolech

- světla pro denní svícení

- podélně a výškově nastavitelný volant

- sedadlo řidiče seřiditelné v 8 směrech, loketní opěrka řidiče

- dvousedadlo spolujezdce

- manuální klimatizace

- dálkově ovládané centrální zamykání, imobilizér

- airbag řidiče

- otáčkoměr

- alternátor min. 150A

- ESP zahrnující ochranu proti převrácení, nouzový brzdový asistent, asistent pro rozjezd do svahu, trakční kontroly

- kotoučové brzdy na všech kolech

- posilovač řízení

- palivová nádrž min. 90 l

- autorádio s ovládáním na volantu, reproduktory

- střešní spoiler s výřezem pro agregát

- chladírenská nástavbu o vnitřních rozměrech min. - délka 310 cm, šířka 200 cm, výška 205 cm,

- chladírenská jednotka pro plusový teplotní režim od 0ºC

- chladírenská jednotka poháněna motorem vozidla

- výparník v prostoru chladírenské nástavby

- pomocný rám nástavby min. žárově zinkován

- rámy dveří, panty a závěsy vyrobeny z nerezového materiálu

- hliníkové venkovní a vnitřní lišty

- dvě stropní dráhy pro přepravu masa ve visu, min. délka každé dráhy 2 m

- zadní dvoukřídlé dveře s pákovou aretací a okopovým plechem

- gumové dorazy zadních dveří

- jednokřídlé dveře na pravém boku umístěné min. 90 cm od předního čela nástavby

- litá podlaha s protiskluzovým provedením

- min. jedno LED světlo uvnitř nástavby

- okopové lišty uvnitř nástavby min. 15 cm

- na bočních stěnách kotvící lišty pro upevnění aretační tyče

- aretační tyč

- použití materiálů vhodných pro použití v potravinářských provozech

- povinná výbava vozidla

- užitečná hmotnost podvozku vozidla bez nástavby min. 1500 kg

- servisní interval nejméně 60 000 km nebo 24 měsíců

- zajištění servisu vozidla ve vzdálenosti max. 30 km od sídla zadavatele, včetně servisní přednosti

- délka záruční doby min. 5 let nebo 200 000 km (to co nastane dříve)

- schválení pro provoz na pozemních komunikacích vč. povinného osvětlení a označení vozidla

- nový stroj

- Hodnotící kritérium:

Nejnižší nabídková cena bez DPH v Kč. Jako nejvhodnější bude hodnocena nejnižší nabídková cena.

- Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Písemné nabídky v listinné podobě, zpracované v českém jazyce, budou předloženy ve dvou vyhotoveních v zalepené obálce označené „ Výběrové řízení – Nákladní automobil s chladírenskou nástavbou – NEOTVÍRAT“. Obálky budou dále označeny jménem a adresou účastníka.

Nabídka bude obsahovat:

- Krycí list obsahující identifikační údaje dodavatele, označeni osob oprávněných zastupovat dodavatele a kontaktní údaje, nabídková cena (vzor viz příloha č. 2)

- Doklady požadované k prokázání kvalifikace dle bodu 13. této zadávací dokumentace

- Návrh smlouvy na zakázku, včetně př. č. 1 – technická specifikace, zpracovaný v souladu s bodem 14. této zadávací dokumentace.

- Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Cena zboží je stanovena v souladu s požadavky této zadávací dokumentace v tomto členění:

- celková cena bez DPH

- DPH

- celková cena včetně DPH.

- Doba a místo plnění zakázky:

Termín dodání: do 31.3.2018

Místo plnění:  Dusilov 384, 396 01 Humpolec

- Požadavky na varianty nabídek:

Zadavatel nepřijímá variantní nabídky.

- Vysvětlení zadávacích podmínek:

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně nebo e-mailem na adresu statek@pel.cz vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

- Požadavky na prokázání kvalifikace:

současně s nabídkou musí účastník předložit:

  - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (u všech dokladů stačí neověřené kopie)

  - doklad o oprávnění k podnikání - živnostenské oprávnění či licenci (u všech dokladů stačí neověřené kopie)

  - seznam nejméně tří dodávek nákladních nebo dodávkových vozidel v ceně nejméně 500 000,- Kč za jednotlivý stroj, realizovaných dodavatelem v posledních třech letech s uvedením kontaktu na kupujícího

- Obchodní podmínky:

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní podmínky je účastník povinen zapracovat do návrhu smlouvy se zadavatelem, předkládané jako součást nabídky na realizaci zakázky dle této zadávací dokumentace. Účastník do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy - tj. vlastní identifikační údaje, název, typ stroje a údaje o ceně. Dále do přílohy č. 1 kupní smlouvy doplní přesnou technickou specifikaci stroje odpovídající požadavkům.

Následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na zakázku. Tento návrh bude za účastníka podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za účastníka a bude zde uveden datum tohoto podpisu. Jiné zásahy do obchodních podmínek zadavatele provedené účastníkem budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek a v případě jejich zjištění budou důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v jednotlivých částech této zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v těchto obchodních podmínkách.

V případě zjištění nejasností v obsahu obchodních podmínek má účastník možnost si případné nejasnosti vyjasnit v průběhu lhůty pro podání nabídek.

Začátek obchodních podmínek zakázky

KUPNÍ SMLOUVA

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník) , kterou uzavřely tyto smluvní strany (dále jen „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany:

- Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

se sídlem:	Dusilov 384, 396 01 Humpolec

IČO:	00072583

DIČ:	CZ00072583

Zastoupený:	Ing. Janem Máchou, ředitelem

Číslo účtu:	203568376/0600

Tel. / Fax.:	565533266 / 565532380

(dále jen „kupující“)

a

- Společnost ………………………..

se sídlem:	…………………..

…………………..

zapsána ve veřejném rejstříku, vedeném ………… v ……., oddíl …., vložka…….

IČO:	…………….

DIČ:	…..…………….

Bankovní spojení:	…………………..

Číslo účtu:	…………………..

Zastoupená:	………………………..

Tel. / Fax.:	…………………..

e-mail:	…………………..

(dále jen „prodávající“)

Článek II.

Předmět smlouvy

            - Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákladní automobil s chladírenskou nástavbou“ zadávanou podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 07/17 ze dne 15. 5. 2017 a příručky pro zadávání veřejných zakázek PRV (dále jen „veřejná zakázka“), v němž byla nabídka prodávajícího vybrána jako nejvýhodnější. Prodávající prohlašuje, že se cítí svou nabídkou podanou v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku nadále vázán v plném rozsahu.

            - Předmětem této smlouvy je dodávka 1 ks „Nákladního automobilu s chladírenskou nástavbou“ blíže specifikovaného v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“).

            - Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, specifikované co do množství a kvality v tomto článku odst. 2 a převést na kupujícího vlastnické právo k němu. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu.

            - Zboží (a veškeré jeho části) bude nové, nepoužité, nerepasované.

            - Zboží musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a musí být zcela připraven k okamžitému provozu.

            - Součástí předmětu plnění je rovněž předání dokladů (čl. III. odst. 6 této smlouvy), které se ke zboží vztahují. A dále provedení provozní zkoušky vozidla a výbavy v reálném provozu za přítomnosti technických zástupců kupujícího a zaškolení obsluhy vozidla.

            - Prodávající tímto prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl., občanského zákoníku.

Článek III.

Doba a způsob předání zboží

- Prodávající je povinen dodat bezvadné zboží po předchozí dohodě v místě dodání zboží nejpozději ve lhůtě do 31.3.2018.

- Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně tři pracovní dny předem.

- Místem plnění je sídlo kupujícího – Dusilov 384, Humpolec.

- Splněním dodávky se rozumí odevzdání a uvedení zboží do provozu v místě plnění, převzetí zboží statutárním zástupcem kupujícího nebo jím pověřeným zaměstnancem a dodání všech dokladů nutných k jeho provozování podle právních předpisů a technických norem ČR.

- Kupující při převzetí zboží provedou kontrolu zejména:

  - dodané značky, typu, druhu,

  - zjevných jakostních vlastností a roku výroby,

  - zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,

  - dodaných dokladů (dokumentace).

- Prodávající předá kupujícím tyto doklady vztahující se ke zboží dle článku II. této kupní smlouvy:

- základní technický popis, může být součástí návodu,

- návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě a obsluze, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny seznam činností povoleny uživateli, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami),

- pokyny pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat sám s katalogem náhradních dílů

- servisní knížka a originální servisní dokumentace,

- záruční list k vozidlu,

- předávací protokol.

- Prodávající spolu se zbožím předá kupujícímu všechny nezbytné doklady a dokumenty požadované legislativou vztahující se ke zboží dle článku II. odst. 2 této kupní smlouvy v českém jazyce. Přípustné jsou jen cizojazyčné doklady, dokumentace a texty (zejména návod), které budou opatřeny překladem do českého jazyka. Prodávající se zavazuje zajistit seznámení kupujícího s obsluhou zboží – zaškolení obsluhy spolu s předáním zboží.

- O předání a převzetí zboží bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán předávací protokol ve dvou vyhotoveních. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu.

- Při dodání zboží proběhne v místě plnění provozní zkouška, které budou přítomny osoby pověřené kupujícím.

Článek IV.

Kupní cena a platební podmínky

- Kupní cena za zboží uvedené v čl. II odst. 2, této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí

………………………. Kč bez DPH

………………………. Kč DPH

………………………. Kč Celkem včetně DPH

- Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou zboží (seznámení s obsluhou, clo, atd.). V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady spojené s dopravou zboží na místo plnění a případná možná rizika (inflační, cenové či měnové vlivy apod.).

- Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí kompletního zboží kupujícímu v českých korunách. Faktura (daňový doklad) v českém jazyce vystavena prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách výhradně na účet prodávajícího uvedený v čl. I smlouvy splňujícím podmínky odst. 9 tohoto článku smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce do čtrnácti kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na kontaktní adresu kupujícího.

- Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti kalendářních dnů.

- Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části a prodávající prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje a požadovat nebude.

- Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti kalendářních dnů.

- Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98  zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení §  106a o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.

- Smluvní strany sjednávají, že kupní cena bude navýšena, a to v případě zvýšení zákonné sazby DPH v době od uzavření smlouvy do protokolárního předání zboží. Navýšení sjednané ceny musí odpovídat zvýšení hodnoty DPH v závislosti na zvýšení zákonné sazby DPH. Smluvní strany sjednávají, že cena díla bude snížena, a to v případě snížení zákonné sazby DPH v době od uzavření smlouvy do protokolárního předání zboží. Snížení sjednané ceny musí odpovídat snížení hodnoty DPH v závislosti na snížení zákonné sazby DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě zákonné změny sazby DPH nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě, ale bude fakturovaná cena včetně zákonné sazby DPH.

Článek V.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

- Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.

- Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

Článek VI.

Záruka, vady zboží a sankce za její nedodržení

- Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti uvedené v technické dokumentaci a z hlediska bezpečnosti provozu odpovídá platným předpisům ČR a technickým normám.

- Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

- Záruční doba na celou dodávku se stanovuje na 60 měsíců nebo najetí 200 0000 km (podle toho, co nastane dříve), ode dne předání a převzetí.

- Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě, telefonicky dle kontaktních údajů prodávajícího uvedených v čl. I. smlouvy nebo emailem dle kontaktních údajů prodávajícího uvedených v čl. I. smlouvy. Na ohlášení vad je prodávající povinen odpovědět do jednoho dne ode dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedených v ohlášení. V případě, že kupující nesdělí při vytknutí vady či vad zboží v rámci záruční doby prodávajícímu jiný požadavek, je prodávající povinen vytýkané vady ve lhůtě do 24 hodin vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak. Bude-li to pro prodávajícího technicky proveditelné a přiměřené povaze vady, je povinen provést odstranění vady v místě určeném kupujícím.

- Prodávající se zavazuje k zajištění záručního servisu zboží dle tohoto článku smlouvy na základě dohody přímo u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 mobilní servisní službou nebo ve výrobních prostorách u prodávajícího na základě písemného, telefonického, faxového, popř. emailového oznámení kupujícího. Servisní skupina vyjede k odstranění vážné poruchy do 24 hodin po písemném nahlášení závady. Vážná porucha je definována jako porucha znemožňující bezpečné použití zboží. Porucha bude odstraněna nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží k odstranění vad, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak.

- Uznané reklamace, které nemohou být odstraněny opravou, budou řešeny výměnným způsobem vadného dílu za díl nový na náklady prodávajícího.

- Další nároky kupujícího plynoucí mu z titulu vad zboží z obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.

Článek VII.

Servis

- Prodávající se zavazuje po uplynutí záruční doby zajistit na žádost kupujícího servisní služby na dodané zboží u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, bude-li to pro prodávajícího technicky proveditelné a přiměřené povaze vady, příp. ve výrobním závodě či v servisních organizacích se smluvním závazkem na provádění servisních prací. Prodávající ručí za kvalitu a termínový průběh servisních služeb, ať jsou poskytovány výrobním závodem nebo smluvním partnerem.

- Po uplynutí záruční doby se prodávající zavazuje zajišťovat servis zboží a dodávat kupujícímu náhradní díly na zboží po dobu 10 let ode dne ukončení výroby daného typu, a to na náklady kupujícího.

- Cena případných dodávek a služeb dle tohoto článku smlouvy není součástí kupní ceny a bude smluvními stranami sjednána.

- Prodávající opravňuje proškolené pracovníky kupujícího k provádění drobných oprav.

Článek VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

- V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. III. odst. 1 ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží (dle čl. VI odst. 4 nebo čl. VII odst. 2) je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží (dle čl. VI odst. 4 a odst. 5 a dále čl. VII odst. 2) je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

- Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury – daňového dokladu kupujícím je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu úroku z prodlení z dlužné částky. Výše úroku z prodlení činí 0,1% z dlužné částky za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

- Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.

- Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plné výši ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.

- Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:

  - prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 15 kalendářních dnů,

  - prodlení při odstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VI odst. 4 a čl. VII odst. 2 o více než 30 kalendářních dnů,

  - postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího,

  - dodání zboží, které neodpovídá specifikaci dle zadávací dokumentace veřejné zakázky a této smlouvy.

- Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

  - vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,

  - insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

  - prodávající vstoupí do likvidace,

- Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:

  - kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet kalendářních dnů,

  - pokud kupující nezajistí podmínky pro řádné předání plnění a tuto skutečnost po upozornění nenapraví ani v přiměřené lhůtě.

- Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

Článek IX.

Ostatní ujednání

- Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů uvedených v článku I.

Kontaktní osobou kupujícího je: Ing. Jiří Klubal, tel: 565533266

Kontaktní osobou prodávajícího je osoba dle kontaktních údajů prodávajícího uvedených v čl. I. Smlouvy.

- Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným českým právním řádem a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými listinnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou neplatná.

- Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu.

- Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží kupující a 1 prodávající.

- Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

- Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího a financování z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 prodávající výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní kupující. Prodávající dále výslovně prohlašuje, že bude respektovat veškeré požadavky vyplývající z předpisů Kraje Vysočina a podmínek Programu rozvoje venkova.

- Nedílnou součástí této smlouvy je

Příloha č. 1 - Technická specifikace vozidla, vyplněná technická specifikace z nabídky dodavatele

| V ........................ dne …………………. |  | V Humpolci dne ………………….. |
| --- | --- | --- |
| Za prodávajícího: |  | Za kupujícího: |
| ............................................................ Jméno a příjmení, funkce opr. osoby Společnosti |  | ............................................................ Ing. Jan Mácha ředitel |

Konec obchodních podmínek zakázky

- Ostatní podmínky:

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou je účastník vázán svou nabídkou, v délce 2 měsíců ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne bez zbytečného odkladu po skončení lhůty pro podání nabídek a bez přítomnosti účastníků.

Posouzení kvalifikace účastníků řízení a posouzení nabídek bude provedeno až po hodnocení nabídek a to u vybraného účastníka řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo, že může ve výběrovém řízení uveřejnit oznámení o výsledku výběrového řízení a případné oznámení o vyřazení nabídky stejným způsobem, jakým uveřejnil výběrové řízení. V takovém případě se oznámení o výsledku výběrového řízení a případné oznámení o vyřazení nabídky považuje za doručené všem dotčeným účastníkům okamžikem uveřejnění.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit podmínky, právo zrušit zakázku a právo neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem. Účastníci nemají ani v tomto případě nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

V Humpolci 20.9.2017

Ing. Jan  Mácha

ředitel