Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení

-

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

III/34740 Březinka, most v km 5,330

Navrhovaná akce řeší přestavbu stávajícího propustku na most v k.ú. Březinka u Havlíčkova Brodu, k.ú. Hurtova Lhota. Stávající propustek se nachází na silnici III/34740 v km 5,330 mezi obcemi Březinka a Hurtova Lhota, kdy převádí bezejmenný levostranný přítok Sázavy pod silnicí.

Stávající objekt (část klenba, část rámová konstrukce) bude kompletně odstraněn. Nový most bude řešený jako jednoduchý uzavřený rám z monolitického ŽB s rovnoběžnými křídly.

Napojení navazující silnice na most bude řešeno před a za mostem v celkové délce 82 m. Směrové ani výškové vedení silnice a umístění mostu se nemění, most je směrově v levotočivém oblouku R=60 m. Průtočný profil mostu je navržen na návrhový průtok Q100..

Členění stavby

SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

SO 201 Most v km 5,330

SO 010 – Vedlejší a ostatní náklady

Součástí těchto prací je označení a vytýčení inženýrských sítí, vytyčení stavby, vypracování havarijního a povodňového plánu, RDS, mostního listu a HMP, geodetického zaměření skutečného provedení stavby po dokončení a vypracování DSPS v digitální a tištěné formě. Dále práce v souvislosti s uzavírkou silnic, zřízení ochrany inženýrských sítí, zajištění geotechnického dozoru, zajištění BOZP na staveništi a zařízení staveniště.

SO 201 Most v km 5,330

Bourací práce

Stávající propustek je tvořen v šířce 6,2 m klenbou - světlost 1,95 m, v šířce 5,2 m prefa rámovou konstrukcí - světlost 3,0 m. Propustek bude kompletně odstraněn, včetně založení. Před bouráním bude tok provizorně zatrubněn.

Provizorní objízdná komunikace

Výstavba bude probíhat v jedné etapě za úplné uzavírky komunikace. Bude zřízená provizorní jednopruhová objízdná panelová komunikace délky 135 m s provozem řízeným SSZ.

Most v km 5,330

Nosná konstrukce je tvořena přímo pojížděným uzavřeným rámem z monolitického ŽB, založení je plošné na základové desce, na sanační polštář. Do rámových stěn jsou vetknuta rovnoběžná mostní křídla. Přechodová oblast je překryta přechodovým klínem z PB. Římsy jsou celomonolitické, kotvené na NK, křídlech a opěrné zdi. Na mostě a opěrné zdi bude osazeno zábradelní svodidlo, na které navazuje silniční svodidlo.

Kolmá světlost předmostí	3,50 m

Šířka nosné konstrukce	10,85 m

Volná šířka mostu			9,25 m

Celková délka mostu 		10,2 m

Výška mostu nade dnem	2,30 m

Úpravy kolem mostu a pod mostem

Na pravé křídlo opěry 1 navazuje opěrná zeď dl. 15 m, zeď bude monolitická ŽB úhlová, plošně založená. Opevnění kolem líce křídel a opěrné zdi bude provedeno z LK.

##### Pod mostem bude koryto zpevněno dlažbou z LK, na odláždění budou navazovat přechodové úseky z kamenného záhozu, vč. úpravy napojení pravostranného přítoku. Celková délka úpravy toku je 17,15 m.

Konstrukce vozovky na mostě:

- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 	ACO 11+	40 mm

- Spojovací postřik 0,2 kg/m2

- Asfaltový beton pro ložnou vrstvu	ACL 16+	50 mm

- Spojovací postřik 0,2 kg/m2

- Ochrana izolace – litý asfalt		MA 11IV	35 mm

- Celoplošná izolace NAIP na pečetící vrstvu		5 mm

Konstrukce vozovky mimo most:

- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 	ACO 11+	40 mm

- Spojovací postřik 0,2 kg/m2

- Asfaltový beton pro ložnou vrstvu	ACL 16+	60 mm

- Spojovací postřik 0,2 kg/m2

- Asfaltový beton pro podkladní vrstvu	ACP 16+	50 mm

- Infiltrační postřik 1,0 kg/m2

- Štěrkodrť					ŠDA		150 mm

- Štěrkodrť					ŠDA		150 mm

##### Silniční uzavírka

Stavba bude prováděná za částečného omezení silničního provozu tím, že bude veden po provizorní objízdné komunikaci s jednosměrným střídavým provozem řízeným SSZ. Dopravně inženýrská opatření, práce pro zajištění objízdné trasy, uzavírku, vyznačení případné objízdné trasy včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel.

Zadávací podklady

Požadavky na opravu mostu jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni DSP+PDPS spolu se soupisem prací v programu ASPE vypracovala firma Ing. Jan Pracný, D-projekt Výholec 23, 624 00 Brno, zpracování dokončeno 07/2017.

Předpokládaná doba plnění (délka trvalé uzavírky)			4 měsíce

Předpokládaný termín zahájení prací 				04/ 2018

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části		do 1 měsíce od

(vyjma zpracování geometrického plánu)				předčasného užívání

Dokončení a předání ověřeného geometrického plánu		do 3 měsíců od

příslušnému KÚ							předání stavby do

předčasného užívání

Záruční lhůta na dílo							60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých		7.600.000,- Kč