Příloha č. 1 výzvy – Technická specifikace

Veřejná zakázka: Vybavení autodílny

- Diagnostika - Geometrie 3D

- pro osobní vozidla a lehká nákladní vozidla do 3,5 t a podvozkem o rozvoru s minimálním rozsahem190 – 320 cm

- měřící technika 3D

- min. 8 CCD kamer (2 na každé kolo)

- měření bez nutnosti zvedání vozidla

- min. 3 měřící programy

- mobilita systému

- databáze specifikací vozidel – min. 18 000 datových sad

          - schémata nastavení přímo od výrobce daných vozidel

- zaškolení obsluhy

- musí obsahovat – min. 2 ks snímačů měřených hodnot

spínač HUB

měřící box

pojízdný vozík

monitor min 17“

počítač s operačním systémem WINDOWS a ovládací software

barevná tiskárna

zajišťovač volantu

upínač brzd

min. 4 ks standardních tabulí

- Zvedák

- čtyřsloupový hydraulický zvedák vhodný pro měření geometrie, min. nosnost 5000 kg, pro vozidla délky až 5200 mm

- bezpečnostní blokace v pracovní poloze

- ochrana proti přetížení

- nastavitelný rozchod plošin až 630 mm

- zadní kluzné a přední otočné desky pro měření geometrie

- přízdvih až 2000 kg

- zdvih min. 1 800 mm

- přízdvih min. 400 mm

- výška sloupů min 2 300 mm

- montáž a zaškolení