| OZNAČENÍ | POPIS ZAŘÍZENÍ |
| --- | --- |
| A | Podhledový DOWNLIGHT s LED zdrojem, s nanoprizma krytem, 350mA, d 190-bílá 14W,IP 40,1300lm,4000k |
| B | Podhledový DOWNLIGHT s LED zdrojem, s opálovým sklem, 350mA, d 240-bílá 15W, IP 43, 1300lm,4000k |
| C | Přisazené svítidlo s LED zdrojem, se semiopálovým krytem, barva bílá 42W, IP 43,4000k |
| D | Kruhové přisazené svítidlo s LED zdrojem, s opálovým krytem PMMA, d 300-bílá 15W, IP 40, 4000k |
| E | zavěšené mřížkové svítidlo pro zdroj T5, s optickým systémem kategorie C2, z vysoce leštěného hliníku, barva bílá, EP, s lankovým závěsem, 2x28W |
| N | Přisazené nouzové svítidlo s polykarbonátovým čirým krytem, svítící při výpadku el. energie 1hodinu, 8 W, IP 42, s piktogramem směru úniku |

TABULKA  SVÍTIDEL

| OZNAČENÍ | POPIS ZAŘÍZENÍ |
| --- | --- |