Technická specifikace dodávky

Část 1

3D PULZNÍ MAGNETOTERAPIE – 1 KS

Maximální nabídková cena za předmět plnění: 	110 496 Kč bez DPH

133 700 Kč včetně DPH

Popis přístroje, jeho přínos a využití

Pulzní magnetoterapie je vhodná a šetrná léčba především pro skupiny seniorů s diagnostikou chronických degenerativních nemocí, osteoporózou, otoků, zánětů a ztuhlých svalů. Účinek je pozorovatelný především ve zlepšení prokrvení cév, posílení kostní i chrupavčité tkáně, regeneraci svalů.

Specifikace pro 1 ks

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, to znamená, že jejich nesplnění povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3D rotační magnetické pulzy |  |
| 2 | Barevný dotykový displej |  |
| 3 | 4 výstupy pro aplikátory |  |
| 4 | Možnost spuštění 2 programů současně |  |
| 5 | Nastavitelná frekvence generovaných pulzů, minimální rozsah frekvence pulzů 1 – 160 Hz |  |
| 6 | Tvar pulzů: exponenciální, obdélníkové, sinusové, trojúhelníkové |  |
| 7 | Nastavení vlastních uživatelských programů |  |
| 8 | Databáze přednastavených programů – textová volba diagnóz |  |
| 9 | Nastavitelná doba aplikace |  |
| 10 | Možnost provozu přístroje na baterii |  |
| Aplikátory |
| 12 | Aplikátor – terapeutické lehátko s posuvným solenoidem |  |
| 13 | Aplikátor – pružný solenoid bez pevného skeletu |  |
| 14 | Aplikátor – solenoid s plochým dnem, průměr 30 cm |  |
| 15 | Aplikátor – solenoid s plochým dnem, průměr 60 cm |  |
| 16 | Aplikátor – třídílný s otvory, min. délka 80 cm |  |
| 17 | Aplikátor – třídílný bez otvorů, s možností fixace, min. délka 60 cm |  |

Zadavatel akceptuje odchylku od číselných parametrů o +/- 10 %

Poznámka: Do sloupce „Nabízená hodnota“ doplní účastník číselnou hodnotu parametru nabízeného zařízení a potvrdí splnění požadavku slovem „ANO“, případně doplní další vysvětlující text.