- Specifikace PC SPŠ Třebíč:

Dodávka počtu 17 ks koncových pracovních stanic dle následující minimální specifikace:

| Název komponent | Parametry |
| --- | --- |
| Skříň | Počítačová skříň bez dekorativních prvků minimálně 2 x USB min. 2.0, 2 konektory zapojené a vyvedené v čelní části tlačítko ON/OFF v přední čelní části audio konektory zapojené a vyvedené v čelní části řízený ventilátor o průměru vrtule minimálně 11 cm veškeré perforované části budou ve vnitřní části chráněny prachovým filtrem maximální rozměry: šířka: 18 cm, výška: 36cm, hloubka: 42cm kabeláž ve skříni bude vedena, tak aby nebránila proudění vzduchu. nebude se dotýkat chladících prvků základní desky nebude lámána do ostrých úhlů bude vedena, tak aby nehrozilo poškození izolace kabeláže, především o ostré části skříně. |
| Zdroj | Zdroj s napájecím konektorem v zadní horní části skříně vypínací přepínač, bez přepínání na 110V ventilátor o průměru vrtule minimálně 11cm účinnost min. 80%, MTBF min. 100 000 hodin Odpovídající normě 2005/32/EU (příkon v pohotovostním režimu <1 W) |
| Základní deska | Podpora virtulizace na základní desce a procesoru, podpora maximálních výkonnostních parametrů CPU na základní desce (např. rychlost FSB, HTT), USB 3.0 na základní desce |
| Procesor | Procesor schopný provádět 12 nezávislých instrukčních toků taktovací frekvence min. 3.20 GHz, FSB minimálně 2667 MHz, minimálně 16 MB L cache celkem nebo v testu na www.cpubenchmark.net hodnota CPU MARK minimálně 12300 bodů instrukční sada x86, včetně podpory SSE2 a 64-bit instrukcí tepelný výkon (TDP) max. 65W |
| Paměť | Minimálně 8GB RAM, minimálně DDR4, rychlost dle maximální podporované rychlosti sběrnice základní desky, DualChannel |
| Grafická karta | Video – kombinovaný výstup analogový (D-SUB) a DVI nebo HDMI, podpora aspect ratio 16:9 minimálně do rozlišení 1920x1080 pixelů může být integrovaná na MB či v CPU a sdílená paměť |
| Zvuková karta | Zvuková karta libovolná (akceptovatelná na základní desce) |
| Síťová karta | LAN 1Gbps/100 Mbps, podpora PXE a WOL |
| Pevný disk | HDD typ SSD, rozhraní SATA III, podpora funkce TRIM, v testu na http://www.harddrivebenchmark.net dosahuje nabízený disk minimálně 4120 bodů, min 250 GB |
| DVD mechanika | bez DVD a bez FDD mechaniky |
| Operační systém | Operační systém kompatibilní s Windows 10 64bit nebo systém upgradovatelný na Windows 10 64bit prostřednictvím OVS ES |
| Název komponent | Parametry |
| Monitor | LCD 1) Úhlopříčka: 24", rozlišení: 1920 x 1080 bodů 2) Poměr stran: 16:9 3) Kontrast: dynamický: 10 000 000:1 4) Typ podsvícení: LED 5) Počet barev: 16,7 milionu 6) Rozhraní: VGA 15pinový D-Sub, DVI, HDMI 7) Integrované reproduktory 8) Integrovaný zdroj v těle monitoru 9) Vesa mount |

Dále ke každému PC:

- myš:

  - Typ snímání: laserové

  - Přenos signálu: kabelové

  - Počet tlačítek: 3 tlačítka

  - Optické rozlišení: 1000 dpi

  - Délka kabelu: 180 cm

  - Pro levou i pravou ruku

  - Minimální rozměry 62 x 114 x 37mm

  - Vysoká odolnost

- klávesnice:

  - Přenos signálu: kabelové

  - Ultra tenké provedení

  - Tichá tlačítka

  - Životnost tlačítek až 10 000 000 úhozů

  - Robustní sklopné nožičky pro zvýšení náklonu klávesnice o 8°

  - Zaoblený mezerník

  - Odolná proti polití

Další požadavky na nabízenou techniku:

- Na výrobky musí být vydáno prohlášení o shodě s nařízeními a normami o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

- Počítač musí splňovat směrnici Evropské unie platnou od 1. ledna 2013, známou pod označením ErP Lot 6, která reguluje maximální spotřebu počítačů v pohotovostním režimu na 0,5 W.

- Záruka 36 měsíců s opravou následující pracovní den na místě u zákazníka formou výměny vadné komponenty za nový kus.

- Zadavatel požaduje pouze nabídku (a dodávku) nového, nepoužitého zboží. Nelze tedy nabídnout zboží tzv. repasované.

Variantní řešení se nepřipouští!

Účastník zadávacího řízení uvede obchodní název a popis nabízeného řešení.

V nabídce musí být patrné a jasně uvedené splnění všech uvedených parametrů, a to ne pouze jednou větou, ale informací o každém poptávaném technickém parametru. Pokud některý z nich uvedený nebude, bude toto považováno za nesplnění požadovaných parametrů!!!