Příloha č. 1 obsahuje 6 stránek

POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY – DOPLNÍ UCHAZEČ

Do tabulky skutečný údaj vyplní uchazeč konkrétní technické parametry nabízeného plnění tak, aby bylo možno ověřit splnění minimálních požadovaných parametrů.

Uchazeč pro ověření údajů doplní odkazy, technické listy, prohlášení o schodě, odkazy na www prezentace, katalogy a podobně, aby bylo možno uvedené údaje ověřit.

V případě, že uchazeč nevyplní některé pole či nastane-li pochybnost, bude zaslána výzva k vysvětlení nebo doplnění nabídky.

V případě, že se nejedná o technický údaj, veličinu nebo měrnou jednotku, uzná zadavatel za skutečný údaj komentář ANO/ NE.

| CNC frézovací centrum |
| --- |
| Základní technická data |
| Požadovaný technický údaj | Skutečný údaj vyplní uchazeč | Poznámky hodnotící komise |
| Rozjezdy os X/Y/Z min. 350/250/300 mm |  |  |
| Min. rozměry pracovního stolu 500 x 300 mm |  |  |
| Výkon motoru vřetena min. 6,5 kW |  |  |
| Požadovaný rozsah otáček vřetena min. 200 - 9 500 ot/min |  |  |
| Pohony os servomotory |  |  |
| Min. přesnost polohování osy X dle VDI 3441 min. 0,005 mm |  |  |
| Min. přesnost polohování osy Y dle VDI 3441 min. 0,005 mm |  |  |
| Min. přesnost polohování osy Z dle VDI 3441 min. 0,005 mm |  |  |

| Požadovaný technický údaj | Skutečný údaj vyplní uchazeč | Poznámky hodnotící komise |
| --- | --- | --- |
| Počet upnutých nástrojů v zásobníku nástrojů min. 18 pozic |  |  |
| Max. průměr nástroje min. 60 mm |  |  |
| Centrální mazání stroje |  |  |
| Řídicí systém |
| Možnost použít více řídicích systémů najednou pomocí přepnutí software |  |  |
| Řídící systémy v poslední, nejvyšší verzi |  |  |
| Možnost grafické simulace programu ve 3D |  |  |
| Možnost NC i dialogového programování |  |  |
| Minimální počet řídicích systémů 2 |  |  |
| Řídicí systém kompatibilní min. se SINUMERINK |  |  |
| Řídicí systém kompatibilní min. s HEIDENHAIN |  |  |
| Příslušenství |
| 1x strojní svěrák 125 mm |  |  |
| 1x stupňovité čelisti pro pevné čelisti svěráku (125mm) |  |  |
| 1x stupňovité upínací boty o rozsahu min. 50 - 125 mm |  |  |
| 1x sada nástrojů (min. 13 držáků + min. 17 nástrojů + vrtáky) |  |  |
| 1x dotyková sonda na seřízení nástroje |  |  |

| Příslušenství |
| --- |
| Požadovaný technický údaj | Skutečný údaj vyplní uchazeč | Poznámky hodnotící komise |
| 1x 3D taster na obrobek, stopka 10 mm |  |  |
| 1x elektronické ruční kolečko |  |  |
| CNC soustružnické centrum |
| Základní technická data |
| Oběžný průměr nad ložem min. 250 mm |  |  |
| Oběžný průměr nad suportem min. 85 mm |  |  |
| Délka mezi hroty min. 400 mm |  |  |
| Rozjezdy os X/Z min. 100/300 mm |  |  |
| Průměr obrobku ve sklíčidle min. 80 mm |  |  |
| Délka soustružení s koníkem min. 250 mm |  |  |
| Výkon motoru vřetena min. 5,0 kW |  |  |
| Požadovaný rozsah otáček vřetena min. 100 - 6 000 ot/min |  |  |
| Posuvový systém krokové motory |  |  |
| Přesnost polohování osy X dle VDI 3441 min. 0,004 mm |  |  |

| Požadovaný technický údaj | Skutečný údaj vyplní uchazeč | Poznámky hodnotící komise |
| --- | --- | --- |
| Přesnost polohování osy Z dle VDI 3441 min. 0,004 mm |  |  |
| Hodnota rychloposuvu v osách X a Z min. 15 m/min |  |  |
| Počet poloh nástrojového revolveru min. 10 |  |  |
| Poháněné nástroje ano |  |  |
| Počet poháněných poloh revolveru min. 5 |  |  |
| Rozsah otáček poháněných nástrojů min. 500 - 5000 ot/min |  |  |
| Příkon motoru poháněných nástrojů min. 1,0 kW |  |  |
| Max. rozměr nástroje min. 12 x 12 mm |  |  |
| Max. rozměr vnitřního nástroje min. průměr 15 mm |  |  |
| Koník ano |  |  |
| Zdvih pinoly koníku min. 120 mm |  |  |
| Průměr pinoly koníku min. 35 mm |  |  |
| Řídicí systém |
| Možnost použít více řídicích systémů najednou pomocí přepnutí software |  |  |
| Možnost grafické simulace programu ve 3D |  |  |
| Možnost NC i dialogového programování |  |  |
| Minimální počet řídicích systémů 1 v nejvyšší, poslední verzi |  |  |

| Požadovaný technický údaj | Skutečný údaj vyplní uchazeč | Poznámky hodnotící komise |
| --- | --- | --- |
| Řídicí systém kompatibilní min. se SINUMERINK |  |  |
| Příslušenství |
| 1x ruční 3- čelisťové sklíčidlo průměr 100 mm |  |  |
| 1x sada měkkých čelistí pro ruční sklíčidlo |  |  |
| 1x sada nástrojů obsahující minimálně: 8x upínací držák 10x soustružnický nůž 5x osový nástroj |  |  |
| 1x elektronické ruční kolečko |  |  |
| 1x optický seřizovací přístroj |  |  |
| Programovací trenažéry pro CNC učebnu |
| SOFTWAROVÉ VYBAVENÍ |
| Řídicí systém kompatibilní min. se SINUMERIK pro soustružení a frézování Min. verze: v nejvyšší, poslední verzi Typ licence: multilicence |  |  |
| Řídicí systém kompatibilní min. s HEIDENHAIN pro frézování Min. verze: v nejvyšší, poslední verzi Typ licence: multilicence |  |  |
| Grafická simulace programu ve 3D Min. verze: v nejvyšší, poslední verzi Typ licence: multilicence |  |  |

| HARDWAROVÉ VYBAVENÍ |
| --- |
| Výměnný panel řízení modul kompatibilní min. se SINUMERIK Počet kusů: 10 |  |  |
| Výměnný panel řízení - modul kompatibilní min. s HEIDENHAIN Počet kusů: 10 |  |  |
| Základní modul řízení Počet kusů 10 |  |  |

| Ostatní požadavky na předmět plnění |
| --- |
| Doprava dodávky na místo určení, instalace a uvedení zařízení do provozu |  |  |
| Školení obsluhy a programování v trvání min 3 pracovních dnů po 8 hodinách |  |  |
| Technická dokumentace ke strojům a systémům v ČJ |  |  |

Dne:…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Razítko, hůlkovým písmem jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka