Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení

-

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

Stavba: „III/4051  Křiž. II/405 - Puklice“

Předmětem stavby je návrh opravy vozovky silnice III/4051, která se nachází v extravilánových úsecích před a za obcí Studénky a v intravilánu obce Studénky mezi křižovatkami silnic II/405 s III/4051 a končí před obcí Puklice. Stavba leží v katastrálním území Studénky (736775) a Puklice (736767). Oprava silnice bude provedena ve stávajícím šířkovém uspořádání, která se nachází před a za obcí Studénky. Průtah obcí Studénky rovněž zůstává šířkově beze změny, výškové řešení v extravilánech bude dle možností úsekově upraveno zesílením vozovky.

Opravovaný úsek začíná cca 150 m za křižovatkou se silnicí II/405 a končí před obcí Puklice na úrovni dopravní značky IZ4a „Začátek obce“. Celková délka opravovaného úseku silnice III/4051 je 2,778 km. Průměrná šířka silnice se pohybuje v rozmezí cca 5,2 – 6,5 m. Při opravě vozovky budou kompletně opraveny tři stávající propustky, které se nacházejí pod silničním tělesem a budou pročištěny stávající silniční příkopy. V obci Studénky bude opraven havarijní stav příkopu s přilehlou horskou vpustí.

Stavba bude provedena ve dvou etapách s ohledem na obslužnost obce Studénky, silnice III/4051  je jediná dopravní trasa do obce. První etapa je navržena od začátku úseku do staničení stavby km 1,6 v obci Studénky. Druhá etapa je navržena od staničení km 1,6 do konce úseku v km 2,778. V rámci stavby bude provedeno odfrézování vozovky a sanace utržených krajů vozovky a krajnic a zpětně položeny obrusná a ložná živičná vrstva vozovky. Skutečný rozsah sanací bude patrný až po odstranění krytu vozovky a následně odsouhlasen TDI a investorem. Opravou vozovky budou zachovány směrové a šířkové poměry. V rámci opravy dojde k úpravě zpevněné plochy v km 0,370, která je pozůstatkem původní křižovatky. Konstrukční vrstvy vozovky této zpevněné plochy budou odstraněny a následně biologicky rekultivovány. Budou opraveny stávající nefunkční propustky v provozním staničení km 0,752 (před obcí Studénky) a dva propustky před obcí Puklice (jeden se nachází v pasportu silnice, druhý je dle podkladu zaměření). V obci Studénky se nachází v havarijním stavu silniční příkop, který bude zatrubněn a vyústěn do stávající opravované horské vpusti.

Stavba je vedena jako jeden stavební objekt:

- SO 101 – Oprava silnice III/4051

Celková délka všech opravovaných úseků je 2,778 km.

Technické podmínky:

Stavba je vedena jako jeden stavební objekt:

- SO 101 – Oprava silnice III/4051

SO 101 – Oprava silnice III/4051

Směrové řešení

Směrové řešení je dáno stávající trasou silnic III/4051 v intravilánu i v extravilánu obce Studénky. V trase se nachází směrové oblouky o poloměrech 29m, 102m, 70,5m, 52m, 50,5m, 39m a 25m. Směrové řešení respektuje stávající zpevnění krytu vozovky. V rámci stavby budou upraveny stávající sjezdy na přilehlé pozemky a křižovatky s místními komunikacemi v nezbytně nutném rozsahu.

Výškové řešení

Niveleta komunikace respektuje výškové uspořádání stávající silnice. Začátek a konec opravované silnice je výškově navázán na povrch stávající vozovky. Niveleta stávající silnice je v rozmezí sklonů od -0,1% do +11,18%. Tyto sklony vycházejí ze stávajícího stavu vozovky.

Výškové řešení respektuje stávající stav a místa napojení na stávající místní komunikace.

Šířkové uspořádání

Průměrná šířka silnice se pohybuje v rozmezí cca 5,2 – 6,5m. Šířkové uspořádání bude respektovat stávající stav komunikace.

Příčný sklon vozovky je převážně střechovitý. V místech směrových oblouků je převážně stávající jednostranný sklon.

Konstrukce vozovky

Oprava vozovky silnice III/4051 je uvažována pouze v rozsahu stávajícího zpevnění

vozovky.

Bude provedeno oddrnování zarostlých krajnic. Následně se provede odfrézování stávajícího krytu vozovky v tloušťce 7cm. Provede se prohlídka podkladu s určením rozsahu lokálních oprav (TDI), provede se dodatečné odfrézování míst oprav, vyčištění, ošetření postřikem a položení asf. vrstvy. Rozsah sanace krajnic bude rovněž podléhat odsouhlasení TDI a Investora. U sanace krajnic je navrženo po odfrézování odtěžit nevhodný materiál, úprava pláně a následně se položí vrstva ze štěrkodrti s podílem R-materiálu (6:4) v tl. 0,2. Na tuto se následně položí štěrkodrť v tl.0,2m. Provede se infiltrační postřik a položí se vrstva 6cm ACP, na kterou se provede spojovací postřik, do kterého se vtlačí geosyntetikum s přesahem do frézované vozovky. Na konec dojde k položení dvou živičných vrstev – ACO 50mm + ACL 50mm. Úpravou dojde k zesílení vozovky o cca 30mm.

Rekonstrukcí vozovky budou zachovány směrové a šířkové poměry. Bude zachován příčný sklon vozovky.

Ve staničení km 0,370 dojde k úpravě stávajícího sklonu klopení, který je nevyhovující.

Nachází se zde pozůstatek staré silnice. Tento bude rozbourán, odstraněn a následně biologicky rekultivován včetně potřebného svahování zemního tělesa. V tomto úseku bude při opravě příčného sklonu vozovky provedena kompletní skladba vozovky (dle skladby sanace bez geokompozitu). Stávající levé silniční svodidlo bude obnoveno. Min. úroveň zadržení N2 s dlouhými náběhy 2x12m, celková délka bez náběhů dl.208m, včetně potřebného svahování zemního tělesa.

Stávající křížení s místními silnicemi, sjezdy, vjezdy a zpevněnými plochami navazujícími na řešenou silnici budou výškově propojeny v nejnutnějším nutném rozsahu. Bude provedeno provázání stávajících asfaltových vozovkových vrstev. Nově budou provedeny nezpevněné krajnice z recyklátu v tl.0,1m dle prostorových možností. Budou osazeny nové směrové sloupky.

Skladba vozovky:

Asfaltový beton středně zrnný	 ACO 11+		 50 mm

Asf. postřik spojovací 		 PS-E 0,5kg/m2

Asfaltový beton středně zrnný 	 ACL 16+ 		50 mm

Asf. postřik spojovací 		 PS-E 1,0kg/m2		.

Konstrukce celkem 						100 mm

Konstrukce sanace:

Celková tloušťka sanace krajnic je min.560mm

Skladba vozovky v místě sanace:

Asfaltový beton středně zrnný 	 ACO 11+ 		  50 mm

Asf. postřik spojovací 		 PS-E 0,5kg/m2

Asfaltový beton středně zrnný  	 ACL 16+ 		  50 mm

Geokompozit

Asf. postřik spojovací 		 PS-E 1,0kg/m2

Asfaltový beton 			 ACL 22+ 		  60 mm

Asf. postřik infiltrační 		 PI-E1,0kg/m2

Štěrkodrť 							200 mm

Štěrkodrť+R-materiál (6:4) min.				200 mm

Konstrukce celkem 						560 mm

V místech stávající konstrukce autobusových zastávek je šířka vozovky proměnlivá od 8,3-10,3m v délce cca 50 m. Vodorovným dopravním značením budou po opravě vyznačeny pouze jízdní pruhy (V4 š.0,125m). V místě stávající konstrukce levé autobusové zastávky bude položen geokompozit s výztužnou funkcí s pevností v tahu podélně a příčně 22kN/m. Bude provedena kompletní obnova silničního obrubníku v délce 55m, který tvoří zastávkovou hranu a zároveň opěru zeminy přilehlého terénu. Nové obrubníky budou navrženy pouze v místech, kde je to nutné z důvodu zachycení dešťových vod ze silnice.

Výškové napojení na stávající terén bude primárně řešeno výškovou úpravou nezpevněných krajnic z recyklátu tl.0,1m. Stávající obrubníky budou obnoveny v nezbytně nutném rozsahu s minimálním zásahem do přilehlých ploch za obrubou.

Úpravy vjezdů se provedou ve stávajících prostorových poměrech z materiálu dle tabulky úprav vjezdů - viz. níže. Délka úpravy jednotlivých sjezdů bude v nejnutnějším rozsahu

- předpoklad je 1,0 m od hrany vozovky.

STÁVAJÍCÍ POLOHA 		STÁVAJÍCÍ POVRCH 		NÁVR. ÚPRAVA

sjezd v km 0,085 vpravo	 nezpevn.(tráva/štěrk)		 recyklát v tl. 0,1m

sjezd v km 0,370 vpravo 	 nezpevn.(tráva/štěrk)		 recyklát v tl. 0,1m

sjezd v km 0,473 vpravo	 nezpevn.(tráva/štěrk) 		 recyklát v tl. 0,1m

sjezd v km 0,503 vpravo 	 nezpevn.(tráva/štěrk)		 recyklát v tl. 0,1m

sjezd v km 0,504 vlevo		 nezpevn.(tráva/štěrk) 		 recyklát v tl. 0,1m

sjezd v km 0,680 vlevo		 nezpevn.(tráva/štěrk)		 recyklát v tl. 0,1m

sjezd v km 0,864 vlevo		 nezpevn.(tráva/štěrk)		 recyklát v tl. 0,1m

sjezd v km 1,019 vpravo	 nezpevn.(tráva/štěrk)		 recyklát v tl. 0,1m

sjezd v km 1,044 vpravo	 nezpevn.(tráva/štěrk)		 recyklát v tl. 0,1m

sjezd v km 1,394 vlevo		 nezpevn.(tráva/štěrk)		 recyklát v tl. 0,1m

sjezd k č.p. 52 			 beton 				beton.vrstva

sjezd k č.p. 19 			 nezpevn.(tráva/štěrk) 		recyklát v tl. 0,1m

sjezd v km 1,468 vpravo 	 beton				 beton.vrstva

sjezd v km 1,641 vpravo	 živičný povrch 			živičný povrch

sjezd v km 1,66	 vpravo		 beton 				beton.vrstva

sjezd v km 1,676 vpravo	 nezpevn.(tráva/štěrk)		recyklát v tl. 0,1m

sjezd v km 1,703 vpravo	 nezpevn.(tráva/štěrk) 		recyklát v tl. 0,1m

sjezd v km 1,704 vlevo		 živičný povrch 			živičný povrch

sjezd v km 1,84			 nezpevn.(tráva/štěrk) 		recyklát v tl. 0,1m

sjezd v km 1,87			 nezpevn.(tráva/štěrk) 		recyklát v tl. 0,1m

sjezd v km 2,267		 nezpevn.(tráva/štěrk) 		recyklát v tl. 0,1m

sjezd v km 2,687		 nezpevn.(tráva/štěrk) 		recyklát v tl. 0,1m

sjezd v km 2,77			 nezpevn.(tráva/štěrk) 		recyklát v tl. 0,1m

Odvodnění

Systém odvodnění bude zachován. Stávající poklopy UV, šachet a krycích hrnců šoupátek budou výškově upraveny do nové nivelety. Stávající silniční příkopy budou pročištěny.

Odvodnění silnice III/4051 je zajištěno podélným a příčným sklonem do stávajících uličních vpustí a silničních příkopů. Tento systém stávajícího odvodnění bude zachován.

Stávající podélné příkopy budou pročištěny. Stávající propustky v km 0,752(dle pasportu silnice); 2,383 (dle zaměření) a 2,685 dle pasportu komunikace jsou v současné době nefunkční nebo je jejich správný provoz znehodnocen špatným technickým stavem. Tyto propustky budou rozbourány a nově provedeny z plastových trub s vnitřní světlou šířkou 0,6m s hladkou vnitřní a žebrovanou vnější stranou. Trouba bude uložena do pískového lože frakce 0-8, tloušťky 200mm. Hutněný obsyp trouby bude prováděn po vrstvách max. tloušťky 300mm. Obsyp 200mm nad troubou bude proveden štěrkopískem 0-32. Čela trub budou seříznuty dle sklonu svahu přilehlého terénu a obloženy lomovým kamenem do betonu C 20/25 XF3 s vyplněním spár zálivkou s odolností vůči CHLR-XF4, celková tl.0,4m. Obložení bude provedeno v šířce 1,0m po obvodě trouby v obdélníkovém tvaru. Pokud bude rozdíl horní hrany dlažby a nezpevněné krajnice menší než 0,3m bude dlažba provedena až ke krajnici. Bude provedeno odláždění i protější strany pročištěného příkopu v šířce odláždění vtokového čela a do výšky DN trouby. Na výtoku bude provedena zemní jáma s půdorysným rozměrem cca 2,0x2,0m a hl. cca 0,5m, do níž se uloží kamenná rovnanina (50-80kg/ks) s vyklínováním tl. 0,4m pro lepší vsak vody a zamezení půdní erozi vlivem výtoku vod z obnovených propustků. Konstrukce propustků budou provedeny tak aby pevnými konstrukcemi (betonové lože apod.) nezasahovaly mimo parcely silničního pozemku.

Ve stavebním staničení 1,522 km bude kompletně opravena horská vpusť i s přiléhajícím příkopem v havarijním stavu. Příkop bude zatrubněn (plastová trouba) DN300. Začátek zatrubnění bude v nové plastové šachtě DN400 a ukončen v nově monolitické horské vpusti. Bude provedeno napojení stávajících přítoků a výtoku. Použité materiály budou použity až po odsouhlasení TDI a investorem.

Dopravní značení

Svislé dopravní značení

Bude zachováno ve stávající podobě, zásah do něj se nepředpokládá a není v rámci stavby řešen.

Dojde – li přesto k zásahu do SDZ bude toto umístěno do prostoru mimo vozovku a to minimálně 0,5 m od kraje zpevnění vozovky a to se souhlasem TDI. Všechny nové značky budou uchyceny na pozinkovaný sloupek ukotvený do patky.

Vodorovné dopravní značení

Na silnici III/4051 bude nově provedeno vodorovné dopravní značení vodícího proužku V4 š. 0,125 m v konstantní šířce komunikace. Vodorovné značení na komunikaci bude provedeno v bílé barvě.

Nově budou doplněny směrové sloupky Z11a/b á 50m v extravilánu. U dopravně významného sjezdu v km 0,680 dle pasportu komunikace (směr Kosov) budou osazeny červené směrové sloupky Z11c/d.

Náhradní výsadba

Investor bude řešit náhradní výsadbu za pokácené stromy.

Náhradní výsadba je realizována na pozemku 683/1, 1037/1, 154/4 v k.ú. Studénky a Puklice mimo vlastní staveniště rekonstruované silnice III/4051.

V místě výsadby je potřeba ověřit vedení stávajících inženýrských sítí. Nutné je zachování rozhledových poměrů.

Při výsadbě se počítá s 50% výměnou půdy v jamkách.

Výsadby stromů Lípy velkolisté (8ks) budou realizovány v jedné řadě podél komunikace

se sponem 8 m. Výsadba Jasanu ztepiléhu (2ks) bude provedena na pozemku1037/1, 154/4

přibližně v místech kácených dřevin, ale tak aby nezasahovala svým vzrůstem do průjezdného profilu komunikace. V případě výsadby dřevin zakoupených s balem lze jejich

výsadbu provést na jaře před rašením nebo na podzim před příchodem mrazů. U nově vysázených stromů musí být pomocí chráničů zajištěna jejich ochrana proti okusu zvěří.

Termín výsadby se bude odvíjet od typu zakoupeného výpěstku, jeho druhu atd.

Žadatel zajistí následnou péči o nově provedené výsadby po dobu 5 let, v podobě

pravidelné údržby.

Druhy stromů navržené k výsadbě:

Tilia platyphyllos (Lípa velkolistá)	8x

Franixus excelsio (Jasan ztepilý)	2x

Vysazeným dřevinám bude nutné zajistit následnou péči, a to v celkové délce 5 let

V rámci stavby opravy silnice doje ke kácení zeleně. Při terénní pochůzce v zájmové

lokalitě byly zjištěny a označeny (KSÚSV) dřeviny určené k vykácení. Jedné se o stromovou

alej (8ks) před obcí Studénky, která svým vzrůstem již zasahuje do průjezdného profilu

vozovky. Před obcí Puklice v blízkosti kaple se rovněž nacházejí dva vzrostlé stromy určené

ke kácení, které výrazně zasahují do průjezdného profilu vozovky.

Stavba bude prováděna ve dvou etapách za vyloučení provozu. Návrh DIO řeší PD v příloze E a projednání a instalaci DIO zajistí zhotovitel.

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd vozidel IZS.

Zadávací podklady

Soupis prací v programu ASPE, situační mapa.

Předpokládaná doba plnění					3 měsíce

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 	do 1 měsíc od

předčasného užívání

Předpokládaný termín zahájení prací 				květen 2018

Záruční lhůta							60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 	23 200 000,00  Kč