Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

Stavba :  III/34740 křiž 34750 – Lipnice nad Sázavou – Dolní Město

Stavební práce spočívají v opravě vybraného úseku silnice III/34740 v Kraji Vysočina, okres Havlíčkův Brod, k.ú. Dolní Město. Projektová dokumentace fy AF City Plan řeší ucelený větší úsek silnice od křižovatky se silnicí III/34750 u obce Mozolov po obec Lipnice nad Sázavou a od konce obce Lipnice nad Sázavou až po křižovatku se silnicí III/13016, včetně průtahu obcí Dolní Město. Průtah obcí Lipnice nad Sázavou a křižovatka se silnicí II/347 jsou vynechány.

Pro rok 2018 se uvažuje pouze s realizací  dílčího úseku silnice III/34740 od křižovatky se silnicí II/347 po konec projektovaného úseku, tj. ke křižovatce (odbočení) se silnicí III/13016 směr Kouty, s vynecháním již hotového úseku s kanalizací v obci Dolní Město, realizovaného v roce 2016.

Technické podmínky:

Uvažovaný úsek se týká stavebních objektů:

- SO 001	Všeobecné položky

- SO 104.1 	Oprava komunikace v km 16,706-16,792

- SO 105 	Oprava komunikace v km 17,268-17,584

- SO 106 	Oprava komunikace v km 17,584-18,343

- SO 115.1	Přípravné a dokončovací práce v km 16,706-16,792

- SO 119	Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584

- SO 120	Přípravné a dokončovací práce v km 17,584-18,343

- SO 201	Oprava mostu ev.č. 34740-5 (km 16,739)

- SO 202	Oprava mostu ev.č. 34740-6 (km 17,460)

- SO 901 	Dopravně-inženýrská opatření

Pro informaci z pohledu celé PD :

V roce 2016 byla z důvodu koordinace s výstavbou chodníků v obci Dolní Město již provedena oprava části úseku silnice, jedná se o SO 104.2, SO 115.2, SO 117, SO 118. Z důvodů koordinace s výstavbou kanalizace v obci Lipnice nad Sázavou a z důvodu projednávání změny územního plánu bude oprava části úseku silnice provedená až v následujících letech, jedná se o SO  101, SO 102, SO 103, SO 111, SO 113, SO 114.

Předmětem tohoto výběrového řízení je oprava části úseku silnice III/34740 od křižovatky se silnicí II/347 po začátek obce Dolní Město, část průtahu Dolní Město až po křižovatku se silnicí III/13016. Jedná se o  SO 001 (část pro daný úsek), SO 104.1, SO 105, SO 106, SO 115.1, SO 119, SO 120, SO 201, SO 202 SO 901 (část pro daný úsek)

SO 001 Všeobecné položky

Součástí prací bude provedení vytyčení stavby a inženýrských sítí, geodetického zaměření stavby po dokončení, vypracování DSPS. Dále zařízení staveniště, zřízení ochrany inženýrských sítí. Týká se pouze úseku pro uvažovanou stavbu.

SO 104.1 Oprava komunikace v km 16,706-16,792

V úseku km 16,706-16,792 spočívá oprava krytu vozovky v odfrézování stávající vozovky v tl. 30 mm, po očištění a spojovacím postřiku provedení obrusné vrstvy. Sanace krajů vozovky a řešení odvodnění je součástí SO 115.1

Šířka komunikace 5,00 – 6,50 m bude zachována. Návrh oprav řešeného úseku vychází ze stávajícího směrového i výškového průběhu a navazuje na již opravenou část silnice, vč. navázání odvodnění pomocí drenáží a žlabovek.

Konstrukce vozovky

Frézování							-30 mm

Asf. beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+50/70	50 mm

Spojovací postřik emulzí		PS-E			0,5 kg/m2

Čištění vozovky

Celkem 							50 mm

SO 105 Oprava komunikace v km 17,268-17,584

V úseku km 17,267-17,584 spočívá oprava krytu vozovky v odfrézování stávající vozovky v tl. 30 mm z důvodu výskytu žulových kostek v konstrukci vozovky. Po očištění a spojovacím postřiku provedení obrusné vrstvy s navázáním na stávající obruby.

Šířka komunikace 4,75 - 6,5 m bude zachována. Návrh oprav řešeného úseku vychází ze stávajícího směrového i výškového průběhu a respektuje stávající obrubníky a přilehlé sjezdy.

Konstrukce vozovky

Frézování							-30 mm

Asf. beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+50/70	35 mm

Spojovací postřik emulzí		PS-E			0,5 kg/m2

Čištění vozovky

Celkem 							35 mm

SO 106 Oprava komunikace v km 17,584-18,343

V úseku km 17,584-18,343 spočívá oprava krytu vozovky v odfrézování stávající vozovky v tl. 50 mm, po očištění, úpravě příčného sklonu a spojovacím postřiku provedení obrusné vrstvy s navázáním na stávající obruby. Opravou nedojte k navýšení nivelety.

Šířka komunikace 5,00 – 5,75 m bude zachována. Návrh oprav řešeného úseku vychází ze stávajícího směrového i výškového průběhu a respektuje stávající obrubníky a přilehlé sjezdy.

Konstrukce vozovky

Frézování							-50 mm

Asf. beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+50/70	50 mm

Spojovací postřik emulzí		PS-E			0,5 kg/m2

Asf. beton pro ložní vrstvy		ACL 16+50/70

(vyrovnávky příčného sklonu)

Spojovací postřik emulzí		PS-E			0,5 kg/m2

Čištění vozovky

Celkem 							50 mm

SO 115.1 Přípravné a dokončovací práce v km 16,706-16,792

Součástí prací bude sanace vozovky, řešení odvodnění vozovky – drenáže, žlabovky, osazení svodidel, směrových sloupků, nové VDZ.

SO 119 Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584

Součástí prací bude umístění nových a úprava stávajících UV a poklopů. Dále řešení odvodnění vozovky, napojení stávajících sjezdů, osazení směrových sloupků, úprava parkovacích sloupků, nové VDZ a SDZ.

SO 120 Přípravné a dokončovací práce v km 17,584-18,343

Součástí prací bude úprava UV a poklopů, řešení odvodnění vozovky, napojení stávajících sjezdů, čištění příkopů, osazení směrových sloupků, úprava parkovacích sloupků, nové VDZ a SDZ.

SO 201 Oprava mostu ev.č. 34740-5 (km 16,739)

Stávající mostní objekt je jednopolový, kolmý. Spodní stavbu tvoří kamenné zděné opěry s rovnoběžnými křídly, nosná konstrukce je plošněa bezložiskově uložená monolitická deska, Mostní svršek tvoří železobetonové římsy, asfaltobetonová vozovka a zábradlí.

Bude kompletně odstraněn mostní svršek a částečné odkopy rubu na výšku NK+0,5 m. Po sanaci povrchů bude provedená nová spřažená deska s vyspádováním, izolační systém a mostní římsy. Dále bude provedena nová konstrukce vozovky, mostní závěry, lokální úprava koryta pod mostem, oprava zdí navazujících na křídla, budou osazena nová svodidla. Zdivo spodní stavby bude injektováno a sanováno, paty opěr budou opevněny lomovým kamenem.

Konstrukce vozovky na mostě

Asf. beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+50/70	50 mm

Spojovací postřik emulzí		PS-E			0,5 kg/m2

Ochrana izolace – litý asfalt		MA 11IV		40 mm

Celoplošná izolace NAIP na pečetící vrstvu			5 mm

Konstrukce vozovky na předmostí

Asf. beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+50/70	50 mm

Spojovací postřik emulzí		PS-E			0,5 kg/m2

Asf. beton pro ložní vrstvy		ACL 16+50/70	70 mm

Spojovací postřik emulzí		PS-E			0,5 kg/m2

Asf. beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+50/70	50 mm

Infiltrační postřik emulzí		PI-E			1,0 kg/m2

Směs stmelená cementem		SC C8/10		150 mm

Štěrkodrť				ŠDA			100 mm

Dvouosá geomříž

Štěrkodrť 				ŠDA			100 mm

SO 202 Oprava mostu ev.č. 34740-6 (km 17,460)

Stávající most je jednopolový, kolmý, klenbový. Spodní stavbu tvoří masivní kamenné zděné opěry a kamenné zděné čelní zdi. Nosná konstrukce je kamenná zděná přesypaná segmentová klenba. Mostní svršek tvoří železobetonové římsy, asfaltobetonová vozovka a zábradlí. Na výtokové straně mostu je chodník s AB krytem.

Bude provedená oprava krytu vozovky, provedení nové římsy na vtokové straně, vč. záchytného systému. Dále se provede lokální přezdění čelních zdí a křídel, injektování a sanace povrchu klenby a opěr, pročištění koryta.

Konstrukce vozovky na mostě a předmostí

Frézování							-30 mm

Asf. beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+50/70	35 mm

Spojovací postřik emulzí		PS-E			0,5 kg/m2

Asf. beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+50/70

(vyrovnávky příčného sklonu)

Spojovací postřik emulzí		PS-E			0,5 kg/m2

SO 901 Dopravně-inženýrská opatření

Objekt dopravních opatření řeší dopravní situace na stávající silnici během výstavby. Omezení dopravy vyplývá z postupu výstavby, oprava komunikace bude probíhat v jedné etapě za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vedená po silnicích v majetku Kraje Vysočina, případně pro osobní vozidla po místních komunikacích. Týká se pouze úseku pro uvažovanou stavbu.

Všechny přípravné práce a samotná realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí pěšími a průjezd vozidel IZS.

Silniční uzavírka

Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby.

Zadávací podklady

Požadavky na opravu silnice jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni DSP+PDPS spolu se soupisem prací v programu ASPE vypracovala firma AF-CityPlan s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha, zpracování dokončeno 07/2017.

Předpokládaný termín zahájení prací 				květen 2018

Termín zprovoznění stavby	do 3 měsíců od předání staveniště

Předání dokladové části 	do 1 měsíce od zprovoznění stavby

Záruční lhůta – silniční objekty					60 měsíců

Záruční lhůta – izolace, dilatační závěry, včetně detailů		120 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých	8.000.000,- Kč