Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení

-

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

Stavba : „III/1272 Bezděkov – Lukavec“

Předmětem stavby je oprava silnice III. třídy č. 1272 v průtahu obcí Lukavec. Začátek úseku je na pracovní spáře na začátku Lukavce v km 7,225 a konec úseku je na pracovní spáře u křižovatky se silnicí II/128 v Lukavci v km 7,880. Cílem této stavby je výměna stávající degradované obrusné vrstvy. Vozovka je navržena v průměrné šířce 7,0 m. Vedení trasy, šířkové upořádání a niveleta se stavbou měnit nebudou.

Celková délka navržené opravy je 655 m.

Technické podmínky:

Stavba zahrnuje stavební objekt SO 01 III/1272 Lukavec, průtah.

SO 01 III/1272 Lukavec, průtah

Jedná se dle soupisu o tyto práce: zřízení DIO, řezání a odstranění asfaltového krytu vozovek, frézování vozovek (tl. do 50 mm), spojovací postřik z emulze (pro pokládku geomříží), pokládka geomříží (v prostoru nám. Sv. Václava), spojovací postřik z emulze, pokládka ACO 11 tl. 50 mm, zalití spar, výšková úprava uličních vpustí a vodorovné dopravní značení.

Stavba bude prováděna za vyloučení provozu. Návrh DIO zajistí zhotovitel.

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd vozidel IZS.

Zadávací podklady

Soupis prací v programu ASPE, situační mapa.

Předpokládaná doba plnění		30 kalendářních dní

(1 měsíc)

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 	do 1 měsíc od

předčasného užívání

Předpokládaný termín zahájení prací 				Květen–červen 2018

Záruční lhůta							60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 	2 200 000,00 Kč