Příloha č. 1

# technickÁ specifikace a parametry – tabulka s nabízenou hodnotou

Technická specifikace dodávky  definuje minimální požadavky zadavatele na zajištění dodávky.

Požadujeme dodat 3 ks měřících stolů včetně příslušenství.

| Parametr | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota | Splněno A/N |
| --- | --- | --- | --- |
| Měřící stůl jednostranný výška 1600 se zavěšenou přístrojovou nástavbou s osvětlením a lištou, deska stolu 1800 x 800 x 25 – 3ks | Ano |  |  |
| 3f autotransformátor 10A 400V/230V s výstupem na bezpečnostní svorky, s vypínačem umístěný pod deskou stolu, s panelovými MP a svorkami -1ks | Ano |  |  |
| Šestipulsní usměrňovač (20A) -3ks | Ano |  |  |
| 2x (4) kondenzátory 400V/1000µF - 3ks | Ano |  |  |
| Oddělovací transformátor 230V/230V/3,0A (4,0A) -1ks | Ano |  |  |
| 2x2 zásuvky 230V,50Hz,16A -3ks | Ano |  |  |
| 2xvývod 230V na bez. zdířky -3ks | Ano |  |  |
| 3F centrální vypínač, jistič, proudový chránič, tlačítko TOTAL STOP (16A) + tlačítko zapnuto na klíč -3ks | Ano |  |  |
| 3F zásuvka, jistič, vypínač 3 x 10A -3ks | Ano |  |  |
| DC regulovtelný zdroj 0-40V/10A -1ks | Ano |  |  |
| Autotranformátor 230V/3A – 1ks | Ano |  |  |
| Elektrotechnický nábytek ve shodě s normou ČSN 33 2000-7-713 | Ano |  |  |
| Deska stolu vysokozátěžová síla 25mm, hrana desky stolu opatřena ABS o síle 2mm, v antistatickém provedení, (RAL 7035) | Ano |  |  |
| Hustota laminátové desky | 620kg/m3- 670kg/m3 |  |  |
| Emise formaldehydu | E1 |  |  |
| Konstrukčním prvkem stolu čtverhranné silnostěnné profily | Ano |  |  |
| Moduly integrovány v přístroj. Nástavbách mimo modulu 3f autotranformátoru | Ano |  |  |
| Silnoštěné profily s povrchovou úpravou Comaxit (RAL 7035 – šedá) | Ano |  |  |
| Měřící stoly budou vybaveny centrálním vypínačem, jističem, proudovým chráničem a tlačítkem TOTAL STOP | Ano |  |  |
| K měřícím stolům komplexní revizní zpráva | Ano |  |  |
| Veškeré laboratorní přístroje mají svůj původ u výrobců EU | Ano |  |  |
| Přední panel přístroje bude řešen jako jednolitou součást předního panelu přístrojové nástavby | Ano |  |  |
| Připojení měřících stolů pohyblivými 3f vodiči | Ano |  |  |
| Zařízení bude kompatibilní se stávajícími měřícími stoly | Ano |  |  |
| Modulární systém, který zajištuje záměnnost modulů ezi meřícími stoly | Ano |  |  |

Vyjádřete se k výše uvedeným požadavkům do nabídky (vyplňte výše uvedenou tabulku).

Pokud se uchazeč k výše uvedeným požadavkům nevyjádří – nabídka nebude moci být hodnocena.