VZ IT 095

Příloha č. 1 Výzvy – Technická specifikace

- Technická specifikace:

Dodávka 1 ks pracovní stanice pro 3D tiskárnu.

| Minimální technické požadavky: |
| --- |
| Skříň | Počítačová skříň bez dekorativních prvků minimálně 2 x USB min. 2.0, 2 konektory zapojené a vyvedené v čelní části tlačítko ON/OFF v přední čelní části audio konektory zapojené a vyvedené v čelní části řízený ventilátor o průměru vrtule minimálně 11 cm veškeré perforované části budou ve vnitřní části chráněny prachovým filtrem maximální rozměry: šířka: 18 cm, výška: 36cm, hloubka: 42cm kabeláž ve skříni bude vedena, tak aby nebránila proudění vzduchu. nebude se dotýkat chladících prvků základní desky nebude lámána do ostrých úhlů bude vedena, tak aby nehrozilo poškození izolace kabeláže, především ostré části skříně. |
| Procesor | Procesor schopný provádět 12 nezávislých instrukčních toků taktovací frekvence min. 3.20 GHz, FSB minimálně 2667 MHz, minimálně 16 MB L cache celkem nebo v testu na www.cpubenchmark.net hodnota CPU MARK minimálně 12300 bodů instrukční sada x86, včetně podpory SSE2 a 64-bit instrukcí tepelný výkon (TDP) max. 65W |
| Základní deska | Podpora virtualizace na základní desce a procesoru, podpora maximálních výkonnostních parametrů CPU na základní desce (např. rychlost FSB, HTT), USB 3.0 na základní desce |
| Paměť RAM | Minimálně 8GB RAM, minimálně DDR4, rychlost dle maximální podporované rychlosti sběrnice základní desky, DualChannel |
| Zdroj | Zdroj s napájecím konektorem v zadní horní části skříně vypínací přepínač, bez přepínání na 110V ventilátor o průměru vrtule minimálně 11cm účinnost min. 80%, MTBF min. 100 000 hodin Odpovídající normě 2005/32/EU (příkon v pohotovostním režimu <1 W) |
| Pevný disk - typ | HDD typ SSD, rozhraní SATA III, podpora funkce TRIM, v testu na http://www.harddrivebenchmark.net dosahuje nabízený disk minimálně 4120 bodů |
| Pevný disk - kapacita | min 250 GB |
| Grafická karta | Video – kombinovaný výstup analogový (D-SUB) a DVI nebo HDMI, podpora aspect ratio 16:9 minimálně do rozlišení 1920x1080 pixelů - může být integrovaná na MB či v CPU a sdílená paměť |
| Síťové připojení | LAN 1Gbps/100 Mbps, podpora PXE a WOL |
| Mechanika DVD | bez DVD a bez FDD mechaniky |
| Operační systém | Operační systém kompatibilní s Windows 10 64bit nebo systém upgradovatelný na Windows 10 64bit prostřednictvím OVS ES |
| Záruka a podpora | Záruka 36 měsíců, prodávající je povinen v záruční době odstranit vady zboží v místě určeném kupujícím na území Kraje Vysočina nejpozději následující pracovní den po nahlášení vady zboží. |
| Příslušenství | Zvuková karta libovolná (akceptovatelná na základní desce) |
| Klávesnice | Přenos signálu: kabelové Ultra tenké provedení Tichá tlačítka Životnost tlačítek až 10 000 000 úhozů Robustní sklopné nožičky pro zvýšení náklonu klávesnice o 8° Zaoblený mezerník Odolná proti polití |
| Myš | Typ snímání: laserové Přenos signálu: kabelové Počet tlačítek: 3 tlačítka Optické rozlišení: 1000 dpi Délka kabelu: 180 cm Pro levou i pravou ruku Minimální rozměry 62 x 114 x 37mm 8) Vysoká odolnost |
| Monitor | LCD Úhlopříčka: 24", rozlišení: 1920 x 1080 bodů Poměr stran: 16:9 Kontrast: dynamický: 10 000 000:1 Typ podsvícení: LED Počet barev: 16,7 milionu Rozhraní: VGA 15pinový D-Sub, DVI, HDMI Integrované reproduktory Integrovaný zdroj v těle monitoru 9) Vesa mount |