- Minimální technická specifikace:

Dodávka 1 ks NAS dle následující minimální specifikace:

| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | diskové pole o max. velikosti 2U, pro přístup ke všem komponentám není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, požadujeme dodání s rackmount příslušenstvím pro montáž do standardního racku |
| Typ diskového pole | iSCSI SAN, duální storage controller |
| Cache | každý storage-controller musí disponovat vlastní read-write cache s min. kapacitou 8GB, zálohovanou proti výpadku napájení |
| Front-end konektivita | každý storage controller musí disponovat min. 2x 10GbE porty |
| Back-end konektivita | typu SAS min. 6Gb |
| Počet disků | základní jednotka umožňuje osazení min. 24 disky, rozšiřitelnost až na 192 disků |
| Osazené disky | 2x 960GB SSD SAS Mix Use MLC 2.5in Hot-plug Drive 22x 1.2TB 10K RPM SAS 2.5in Hot-plug Hard Drive |
| RAID podpora | 0, 1, 10, 5, 6 a podpora globálních hot-spares |
| Vlastnosti | SNMP, SSH, Telnet integrace VAAI (kopírování na úrovni HW diskového pole), podpora VASA software pro úplnou konfiguraci a management, software pro tvorbu konzistentních snapshotů/klonů (bez skriptování), online migrace dat/svazků mezi storage pools, software pro zajištění Thin Provisioning, licence pro zvýšení výkonu pole (rozšíření cache řadičů) prostřednictvím využití osazených SSD disků jako SSD cache podpora připojení min. 64 serverů, pokud je přístup serverů licencován, požadujeme licenci pro max. počet připojitelných serverů min. 192 fyzických disků na skupinu v RAID 0, 10 min. 30 fyzických disků na skupinu v RAID 5, 6 min. 512 virtuálních disků non-disruptive online firmware upgrades plná integrace do VMware vCenter |
| Kompatibilita | management diskového pole musí být kompatibilní s managementem stávajícího diskového pole PowerVault MD3xxx |
| Napájecí zdroje | min. 2 zdroje v redundanci |
| Související příslušenství | 6 ks dvouportových síťových karet PCIe 10Gb SFP+ do stávajících serverů Dell R710/720 Součástí dodávky musí být veškeré příslušenství nutné k instalaci a zprovoznění diskového pole, zejména montážní materiál, propojovací kabely (optické/metalické) a optické transceivery (do pole, dodávaných síťových karet i stávajících infrastrukturních switchů Cisco C3850-24XS-E) |
| Implementační práce | Redundantní připojení pole ke stávající infrastruktuře (síťové, serverové), osazení síťových karet do stávajících serverů, konfigurace pole, vypublikování diskových oddílů serverům, konfigurace managementu, školení administrátora. |
| Podpora a servis, doprava | podpora na 5 let s reakční dobou do příštího pracovního dne, oprava v místě instalace, servis je poskytován výrobcem, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách výrobce, doprava do místa v ČR specifikovaného zadavatelem v ceně, veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky, nabízené zboží musí být nové, nepoužité, určené pro český trh a dostupné k prodeji nejpozději dnem podání nabídky, nabízené zboží musí být pokryto oficiální podporou výrobce zařízení v ČR |