TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Zvýšení kvality návazné péče – Pacientská lůžka

Celková maximálně přípustná cena za kompletní dodávku: 	4 500 000 Kč bez DPH

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Poř. číslo | Požadavek | Splnění ANO/NE | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| OBECNÉ POŽADAVKY |
| 1 | Elektricky polohovatelné lůžko splňující normu ČSN EN 60601-2-52 (nebo rovnocenné řešení) - 100 kusů |  |  |
| 2 | Ložná plocha z odnímatelných plastových dílů |  |  |
| 3 | Elektrické polohování minimálně zádového a stehenního dílu |  |  |
| 4 | Funkce mechanického rychlospuštění zádového dílu |  |  |
| 5 | Odnímatelná celoplastová čela lůžka, možnost výběru barvy z více variant |  |  |
| 6 | Bezpečná pracovní zátěž lůžka - minimálně 250 kg |  |  |
| 7 | Funkce elektrického polohování kardiackého křesla |  |  |
| 8 | Sesterský panel s ochranou proti nechtěnému polohování |  |  |
| 9 | Ruční pacientský ovladač s možností uzamykání funkcí, podsvícený |  |  |
| 10 | Kolečka lůžka bržděná centrálně, aretace směru |  |  |
| 11 | Zvukový alarm nezabrzděného lůžka |  |  |
| 12 | Funkční nárazová kolečka v rozích lůžka |  |  |
| 13 | Postranice lůžka: sklopné postranice s pojistkou proti nežádoucímu spuštění (sklopená postranice nesmí omezovat pacienta při vstávání ani překážet při sezení na okraji lůžka) dělené postranice (v případě, že jednodílné postranice sahají pouze do 2/3 lůžka, požaduje se možnost montáže jednoduché přídavné zábrany zamezující pacientovi v nežádoucím opuštění lůžka) plastové |  |  |
| ROZMĚRY, POLOHOVÁNÍ |
| 14 | Rozměry ložné plochy – minimálně 90 x 200 cm |  |  |
| 15 | Šířka lůžka včetně postranic - maximálně 100 cm |  |  |
| 16 | Prodloužení lůžka - minimálně o 15 cm |  |  |
| 17 | Rozsah pro nastavení výšky ložné plochy min. 40 – 75 cm |  |  |
| 18 | Průměr koleček - minimálně 15 cm |  |  |
| 19 | Elektrické polohování TR/ATR – min. rozsah 15° |  |  |
| 20 | Autoregrese – posun zádového dílu - minimálně 10 cm |  |  |
| 21 | Autoregrese – posun stehenního dílu - minimálně 6 cm |  |  |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ |
| 22 | Záložní baterie – 100 kusů |  |  |
| 23 | Napřimovací hrazda s rukojetí – 100 kusů |  |  |
| 24 | Integrovaný infuzní stojan – 100 kusů |  |  |
| 25 | Držák močových sáčků – 100 kusů |  |  |
| 26 | Pasivní antidekubitní matrace – 100 kusů: oboustranná matrace, vyrobená ze studené polyuretanové pěny (na jedné straně min. hustota 50 kg/m3) výška matrace min. 14 cm - max. 16 cm nosnost min. 200 kg profilované jádro musí být příčně prořezané pro dobré rozložení hmotnosti pacienta matrace určená pro pacienty se středním až vysokým rizikem vzniku dekubitů součástí matrace musí být voděodolný potah opatřený minimálně ze tří stran zipem krytým chlopní |  |  |
| 27 | Noční stolek – 100 kusů: kovový noční stolek na kolečkách s uzamykatelným úložným prostorem, zásuvkou a výškově nastavitelnou naklápěcí jídelní deskou s bezpečnou aretací (nastavení výšky pomocí posilovacích pružin s automatickou aretací) možnost výběru barevné varianty stolku |  |  |

V rámci hodnotícího kritéria „Celkové předpokládané náklady“ jsou posuzovány hodnoty celkové pořizovací ceny za předmět plnění bez DPH, nabízená cena za roční bezpečnostně technickou kontrolu bez DPH a nabízená doba záruky.

Celkové předpokládané náklady se zjistí výpočtem podle vzorce:

CPN = NC + (120 – ZZJ)/12 x PBTK

Kde:

NC = nabídková cena za předmět plnění bez DPH (za 100 lůžek včetně příslušenství, stolků a matrací)

ZZJ = nabízená záruka v měsících

PBTK = cena roční bezpečnostně technické kontroly bez DPH (za 100 lůžek)