NEMOCNICE JIHLAVA

NEMOCNICE JIHLAVA P. O.

Technická specifikace dodávky

(Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky)

stanovená barevnost

BEŽNÉ PROSTORY ODDĚLENÍ – ambulance, vyšetřovny, přípravny, chodby, podružné prostory, denní místnosti zaměstnanců (DMZ)

Sedací nábytek

- kovové prvky: chrom/matný nerez

- plastové prvky: plast RAL 9005

- čalounění: koženka vhodná pro zdravotnictví, odstín dle patra viz níže

| Podlaží | Barva |
| --- | --- |
| 1.NP | RAL 5002 |

Ostatní nábytek

- kovové prvky: matný nerez/imitace nerezu

- korpusy: DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)

- dvířka: DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)

- čela šuplíků: DTD, min. CPL, odstín dle patra viz níže

- desky stolů: DTD, min. CPL, odstín dle patra viz níže

- linky - kovové prvky: matný nerez/imitace nerezu

- čela šuplíků: DTD, min. CPL, odstín dle patra viz. níže

| Podlaží | Barva |
| --- | --- |
| 1.NP | NCS S 1030-R80B (Egger U522 ST15, Polyrey B048) |

- desky stolů: DTD, min. CPL, odstín dle patra viz. níže

| Podlaží | Barva |
| --- | --- |
| 1.NP | NCS S 1030-R80B (Egger U522 ST15, Polyrey B048) |

Dolní skřínky

- korpusy: DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)

- dvířka: DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)

- čela šuplíků: DTD, min. CPL, odstín dle patra viz níže

- pracovní desky: postforming, imitace sv. kamene (Egger F147 ST82)

Horní skřínky

- korpusy: DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)

- dvířka: DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)

- čalounění: koženka vhodná pro zdravotnictví, odstín dle patra viz níže

minIMÁLNÍ výrobní standardy nábytku

| stůl pracovní | pracovní deska stolu - tloušťka 25 mm s nalepenou hranou pomocí kapalinám a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla, hrana z materiálu ABS - tloušťka 2 mm stolní kovová podnož s bočním, bez použití nářadí odnímatelným stoupacím kanálem z nevodivého materiálu pro kabeláž horizontálním kabelovým žlabem, výškově rektifikovatelná, tvar ocelové podnože C, barva RAL 9006 horizontální kovový držák kabelů součástí dodávky každý stůl bude opatřen plastovými průchodkami v barvě použitého dekoru v počtu 2 ks á pracovní místo každé pracovní místo bude pod deskou stolu vybaveno výsuvem pro klávesnici počítače; nutná případná koordinace s výškou stolu držák PC - závěsný držák pro uchycení PC (nosnost 20kg) k našroubování pod pracovní deskou stolu, konstrukce držáku umožňuje uchycení jednotek o výšce až 500 mm, šířce až 250mm, držák je stavitelný na šířku, výšku a hloubku, centrální kotvení držáku umožňuje natáčení a otočení konzoly o 360° kolem osy do servisní polohy PC, barevné provedení v odstínu stříbrné, RAL 9006 |
| --- | --- |
| zásuvkový kontejner (N-0380) | mobilní kolečkový kontejner pod pracovní deskou, tužkovnice + 3 zásuvky tvrzené celoplastové vyjímatelné výlisky s kovovými kuličkovými výsuvy a integrovaným plynulým dojezdem, konstrukce zásuvek umožňující použití dělícího systému korpus a čela tloušťka 18 mm, výška čela zásuvky min. 145 mm, hrany ABS čtyři kolečka ze světlého plastu - běhoun šedá guma centrální uzamykání s mechanismem pro blokování druhé zásuvky proti převrácení kontejneru, zámek s možností vyměnitelné vložky a centrálního klíče úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné, broušená nerez, délka 232 mm |
| lékárenská skříň (N-0131) | N-0131 - atyp lékárenská uzamykatelná skříň, čtyřdveřová, dolní 1/3 (900 mm) plná dvířka + vrchní 2/3 prosklená dvířka, vyrobeno z DTD dle předepsaných technických standardů, vybaveno 5 kusy polohovatelných polic po max. 50 mm (2+3) |
| úložné skříně | konstrukce korpusu skříní - jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců - tloušťka min. 18 mm s kolíkovými neviditelnými spoji, lisovanými s pomocí technologie zajišťující nezbytnou pravoúhlost korpusu boky s vrtaným rastrem po celé délce funkční výšky volných polic záda korpusů z jednostranně lakované MDF desky - tloušťka 3 mm, sponkované do polodrážky půdy, dna a boků tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci, boky, půda, dno olepeny ABS hranou - tloušťka 0,5 mm pokud chybí u položky skříně konkrétní popis, je možno obecně u skříní uvažovat s jednokřídlým provedením max. do šíře prvku 550 mm, nad tuto hodnotu je pak třeba uvažovat s min. dvoudvéřovým provedením |
| konferenční stůl | pracovní desky konferenčních stolů - vyrobeny ve všech případech ze slepené DTD 2 x 18 mm, tzn. celková tloušťka min. 36 mm, povrch min. CPL, netýká se prvků definovaných PSV alt. samostatnými upřesňujícími schématy |
| čalouněný nábytek (N-0501, N-0503, N-0505) | čalounění provedeno u všech nábytkových prvků z omyvatelné koženky, vhodné do zdravotnických provozů (odolnost běžným dezinfekčním prostředkům, min. látkám na bázi ethylalkoholu), připouští se způsob čalounění šitím, sponkováním či lepením u ocelové kostry sedacího nábytku je připuštěno i jiné alternativní řešení způsobu provedení než které je níže uvedeno, při zachování funkčnosti a vlastností, požadovaných zadavatelem N-0501 – židle pevná – koženka, konferenční židle, stohovatelná, orientační rozměry 500x540x840 mm, orientační výška sedáku 440 mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, orientační průměr tyčí 22/min. 2 mm + 25x10/min. 2 mm, chrom, bez područek, čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý N-0503 – židle konferenční, stohovatelná, tělo židle vyrobeno z překližky, potažené laminem v různých dřevodekorech, kostra ocelová čtyřnohá, bez područek, orientační hloubka sedáku 400 mm, orientační výška sedáku 440 mm, nosnost min. 100 kg N-0505 – židle pojízdná s područkami, kancelářská/ pracovní židle, orientační rozměry 600x600x1000-1210 mm, orientační výška sedáku 470-570 mm, střední opěrák, synchronní mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokace sklonu opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost nastavení mechanizmu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, včetně výškově stavitelných područek |
| sokl | ve všech případech (mimo mobilních prvků) opatřen plastovými nožičkami s možností rektifikace, obvod krytý nacvakávací kovoplastovou soklovou lištou výšky 100 mm s těsnícím silikonovým profilem proti podtečení vody pod nábytek, povrch drásaný nerez, lištu je nutno uvažovat včetně systémových koutových a nárožních prvků v příslušném dekoru, součástí koordinace se soklem podlahy (fabion, lišty apod.) plastové, šroubovací, min. výška 14 mm, s těsnícím profilem proti zatečení, konstrukčně fixovaný k plastovým rektifikačním nohám s průměrem základny min. 75 mm, v provedení nerezová folie matná |
| obecné parametry | veškeré hrany ABS - tloušťka min. 2 mm, nebude-li dodatečně určeno jinak, zadavatel požaduje veškeré nábytkové hrany lepené PUR lepidlem veškeré panty - úhel otevření min. 110° s tlumeným řízeným dorazem v rámci pantu veškeré šuplíky - naložené s kovovou dvojitou bočnicí, ložiskovým ¾ výsuvem, dno a zadní část zásuvky LTD v barvě korpusu - tloušťka 16 mm, s možností vyjmutí, všechny, i nepohledové hrany zásuvek, tj. dno a zadní část zásuvek olepeny ABS hranou tloušťka 0,5mm, úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné, broušená nerez, délka 232 mm, bočnice zásuvek mají certifikovaný standard doživotní záruky veškeré moduly nábytku opatřeny zámkem v systému SGHK prvky vyšší než 1200 mm - budou kotveny systémovými kotvami do zdiva z důvodu zabránění překocení skříňové moduly výšky 600 až 800 mm – vybaveny min. 2 ks polic skříňové moduly výšky 900 mm - vybaveny min. 3 ks polic skříňové moduly výšky 1000 až 1500 mm - vybaveny min. 4 ks polic skříňové moduly výšky 1600 až 2000 mm - vybaveny min. 6 ks polic veškeré skříňové police - libovolně výškově stavitelné po max. 50 mm, počty platí, není-li ve výkazu určeno jinak nepohledová záda uzavřených modulů (bez prosklených dvířek) - možno vyrobit ze slabší HDF bílé barvy, v ostatních případech záda z DTD, tloušťka min. 8 mm v barvě korpusu, záda spodních modulů linek budou opatřena při horní hraně plastovými průvětrníky z důvodu odvětrání prostoru za linkou, á modul skříně 2ks průvětrníků pokud nebude dodatečně dohodnuto jinak, bude půda a dno jednotlivých modulů předstupovat do líce dvířek/ šuplíků apod. (ochrana hran) dveře plné: tloušťka 18 mm, naložené na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm, dveře olepeny hranou ABS tloušťka 2 mm, úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm, závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky dveře prosklené: certifikované bezpečnostní sklo tloušťka 5 mm v hliníkovém rámu, na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm, hliníkový rám min. průřezu profilu 44x20mm, sklo uloženo v elastickém těsnícím profilu, úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm, závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky v případě požadavku na prosklená dvířka nutno počítat se subtilním hliníkovým rámečkem v přírodním stříbrném odstínu s výplní bezpečnostním sklem nedílnou součástí koordinace s ostatními profesemi (ZTI, elektro apod.), napojení na jednotlivá média (platí i pro prvky, které jsou přenášené/ původní), v místě zásuvek, ventilů apod. nutno provést v zadních partiích nábytku adekvátní úpravu pro jejich zpřístupnění (vyříznutí pravidelných otvorů, případné odsazení atd.) |
| nábytek ATYP |
| Kuchyňská linka (A-0001) | korpusy: DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15) dvířka: DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15) čela šuplíků: DTD, min. CPL, odstín dle patra viz níže pracovní desky: postforming, imitace sv. kamene (Egger F147 ST82) Horní skřínky korpus: DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15) dvířka: DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15) kovové prvky: matný nerez/imitace nerezu |
| Stůl pracovní na konzoli (A-0002) | pracovní deska stolu - tloušťka 25 mm s nalepenou hranou pomocí kapalinám a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla, hrana z materiálu ABS - tloušťka 2 mm horizontální kovový držák kabelů součástí dodávky každý stůl bude opatřen plastovými průchodkami v barvě použitého dekoru v počtu 2 ks á pracovní místo držák PC - závěsný držák pro uchycení PC (nosnost 20kg) k našroubování pod pracovní deskou stolu, konstrukce držáku umožňuje uchycení jednotek o výšce až 500 mm, šířce až 250mm, držák je stavitelný na šířku, výšku a hloubku, centrální kotvení držáku umožňuje natáčení a otočení konzoly o 360° kolem osy do servisní polohy PC, barevné provedení v odstínu stříbrné, RAL 9006 2x válcová noha matný nerez/imitace nerezu |
| Úložná skříň nástěnná (A-0003) | skříňka nástěnná, dvoudvéřová, dvě stavitelné police, zámek kovové prvky: matný nerez/imitace nerezu korpusy: DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15) dvířka: DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15) |
| Úložná skříň + sokl (A-0004) | skříňka 2-dvéřová, se soklem, uzamykatelná. Půda postforming tl. 38 mm, 2 stavitelné police. kovové prvky: matný nerez/imitace nerezu korpusy: DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15) dvířka: DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15) |
| Šatní skříň (A-0005) | skříň šatní 2-dvéřová, uzamykatelná, s vertikální dělící příčkou, 1/2 skříně police, 1/2 šatní tyč, sokl kovové prvky: matný nerez/imitace nerezu korpusy: DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15) dvířka: DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15) |
| Stůl (A-0006) | pracovní deska stolu - tloušťka 25 mm s nalepenou hranou pomocí kapalinám a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla, hrana z materiálu ABS - tloušťka 2 mm 2-pracoviště, doplněný spojovacími plechy k uchycení k parapetní desce, rámová podnož, dva venkovní rohy zaoblené, doplněno dvěma průchodkami na kabely. horizontální kovový držák kabelů součástí dodávky každé pracovní místo bude pod deskou stolu vybaveno výsuvem pro klávesnici počítače; nutná případná koordinace s výškou stolu Rohy R 100 + spojovací plechy k uchycení k parapetní desce, podnož hi-tec |
| Stůl (A-0007) | skříňka roletová pod desku, uzamykatelná, sokl, 2x stavitelná police, zámek |
| Skříň (A-0008) | skříň policová s prostorem pro lednici (není součástí dodávky), spodní část skříně do výšky 900 mm hl. 600 mm otevřená, uprostřed skříně volná nika v. 400 x hl. 420 mm. V horní části navazuje 2-dvéřová skříňka v. 700 mm hl. 420 mm), materiálové provedení DUB SONOMA 3025 SM |
| Skříň (A-0009) | skříň policová na šanony, 4-dvéřová, dveře plné, uzamykatelné, zaoblené rohy. Materiálové provedení DUB SONOMA 3025 SM |
| Skříň (A-0010) | skříň policová na šanony, 4-dvéřová, dveře plné, uzamykatelné, sokl |
| Stůl zátěžový (A-0011) | stůl na přístroje, konstrukce stolu rámová, vyztužená podnož, stolová deska postforming tl. 38 mm |
| Stůl pracovní (A-0012) | stůl pracovní na hliníkové, rámové podnoži, nohy trojúhelníkového průřezu. Stolová deska tl. 25 mm |

Ilustrativní obrázky pro požadované nábytkové vybavení:

Ilustrativní obrázek 1 – položka N-0501		Ilustrativní obrázek 2 – položka N-0503

Ilustrativní obrázek 3 – položka N-0505		Ilustrativní obrázek 4 – položka N-0380

Ilustrativní obrázek 5 – položka N-0131

SEZNAM VYBAVENÍ DLE MÍSTNOSTÍ

| Kód/Označení | Název | Rozměry (š x h x v) | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.33 | Lymfodrenáž 3 |  |  |
|  | Úložná skříň policová 2–dvéřová + sokl | 800x420x800 mm sokl: 800x390x50 mm | 3 |
|  | Úložná skříň policová 1-dvéřová + sokl | 600x420x800 mm sokl: 800x380x50 mm | 1 |
| N-0501 | Židle pacientská |  | 12 |
| N-0505 | Židle kancelářská |  | 1 |
| 1.36 | Koupelna (lymfo) |  |  |
| A-0004 | Úložná skříň + sokl | 1230x600x2000 mm sokl: 1230x570x50 mm | 1 |
| 1.37 | Lymfodrenáž 2 |  |  |
| A-0001 | Kuchyňská linka – spodní skříňky, pracovní deska postforming | 1250x600x850 | 2 |
| A-0002 | Stůl pracovní na konzoli, 2x válcová noha | 1190x580x745 mm | 1 |
| N-0380 | Zásuvkový kontejner |  | 1 |
|  | Police nástěnná | 800x250x200 mm | 2 |
|  | Věšáková stěna | 600x18x1600 mm | 2 |
| 1.38 | Zákroková vyšetřovna |  |  |
| N-0131 | Lékárenská skříň 4–dvéřová + sokl | 900x420x2000 mm sokl: 900x390x50 mm | 2 |
|  | Stůl pracovní | 1500x700x745 mm | 1 |
| N-0380 | Zásuvkový kontejner |  | 1 |
| N-0501 | Židle pacientská |  | 3 |
| N-0505 | Židle kancelářská |  | 1 |
| 1.41 | Koupelna (lymfo) |  |  |
| A-0005 | Skříň šatní | 1230x600x2000 mm sokl: 1230x560x50 mm | 1 |
| A-0003 | Úložná skříň nástěnná | 930x600x800 mm | 1 |
| A-0004 | Úložná skříň + sokl | 930x600x800 mm sokl: 930x560x50 mm | 1 |
| 1.113 | Ambulance 1 |  |  |
| A-0006 | Deska pod okno s plastovými průchodkami | 1547x500x25 mm | 2 |
| A-0007 | Úložná skříň roletová + sokl | 800x450x720 mm sokl: 800x390x50 mm | 1 |
| A-0006 | Stůl pracovní | 1500x1200x743 mm | 1 |
| N-0380 | Zásuvkový kontejner |  | 2 |
| N-0131 | Lékárenská skříň 4–dvéřová + sokl | 900x420x2000 mm sokl: 900x390x50 mm | 1 |
| N-0501 | Židle pacientská |  | 3 |
| N-0505 | Židle kancelářská |  | 2 |
| 1.114 | Ambulance přípravna |  |  |
|  | Deska pod okno s plastovými průchodkami | 3097x500x25 mm | 2 |
| A-0006 | Stůl pracovní | 1500x1200x743 mm | 1 |
| N-0380 | Zásuvkový kontejner |  | 2 |
| N-0501 | Židle pacientská |  | 1 |
| N-0505 | Židle kancelářská |  | 2 |
| 1.115 | Ambulance 2 |  |  |
|  | Deska pod okno s plastovými průchodkami | 3097x500x25 mm | 2 |
| A-0006 | Stůl pracovní | 1500x1200x743 mm | 1 |
| N-0380 | Zásuvkový kontejner |  | 2 |
| N-0131 | Lékárenská skříň 4–dvéřová + sokl | 900x420x2000 mm sokl: 900x390x50 mm | 1 |
| N-0501 | Židle pacientská |  | 2 |
| N-0505 | Židle kancelářská |  | 2 |
| 1.117 | Pracovna primáře |  |  |
|  | Stůl pracovní | 1600x1600x745 mm | 1 |
| N-0380 | Zásuvkový kontejner |  | 2 |
| A-0008 | Úložná skříň s prostorem pro lednici | 600x600x2000 mm | 1 |
| A-0009 | Úložná skříň 4-dvéřová + sokl | 700x420x2000 mm sokl: 700x390x50 mm | 1 |
| 1.118 | Pracovna zástupce primáře |  |  |
|  | Skříň policová, horní část prosklené dveře + sokl | 800x420x2000 mm sokl: 800x390x50 mm | 2 |
|  | Skříň šatní policová, výsuvný věšák + sokl | 800x420x2000 mm sokl: 800x390x50 mm | 2 |
|  | Stůl pracovní | 1500x700x745 mm | 1 |
| N-0380 | Zásuvkový kontejner |  | 1 |
|  | Police nástěnná | 800x250x200 mm | 2 |
|  | Pohovka rozkládací s úložným prostorem | 1900x950x900 mm | 1 |
|  | Noční stolek |  | 1 |
| N-0505 | Židle kancelářská |  | 1 |
| 1.121 | Dokumentační a depistážní sestra |  |  |
|  | Skříň šatní policová, výsuvný věšák + sokl | 800x420x2000 mm sokl: 800x390x50 mm | 2 |
|  | Úložná skříň policová, horní část otevřená, dolní část 2–dvéřová + sokl | 800x420x2000 mm sokl: 800x390x50 mm | 1 |
|  | Úložná skříň policová 4–dvéřová + sokl | 800x420x2000 mm sokl: 800x390x50 mm | 2 |
|  | Stůl pracovní | 1700x900x745 mm | 1 |
|  | Stůl pracovní | 1700x700x745 mm | 1 |
| N-0380 | Zásuvkový kontejner |  | 2 |
| N-0505 | Židle kancelářská |  | 2 |
| 1.122 | Inspekční pokoj lékařů |  |  |
|  | Skříň šatní 2–dvéřová, ½ šatní tyč, ½ police + sokl | 600x550x2000 mm sokl: 600x510x50 mm | 5 |
|  | Stůl pracovní | 1500x700x745 mm | 1 |
| N-0380 | Zásuvkový kontejner |  | 1 |
|  | Police nástěnná | 800x250x200 mm | 1 |
|  | Pohovka rozkládací s úložným prostorem | 1900x950x900 mm | 1 |
| N-0505 | Židle kancelářská |  | 1 |
| 1.123 | Kuchyňka |  |  |
| A-0010 | Úložná skříň + sokl | 500x400x2000 mm sokl: 500x360x50 mm | 1 |
| ATYP | Jídelní stůl | 600x800x750 mm | 1 |
| N-0501 | Židle pacientská |  | 2 |
| 1.124 | Pracovna vrchní sestry |  |  |
|  | Skříň policová, horní polovina otevřená, dolní polovina 2–dvéřová, plné + sokl | 800x420x2000 mm sokl: 800x390x50 mm | 1 |
|  | Skříň šatní policová, výsuvný věšák + sokl | 800x420x2000 mm sokl: 800x390x50 mm | 1 |
|  | Skříň policová 1-dvéřová + sokl | 600x420x2000 mm sokl: 600x390x50 mm | 1 |
|  | Skříň policová 2-dvéřová + sokl | 800x420x800 mm sokl: 800x390x50 mm | 1 |
|  | Stůl pracovní | 1600x1600x745 mm | 1 |
| N-0380 | Zásuvkový kontejner |  | 2 |
|  | Stolek konferenční | 800x500x500 mm | 1 |
|  | Pohovka rozkládací s úložným prostorem | 1900x950x900 mm | 1 |
| N-0505 | Židle kancelářská |  | 1 |
| 1.128 foto | Fototerapie |  |  |
|  | Stůl pracovní | 1300x700x745 | 1 |
| N-0380 | Zásuvkový kontejner |  | 1 |
|  | Věšáková stěna | 600x18x1600 mm | 1 |
| A-0011 | Stůl zátěžový | 2800x700 | 1 |
| N-0501 | Židle pacientská |  | 3 |
| N-0505 | Židle kancelářská |  | 1 |
| 1.128 kn | Knihovna |  |  |
|  | Skříň policová, horní polovina otevřená, dolní polovina 2–dvéřová, plné + sokl | 800x420x2000 mm sokl: 800x390x50 mm | 2 |
|  | Skříň policová 2-dvéřová + sokl | 800x420x800 mm sokl: 800x390x50 mm | 2 |
| A-0012 | Stůl pracovní | 1800x600 | 1 |
| N-0503 | Židle překližka |  | 20 |