Technické podmínky - dataprojektory

Celkem 34ks

- Projekční systém Technologie 3LCD

- Světelný výstup min. 3.400 lumeny-1.900 lumeny (ekonomický)

- Nativní rozlišení WXGA, min. 1280 x 800

- Kontrastní poměr min. 16.000 : 1

- Životnost lampy min. 5.000 h (10.000h v úsporném režimu)

- Optika – projekční poměr 0,48:1, úhlopříčka promítaného obrazu 53 palců – 116 palců

- Rozhraní vstup pro mikrofon, stereofonní konektor mini-jack vstup/výstup, HDMI vstup, VGA vstup, VGA výstup, Ethernetové rozhraní, RS-232C, USB 2.0 typu B, USB 2.0 typu A

- Možnost rozšíření o bezdrátový modul LAN IEEE 802.11 b/g/n (není součástí dodávky)

- Vestavěný reproduktor

- Interaktivní funkce (interaktivní pero součástí dodávky)

- Velikost projekční plochy je 2x3m; umístění osy držáku je ve vzdálenosti 156cm (není součástí dodávky, je již instalováno).