Příloha č. 1:  Technická specifikace

Předmětem zakázky je rekonstrukce 2 ks soustruhů SV18R a to pro každý stroj minimálně v rozsahu uvedeném v tabulce.

Zadavatel požaduje rekonstrukci 2 ks soustruhů buď najednou, nebo po jednotlivých strojích dle možností dodavatele, ale musí být splněný celkový termín plnění zakázky, fakturace bude probíhat až po splnění celého předmětu zakázky bez vad a připomínek.

Součástí nabídky jsou i náklady na montáž, demontáž, dopravu, připojení a uvedení do provozu v místě plnění. Dodavatel si zajistí naložení, složení, vystěhování a nastěhování strojů na původní místa.

V nabídce doplňte vyplněnou a podepsanou tabulku specifikace jako přílohu smlouvy, nepodepsaná nebo nevyplněná specifikace bude považována za nesplnění specifikace a nabídka bude vyřazena.

| P.č | Požadavek | Splnění požadavku (vyplní uchazeč) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Demontáž jednotlivých podskupin stroje | ANO - NE |
| 2. | Přebroušení loží, příčného suportu, vřetena na MK4 a pevného hrotu MK4, pinoly koníka včetně Mo 4 | ANO - NE |
| 3. | Zaškrabání pouzder vřetena, saní, koníku do geometrických pozic dle protokolu přesnosti stroje výrobce | ANO - NE |
| 4. | Přebroušení + zaškrabaní vodících ploch nožového suportu + výměna šroubu s matkou, výměna nožových klinům, výměna excentru, klouzátka a čepu, nožového hlavy | ANO - NE |
| 5. | Kompletní rozebrání a výměna potřebných ND do suportové skříně, závitové skříně, rychlostní skříně a ve vřeteníku | ANO - NE |
| 6. | Výměna šroubu s matkou na příčném posuvu, výměna nového příčného klínu | ANO - NE |
| 7. | Výměna ozubených kol | ANO - NE |
| 8. | Oprava mazání, kontrola olejové vany a čerpadla | ANO - NE |
| 9. | Kontrola přetěsnění převodové skříně | ANO - NE |
| 10. | Oprava vodících tyčí a tažného šroubu | ANO - NE |
| 11. | Oprava nebo výměna noniových kroužků na všech suportech | ANO - NE |
| 12. | Kompletní výměna ložisek, pouzder, těsnících kroužků ve všech částech stroje | ANO - NE |
| 13. | Kompletní nová elektroinstalace, demontáž kabeláže, výměna stykačů, jističů, tepelných ochran, svorkovnic, vodičů, ovládacích prvků, výměna relátek, doplnění mikrospínačů na stroji | ANO - NE |
| 14. | Výměna veškerých plechových tabulek s parametry pro stanovení řezných podmínek, ovládání stroje a bezpečnostními pokyny | ANO - NE |
| 15. | Renovace a výměna mechanických ovládacích prvků stroje | ANO - NE |
| 16. | Oprava nebo výměna osvětlení stroje | ANO - NE |
| 17. | Nástřik stroje základní barvou, překytování, přebroušení, nástřik stříkacím kytem, 2x olejovzdorný polyesterový vrchní nátěr (ČSN 4185 – zelená) | ANO - NE |
| 18. | Digitální odměřování typ NEWAL (nebo obdobný splňující parametry daného typu): Displej DP 700 – 2 osy (nebo obdobný splňující dané vlastnosti a funkce) čisté, ostré, snadno čitelné LED diody okno intuitivní zprávy klávesnice s dlouhou životností pevná litá konstrukce bezpečný, nízkonapěťový napájecí zdroj (UL) verze pro montáž na panel funkce reference hledání středu nastavení přiblížení k nule poloměr/průměr absolutní/přírůstkový metrický/palcový korekce nástrojů výpočet kužele sčítání os souřadnice bodů (ukládání/vyvolání) zobrazení velikosti posuvu výstup RS 232 pro data lineární kompenzace chyby segmentová kompenzace chyby zpětný krok jazyk: angličtina, němčina, francouzština, čeština příčné pravítko 255 mm, přesnost 0,005 mm odolné proti kapalině a odlétávajícím třískám odolné proti vibracím a chvění strojů nevyžadující žádné čištění ani údržbu pravítko pro suport 1000 mm, přesnost 0,005 mm odolné proti kapalině a odlétávajícím třískám odolné proti vibracím a chvění strojů nevyžadující žádné čištění ani údržbu 2 ks snímacích hlav včetně kabelů 3,5 m držák displeje, konektory, doživotní záruka na pravítka a na displej 24 měsíců | ANO - NE |
| 19. | Oprava chlazení včetně čerpadla a potrubí | ANO - NE |
| 20. | Provozní náplně stroje | ANO - NE |
| 21. | Nová nožová hlava včetně nových šroubů | ANO - NE |
| 22. | Nový otočný hrot M04 3 ks | ANO - NE |
| 23. | Předání strojů v místě plnění – Střední průmyslová škola Třebíč, Manž. Curieových 734, 674 01 Třebíč Ustanovení na vyrovnávací a ustavovací podložky, včetně připojení elektroinstalace | ANO - NE |
| 24. | Poskytovaná záruční doba na opravu min 24 měsíců | Uveďte konkrétní hodnotu |
| 25. | Zajištění pozáručního servisu minimálně 5 let po uplynutí záruční doby |  |
| 26. | Dostupnost servisu do 5 dnů od nahlášení závady | Uveďte konkrétní hodnotu |
| 27. | Dokumentace ke stroji: Vystavení protokolu přesnosti Návod na obsluhu digitálního odměřování v českém jazyce Zpráva revize elektroinstalace Upravená el.dokumentace | ANO - NE |
| 28. | Pokud bude v průběhu prací zjištěno poškození či opotřebení dalších dílů či celků stroje, které nebylo předem patrné a nebylo součástí, bude o tom kupující informován a další postup bude stanoven vzájemnou dohodou. Cena bude stanovena dle hodinové sazby prací: Hodinová sazba prací v Kč | Uveďte konkrétní hodnotu |

| Cena celkem bez DPH v Kč: | Sazba DPH: | Výše DPH v Kč: | Cena celkem včetně DPH v Kč: |
| --- | --- | --- | --- |

Uchazeč musí vyplnit všechny kolonky, čímž potvrzuje splnění požadavků zadavatele.  V případě nevyplnění, či nesplnění některého z požadavků bude nabídka vyřazena.

Datum: ………………………………

……………………………….....                                                                                                         Razítko, jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče nebo za uchazeče