Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení

-

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

III/34723 Okrouhlice, most ev.č. 34723-1

Jedná se o rekonstrukci mostu u obce Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina. Most ev.č. 34723-1 se nachází na silnici III/34723 v km 0,470 provozního staničení a převádí bezejmennou vodoteč pod silnicí. Stavební stav mostu je V - špatný, zatížitelnost Vn =19 t, Vr = 48 t. Dále bude řešena navazující část silnice III/34723 v délce 83 m, silnice je vedená  v oblouku R 20m, volná šířka 5 – 5,5 m.

Popis rozsahu rekonstrukce

Rekonstrukce mostu řeší odbourání vozovny, nosné konstrukce, horní části opěr a křídel. Do mostního otvoru bude vložena konstrukce z vlnitého plechu. Prostor mezi tubusem a opěrami bude zasypán. Nový mostní otvor vyhoví průtoku Q100. Bude provedeno rozšíření komunikace, násypového tělesa pomocí gabionové zdi, volná šířka 8,0 m.

Členění stavby

SO _02 Všeobecné konstrukce a práce

SO 101 Úprava komunikace

SO 182 Dopravně inženýrská opatření

SO 201 Most ev.č. 34723-1

SO _02 Všeobecné konstrukce a práce

Součástí těchto prací jsou poplatky za skládku, geodetická měření, zařízení staveniště, vypracování havarijního a povodňového plánu, dokumentace RDS, DSPS, mostního listu a HMP, geodetický dozor.

SO 101 Úprava komunikace

Rozšíření komunikace silnice III. tří. kategorie 6,5/20 v délce 83 m  Je řešeno rozšířením násypového tělesa pomocí gabionové zdi v délce 57 m, max. výšky 2,9 m. Volná šířka v místě oblouku je 8,0 m. Odvodnění řešeného územní je pomocí příkopů a horské vpusti, svedené potrubím do vodoteče.  Podél vozovky je osazeno svodidlo, na gabionové zdi bude osazené zábradlí.

Konstrukce vozovky:

- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 	ACO 11	40 mm

- Spojovací postřik EKM

- Asfaltový beton pro ložnou vrstvu	ACL 16+	60 mm

- Spojovací postřik EKM

- Asfaltový beton pro podkladní vrstvu	ACP 16+	50 mm

- Infiltrační postřik

- Podkladní vrstva				ŠDA		150 mm

- Ochranná vrstva				ŠDA		200 mm

SO 182 Dopravně inženýrská opatření

Objekt řeší dopravní situace na stávající silnici během výstavby. Omezení dopravy vyplývá z postupu výstavby. Stavba bude řešena za úplné uzavírky komunikace. Bude řešeno převedení pěších přes stavbu.

SO 201 Most ev. č. 34723-1

Bude provedeno odbourání vozovny, nosné konstrukce, horní části opěr a křídel a provizorní zatrubnění toku.

Přesypaná uzavřená konstrukce z vlnitého plechu sv. výška 3,23m, sv. šířka 3,56 m bude vložená mezi stávající opěry. Levé čelo bude tvořeno stávajícími křídly s doplněním zdiva, pravé čelo bude tvořeno gabionovou zdí. Na čele mostu bude osazené zábradlí.

Délka přemostění			3,55 m

Délka mostu			12,49 m

Šířka mostu			15,65 m

Volná šířka mostu (v křížení)	8,74 m

Výška mostu nade dnem	5,38 m

##### Silniční uzavírka

Stavba bude prováděná za úplné uzavírky. Dopravně inženýrská opatření, práce pro zajištění objízdné trasy, uzavírku, vyznačení případné objízdné trasy včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel.

Zadávací podklady

Požadavky na opravu mostu jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni DUSP + PDPS spolu se soupisem prací v programu ASPE vypracovala firma Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, zpracování dokončeno 04/2019.

Předpokládaná doba plnění (délka trvalé uzavírky)			4,5 měsíce

Předpokládaný termín zahájení prací 				06/ 2019

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části		do 1 měsíce od

(vyjma zpracování geometrického plánu)				předčasného užívání

Dokončení a předání ověřeného geometrického plánu		do 3 měsíců od

příslušnému KÚ							předání stavby do

předčasného užívání

Záruční lhůta na dílo							60 měsíců