1.1 Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění je dodávka nového 9-místného automobilu vč. poskytování záručního servisu (předmětem plnění není automobil již používaný).

Nabízené vozidlo:

| ZÁKLADNÍ ÚDAJE |
| --- |
| Tovární značka, výrobce |  |
| Typ, označení (model a vysvětlení zkratek v označení modelu) |  |
| Motorizace (min. objem motoru, výkon) |  |

Nabízené vozidlo musí splňovat minimálně tyto požadavky:

| Pol. č. | Požadavek | Splnění požadavku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vznětový motor (diesel) o obsahu min. 1 590 ccm |  |
| 2. | Emisní norma EURO 6 |  |
| 3. | Výkon motoru min. 85 kW |  |
| 4. | Manuální 6 stupňová převodovka | ANO / NE |
| 5. | Barva vozu včetně nárazníků a krytů zpětných zrcátek bílá | ANO / NE |
| 6. | 9-místné provedení (9 míst ve 3 řadách sedadel) | ANO / NE |
| 7. | Rozvor vozidla min. 3 275 mm |  |
| 8. | Objem zavazadlového prostoru při plném obsazení cestujícími (řidič + 8 osob) min. 1 800 litrů |  |
| 9. | Celková hmotnost vozidla max. 3 500 kg |  |
| 10. | Parkovací senzory vpředu i vzadu | ANO / NE |
| 11. | Světlomety s automatickým spínáním denního svícení | ANO / NE |
| 12. | Airbagy pro řidiče a spolujezdce, boční airbagy vpředu včetně hlavových | ANO / NE |
| 13. | Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | ANO / NE |
| 14. | Elektricky nastavitelná zpětná zrcátka s vyhříváním | ANO / NE |
| 15. | Elektrické stahování předních oken | ANO / NE |
| 16. | Elektronický imobilizér | ANO / NE |
| 17. | ESP včetně brzdového asistentu, ABS, asistent rozjezdu do kopce, tlačítkem vypínatelné ASR | ANO / NE |
| 18. | Klimatizace – v prostoru pro cestující min. ventilace a topení | ANO / NE |
| 19. | Výškově nastavitelné sedadlo řidiče | ANO / NE |
| 20. | Palubní počítač s multifunkčním ukazatelem v českém jazyce | ANO / NE |
| 21. | Kotoučové brzdy na všech kolech | ANO / NE |
| 22. | Povinná výbava vozu (zvedák, nářadí, výstražný trojúhelník, lékárnička, apod.) | ANO / NE |
| 23. | Na pravé straně posuvné dveře k 2. a 3. řadě sedadel, s oknem | ANO / NE |
| 24. | Zadní dvoukřídlové dveře se stěrači a ostřikovači | ANO / NE |
| 25. | 2. a 3. řada a zavazadlový prostor s tónovanými skly | ANO / NE |
| 26. | Tažné zařízení s příslušnou elektroinstalací | ANO / NE |
| 27. | Plnohodnotné rezervní kolo | ANO / NE |
| 28. | Pneumatiky min. 205/65 R16 – letní (+ zimní na samostatných discích) | ANO / NE |
| 29. | Látkové potahy sedadel | ANO / NE |
| 30. | Zásuvka na 12V u řidiče | ANO / NE |
| 31. | Loketní opěrky u řidiče | ANO / NE |
| 32. | Přední mlhovky | ANO / NE |
| 33. | Přídavné střešní nosiče | ANO / NE |
| 34. | Osvětlení interiéru a nákladového prostoru | ANO / NE |
| 35. | Minimální užitečné zatížení 900 kg |  |
| 36. | Garantovaná záruční doba výrobce min. 48 měsíců |  |

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel vyplní požadované základní údaje o vozidle a u každé jednotlivé položky požadavků na vozidlo údaje ve sloupci „Splnění požadavku“. V případě, že tak dodavatel neučiní, nebo nesplní některý z požadavků zadavatele, může být z výběrového řízení vyřazen.

U položek, u kterých je v poli sloupce „Splnění požadavku“ uvedeno „ANO / NE“, dodavatel zvolí jednu z obou hodnot dle skutečnosti; u položek, u kterých je pole prázdné, dodavatel uvede konkrétní hodnotu, jak požadavek/požadavky v dané položce splňuje.

Před tiskem dodavatel tyto pokyny vymaže.

1.2 Podrobná cenová nabídka

Jako součást této vyplněné přílohy č. 1 dodavatel předkládá podrobnou cenovou nabídku nabízeného vozidla obsahující podrobný rozpis sériové a příplatkové výbavy s uvedením jejich cen: