Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení

-

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

III/35314 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA I/19  –  ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD

Technické podmínky:

Předmětem stavby je oprava krytu úseku silnice III/35314 v Novém Městě na Moravě (okres ZR). Předmětný úsek začíná u kruhového objezdu ve st. 0,000 km a končí ve staničení 1,200 km železničním přejezdem. Celková délka opravy je 1200 m. Průměrná šířka je 6m.

Oprava bude realizována pouze v intravilánu.

Celý dotčený úsek je lemován silničními obrubami a přilehlými zpevněnými plochami. Tyto plochy a napojení místních komunikací je nutno zohlednit a napojit nový povrch s patřičným přesahem, s ohledem na zachování odvodnění.

V opravovaném úseku se nachází množství kanalizačních poklopů, mříží dešťových vpustí a krycích hrnců vodovodu. Zde požadujeme výškovou úpravu do nivelety nového povrchu.

Komunikace bude nově v celém úseku označena vodorovným dopravním značením, které bude provedeno min. 14 dnů po položení mikrokoberce.

Skladba vozovky – staničení 0,000km-1,200km:

Emulzní mikrokoberec jednovrstvý			8 mm

Spojovací postřik z emulze				0,5 kg/m2

Velkoplošné výspravy ACO 11- lokálně		50 mm

Spojovací postřik z emulze-lokálně			0,5 kg/m2

Frézování  						50 mm

Niveleta vozovky bude navýšena pouze o tl. provedeného mikrokoberce – 8 mm.

Silniční uzavírka:

Stavba bude prováděna za úplného vyloučení provozu.

Předpokládaná celková doba výstavby činí maximálně 15dnů. Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby.

Objízdnou trasu bude třeba vést po silnici I/19 směrem na Žďár nad Sázavou, na křižovatce odbočit na silnici III/35314. Celková délka objízdné trasy je 3 km.

Lhůty plnění

Předpokládaný termín zahájení prací 					červen 2019

Předpokládaná doba trvání stavebních prací od předání a	 		15 kalendářních dnů

převzetí staveniště do zprůjezdnění stavby

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části – od zprůjezdnění stavby												30 kalendářních dnů

Provedení nástřiku VDZ - od zprůjezdnění stavby 			do 30 kalendářních dnů

Záruční lhůta na dílo							60 měsíců