Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení

-

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

Stavba: „II/347 Staré Bříště - Mysletín“

Předmětem stavby je oprava silnice II/347 mezi obcemi Staré Bříště a Mysletín. Rozsah řešeného úseku je od km 33,330 ve Starých Bříštích po pracovní spáru na začátku Mysletína v km 35,214 – délka celkem cca 1 914 m. Trasa komunikace se nemění, průměrná šířka vozovky bude 5,2 m. Stavba bude zahrnovat výměnu vrchních živičných vrstev z asfaltového betonu. V rámci stavby dojde k sanaci krajů, k dosypání krajnic a k obnově vodorovného dopravního značení.

Technické podmínky

Stavba je rozdělena do stavebních objektů:

- SO 001 – Všeobecné položky a práce

- SO 101 – Silnice II/347

- SO 901 – Dopravně inženýrské opatření

SO 001 Všeobecné položky a práce                                 ……………………………………
Dojde k vytýčení stavby a jejímu zabezpečení, označení a vytýčení inženýrských sítí. 
Přípravné práce budou zahrnovat vybudování zařízení staveniště na vytipovaném pozemku. Pozemek pro zařízení staveniště (ZS) není stanoven. V rámci stavby nejsou řešeny skladovací prostory a pomocné provozy.

Všechny přípravné práce a výstavba komunikace musí zachovávat přístup k přilehlým objektům.

SO 101 – Silnice II/347

Je navržena výměna stávajícího krytu bez navýšení nivelety. Podle soupisu prací se jedná o následující položky: frézování vozovek včetně frézování lok. sanací, čištění vozovek od nánosu, zpevnění krajnic z recykl. materiálu, spojovací postřik z emulze v úsecích lokálních sanací, spojovací postřik z emulze pro obrusnou vrstvu, pokládka geomříží (lokální sanace), pokládka obrusné vrstvy ACO 16+, výplň spar modifik. asfaltem, řezání asfaltového krytu, pokládka VDZ.

Navrhovaná oprava vozovky:

frézování s vyrovnáním příčného sklonu 		 prům. tl. 60 mm,

seříznutí nezpevněných krajnic,

postřik spojovací z asfaltové emulze PS-E (0,50 kg/m2)

pokládka krytu ACO 16+ 				           tl. 60 mm,

dosypání krajnic recyklátem

Předpokládá se sanace vozovky v obloucích dle stávajícího stavu po odfrézování krytu. Rozsah a 
typ upřesní investor stavby.

SO 901 – Dopravně inženýrské opatření

Svislé dopravní značení se nemění.

Vodorovné dopravní značení se obnoví dle stávajícího stavu (nutno zaznamenat stávající značení před frézováním povrchu). Nové vodorovné značení se provede v barvě s reflexní úpravou. Vodící proužky šířky 0,125m, bez středové dělící čáry.

Stavba bude prováděna za vyloučení provozu pouze po dobu pokládky obrusné vrstvy ACO a to o víkendu.

Objízdná trasa pro osobní a linkovou dopravu bude vedena obousměrně ze Starých Bříšť po silnici III/34765 přes Bystrou, dále po silnici II/523 přes Krasoňov, dále po silnici III/13115 přes Ústí, dále po silnici III/13117 do Dudína a dále pak po silnici III/34776 do Mysletína zpět na silnici II/347.

Objízdná trasa pro nákladní dopravu bude vedena po silnici I/34 u Komorovic až do Pelhřimova a dále pak po silnici II/602 na křižovatku se silnicí II/347 za Strměchami.

Objízdné trasy a uzavírka se vyznačí dle TP 66.

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd vozidel IZS.

Zadávací podklady

Projektová dokumentace ve stupni DOS; projektant WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec, IČO: 63906601, zpracování dokončeno 12/2017.

Předpokládaný termín zahájení prací 				červen 2019

Předpokládaná doba trvání stavebních prací od předání a 	30 kalendářních dnů

převzetí staveniště do zprůjezdnění stavby

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části – od 	30 kalendářních dnů

zprůjezdnění stavby

Záruční lhůta na dílo						60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 	6.300.000,00 Kč