Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení

-

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

Stavba: „III/11249 opěrná zeď, Vokov“

Předmětem stavby je oprava stávající betonové opěrné zídky u č.p. 9 v obci Vokov, která je v současné době v havarijním stavu. Bude nahrazena novou opěrnou zídkou z drátokamenných košů – gabionů o délce cca 33 bm. Výstavbou nové zídky dojde ke stabilizování silnice III/11249 při jejím zatížení dopravou a ochrana sousední nemovitosti. Šířkové uspořádání zůstává stejné.

Technické podmínky:

Projektová dokumentace obsahuje stavební objekty:

„SO 02 Vedlejší a ostatní náklady“

„SO 101 Opěrná zeď“

SO 02 Vedlejší a ostatní náklady

Jedná se dle soupisu prací o tyto práce: pomocné práce zřízení nebo zajištění regulaci a ochranu dopravy, dále ostatní požadavky jako jsou zeměměřičská a geodetická měření

SO 101 Opěrná zeď

Jedná se dle soupisu prací o tyto práce: poplatky za skládku; odstranění krytů zpevněných ploch, obrubníků; sejmutí ornice, odkop pro spodní stavbu silnice, zásyp jam a rýh; úprava pláně, rozprostření ornice; trativody z PVC trub; ručně rovnané gabiony; vozovkové vrstvy ze ŠD; spojovací postřik z asfaltu; pokládku ACO 11 a ACP 16+; výplň spar; chráničky PVC; silniční a chodníkové obruby; řezání asfaltového krytu vozovek

Stavba bude prováděna při zúžení vozovky do jednoho pruhu dle standartního schématu (B/5.1) pro pracovní místo.

Návrh DIO zajistí zhotovitel.

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd vozidel IZS.

Zadávací podklady

Soupis prací v programu ASPE

Projektová dokumentace ve stupni DSP/PDPS; projektant WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec, IČO: 63906601, zpracování dokončeno 06/2019.

Stavba: „III/11249 opěrná zeď, Vokov“

Lhůty plnění:

Předpokládaný termín zahájení prací 				srpen 2019

Předpokládaná doba trvání stavebních prací od předání a 	50 kalendářních dnů

převzetí staveniště

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 	 	30 kalendářních dnů

Záruční lhůta na dílo						60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 	430.000,00 Kč