Rekapitulace splnění technické specifikace a závazných technických podmínek sady dílů výkonného nosiče nářadí 4x4 kategorie N2

| Výkonný nosič nářadí 4x4 kategorie N2 |
| --- |
| Počet kusů: | 1 |
| Typ: | doplní uchazeč |

| Obecné technické podmínky |
| --- |
| Popis | Požadavek | Nabídka |
|  |  | doplní uchazeč ano/ne |
| Vozidlo bude používáno jako výkonný nosič nářadí (výměnných nástaveb a zařízení) pro celoroční údržbu komunikací. | Ano |  |
| Výkonný nosič nářadí (výměnných nástaveb a zařízení) je kompatibilní s následujícími výměnnými pracovními nástavbami: |
| nástavba zametacího kartáče | Ano |  |
| nástavba na zimní údržbu | Ano |  |
| sklopná korba | Ano |  |
| sněhový pluh | Ano |  |
| přední sekačka | Ano |  |
| zařízení na mytí dopravních značek | Ano |  |

| Zvláštní technické podmínky |
| --- |
| Popis | Požadavek | Nabídka |
|  |  | doplní uchazeč ano/ne |
| u výkonného nosiče nářadí (výměnných nástaveb a zařízení) je minimální emisní limit ve výfukových plynech | EURO 6 |  |

| Volitelné technické podmínky |
| --- |
| Popis | Nabídka | Stručný popis provedení |
|  |  | doplní uchazeč, který v nabídce označí „ano“ |
| Výkonný nosič nářadí (výměnných nástaveb a zařízení) umožňuje uvnitř kabiny umístnění volantu, ovládání a řízení podvozku, nástaveb a zařízení z levé nebo pravé strany a tato možnost je schválena k provozu na pozemních komunikacích v ČR. | ANO |  |
|  | NE |  |

| Povinné technické podmínky |
| --- |
| Popis | Požadavek | Nabídka |
|  |  | doplní uchazeč ano/ne nebo provedení, je-li požadováno dále |
| Motor |
| vznětový, přeplňovaný | Ano |  |
| výkon | min. 130 kW | ………………..kW |
| sání vyvedeno za kabinou | Ano |  |
| výfuk vyveden nahoru za kabinu | Ano |  |
| Podvozek |
| celková hmotnost | min. 9,5t | …………….. t |
| stálý pohon všech kol (4x4) | Ano |  |
| rozvor kol | max. 2900 mm | ………….. mm |
| pneumatiky pro smíšený provoz M+S, 315/80 R22,5 | Ano |  |
| nápravy – přední a zadní portálové | Ano |  |
| vyšší zatížitelnost náprav a zesílené odpružení podvozku | Ano |  |
| technicky přípustné zatížení přední nápravy | min. 5 t | ……………. t |
| technicky přípustné zatížení zadní nápravy | min. 5 t | …………… t |
| kotoučové brzdy na obou nápravách | Ano |  |
| uzávěrka diferenciálů (přední, zadní, mezinápravový), zařaditelná pod zatížením | Ano |  |
| převodovka vícestupňová, plně synchronizovaná, elektro-pneumaticky ovládaná s předvoličem převodových stupňů | Ano |  |
| brzdový systém - provozní s ABS, nouzový, parkovací s účinností na zadní nápravu a se zátěžovým regulátorem | Ano |  |
| příprava pro montáž přídavné skupiny pracovních rychlostí | Ano |  |
| přepravní rychlost | min. 85 km/h | ………………km/h |
| přední rychloupínací deska DIN 76 060 velikost č. 3 s možností zapojení tyče pro odtažení vozidla – dle ČSN EN 15432-1 | Ano |  |
| vývod s konektorem 24 V v přední části vozidla u upínací desky (pro osvětlení radlice) | Ano |  |
| objem uzamykatelné palivové nádrže | min. 140 l | …………………...l |
| dostatečná ochrana proti korozi | uchazeč uvede provedení ( |  |
| barevné provedení rámu | černý nebo černošedý( |  |
| Mechanické pohony |
| příprava pro následnou montáž čelní vývodové hřídele, včetně regulace otáček hřídele 540 nebo 1000 ot/min | Ano |  |
| Hydraulika |
| vozidlo bude vybaveno hydraulickou soustavou se samostatnými čerpadly pro každý okruh a to pro pohon sypače a čelního pluhu nebo jiných nástaveb a zařízení s možností přetáčení, zvedání, spouštění, plovoucí polohy, nadlehčení, nouzového zvednutí při poruše dálkového ovládání | min. 2 okruhovou | ………….okruhová |
| vývody hydraulických okruhů zakončeny rychlospojkami u upínací desky a za kabinou | Ano |  |
| počet vyvedených větví hydraulického systému | min. 3 | ………….větve |
| náhon z vozidla pro hydrauliku musí být nezávislý na řazení (spojce) | Ano |  |
| ochrana proti přehřátí oleje | Ano |  |
| signalizace minimálního množství oleje v hydraulickém systému | Ano |  |
| řídící panel pro ovládání hydrauliky umístěný v kabině vozidla | Ano |  |
| Kabina |
| provedení 1+1 (řidič + spolujezdec), topení, stěrače a ostřikovače čelního skla | Ano |  |
| provedení kabiny z kompozitních materiálů | Ano |  |
| komunální provedení – digitální tachograf, počítač km a motohodin | Ano |  |
| zobrazování informací na palubní desce v českém jazyce | Ano |  |
| pneumaticky odpružené sedadlo řidiče a spolujezdce | Ano |  |
| obě sedadla vybavena opěrkou hlavy a bezpečnostními pásy | Ano |  |
| hydraulické sklápění kabiny | Ano |  |
| schválené přídavné osvětlení umístěné pod předním sklem kabiny (zapsané v TP) pro provoz se sněžním pluhem v pracovní i přepravní poloze, která vyloučí současný provoz základního a přídavného osvětlení | Ano |  |
| kontrolky přídavného osvětlení, popřípadě majáků, jednotlivých uzávěr diferenciálu a jiné se zobrazením na palubní desce | Ano |  |
| elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka | Ano |  |
| mechanický odpojovač baterie | Ano |  |
| příprava pro montáž rádia s bluetooth | Ano |  |
| klimatizace | Ano |  |
| barva RAL 2011 | Ano |  |
| Další výbava a dokumentace pro provoz |
| vozidlo homologováno jako - nosič výměnných nástaveb se zápisem v TP | Ano |  |
| Uchazeč může přiložit i další technické parametry, možnosti a výhody dodávky nad rámec stanovených podmínek (nebudou předmětem hodnocení nabídky). |

V ...................................... dne ...............................

………………………………….

razítko a podpis

oprávněného zástupce dodavatele