1.1 Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění je dodávka nového přístroje – endoskopu (endoskopického systému) pro veterinární účely.

Nabízený endoskop:

| ZÁKLADNÍ ÚDAJE |
| --- |
| Značka, výrobce |  |
| Typ, označení (model a vysvětlení zkratek v označení modelu) |  |
| Model videoendoskopu |  |

Nabízený endoskopický systém musí splňovat minimálně tyto požadavky:

| Pol. č. | Požadavek | Splnění požadavku |
| --- | --- | --- |
|  | Řešení |  |
| 1. | All-in-one: LED světelný zdroj, LCD monitor, videoendoskopy | ANO / NE |
| 2. | Univerzální systém pro kliniky malých zvířat i využití v hipiatrii | ANO / NE |
|  | Technické parametry |  |
| 3. | Výkon světelného zdroje: min. 40W |  |
| 4. | Průměrná životnost LED: min. 35 000 hodin |  |
| 5. | Barevná teplota: min. 5300K |  |
| 6. | Obrazový výstup: 1x DVI, 1x HDMI | ANO / NE |
| 7. | Monitor: min. 15“ IPS LCD displej |  |
| 8. | Vyvážení bílé: automatické | ANO / NE |
| 9. | Úprava barev: +/-5, celkem 11 úrovní | ANO / NE |
| 10. | Nastavení saturace: 0 – 10, celkem 11 úrovní | ANO / NE |
| 11. | Nastavení jasu: 0 – 10, celkem 11 úrovní | ANO / NE |
| 12. | Zpracování dat: jednotlivé obrázky ve formátu souboru JPEG, | ANO / NE |
| 13. | Zpracování dat: videosmyčky ve formátu AVI | ANO / NE |
| 14. | Paměť: slot na SD kartu | ANO / NE |
|  | Videoendoskopy |  |
| 15. | Zorné pole min. 145° |  |
| 16. | Směr pohledu: pohled dopředu | ANO / NE |
| 17. | Hloubka pohledu min. 3~100mm |  |
| 18. | Distální průměr zakončení min. 8,0mm |  |
| 19. | Průměr zaváděcí trubice min. 8,0mm |  |
| 20. | Průměr kanálku nástroje min. 2,2mm |  |
| 21. | Rozsah úhlení min. U/D210°/90°, L/R100° |  |
| 22. | Pracovní délka min. 1500mm |  |
|  | Záruka endoskopického systému |  |
| 23. | Garantovaná záruční doba výrobce min. 24 měsíců |  |

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel vyplní požadované základní údaje o endoskopickém systému a u každé jednotlivé položky požadavků na výrobek údaje ve sloupci „Splnění požadavku“. V případě, že tak dodavatel neučiní, nebo nesplní některý z požadavků zadavatele, může být z výběrového řízení vyřazen.

U položek, u kterých je v poli sloupce „Splnění požadavku“ uvedeno „ANO / NE“, dodavatel zvolí jednu z obou hodnot dle skutečnosti; u položek, u kterých je pole prázdné, dodavatel uvede konkrétní hodnotu, jak požadavek/požadavky v dané položce splňuje.

Před tiskem dodavatel tyto pokyny vymaže.

1.2 Podrobná cenová nabídka

Jako součást této vyplněné přílohy č. 1 dodavatel předkládá podrobnou cenovou nabídku nabízeného endoskopického systému obsahující podrobný rozpis výbavy s uvedením jejich cen: