Příloha č.1

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění je dodávka osobního užitkového vozu. Z důvodu ceny dáváme možnost dodání vozidla např. předváděcího. V takovém případě může být maximální nájezd vozidla do 5 000 km a datum uvedení vozidla do provozu musí být v roce 2020. Na takové vozidlo musí být poskytnuta záruka v plném rozsahu.

Nabízené vozidlo:

| ZÁKLADNÍ ÚDAJE |
| --- |
| Tovární značka, výrobce |  |
| Typ, označení (model a vysvětlení zkratek v označení modelu) |  |
| Motorizace (min. objem motoru, výkon) |  |

Nabízené vozidlo musí splňovat minimálně tyto požadavky:

| Pol. č. | Požadavek | Splnění požadavku doplní uchazeč ANO/ NE, popř. údaj |
| --- | --- | --- |
|  | Pohonná jednotka a převodovka |  |
| 1. | Zážehový motor (benzín) |  |
| 2. | Emisní norma EURO 6 |  |
| 3. | Výkon motoru min. 70 kW |  |
| 4. | Manuální převodovka |  |
|  | Karoserie |  |
| 6. | Barva vozu (bez požadavku na barvu nárazníků a zrcátek). |  |
| 7. | 2-místné provedení |  |
| 8. | Oddělený nákladový prostor |  |
| 9. | Šířka nákladového prostoru minimálně 1100 mm |  |
| 10. | Délka nákladového prostoru minimálně 1800 mm |  |
| 11. | Výška nákladového prostoru minimálně 1190 mm |  |
| 12. | Světla s denním svícením |  |
| 13. | Minimálně 1 x posuvné boční dveře nákladového prostoru-pravé |  |
| 14. | Upevňovací oka nákladu v podlaze |  |
| 15. | Osvětlení nákladového prostoru |  |
| 16. | Minimálně zadní parkovací senzory |  |
|  | Minimální bezpečnostní výbava |  |
| 17. | Minimálně airbag řidiče a spolujezdce |  |
| 18. | Protiblokovací brzdový systém (ABS) |  |
| 20. | Brzdový asistent |  |
| 21. | Elektronický stabilizační systém (ESC) |  |
| 22. | Protiskluzový systém |  |
| 23. | Tříbodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech |  |
| 25. | Indikátor nezapnutých pásů |  |
| 26. | Povinná výbava vozu (zvedák, nářadí, výstražný trojúhelník, žárovky, lékárnička) |  |
| 27. | Plnohodnotné rezervní kolo |  |
|  | Minimální komfortní výbava |  |
| 28. | Minimálně manuální klimatizace |  |
| 29. | Elektrické stahování oken předních oken |  |
| 30. | Palubní počítač |  |
| 31. | Posilovač řízení |  |
| 32. | Výškově stavitelný volant |  |
| 33. | Vyškově stavitelné sedadlo řidiče |  |
| 34. | Rádio s reproduktory ovládané pod volantem anebo na volantu |  |
| 35. | Handsfree |  |
| 36. | Gumové koberce u sedadel |  |
|  | Zabezpečení vozidla |  |
| 37. | Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |
|  | Záruka vozu |  |
| 38. | Garantovaná záruka na vozidlo minimálně 2 roky a nebo 100 000 km. |  |

Pokyny pro vyplnění specifikace nabízeného vozidla uchazečem:

Do sloupce „Splnění požadavku“ doplní uchazeč konkrétní údaj. Pokud specifikace neobsahuje konkrétní údaj, vyplní uchazeč údaj ANO nebo NE. Nevyplnění všech údajů může být důvodem pro vyřazení nabídky z hodnocení.