Příloha č.1

Specifikace předmětu plnění:

- Řešení, kdy se překonává stávající výškový rozdíl, není přípustné. Podlaha terasy musí být ve výši podlahy společné jídelny na budově A, a musí být bezbariérová.

- Velikost terasy bude půdorysně shodná se stávajícím pochozím řešením terasy.

- Stávající pochozí část může tvořit podlahu budoucí terasy.

- Zábradlí musí splňovat stanovené stavební normy a musí být bezpečné pro pohyb osob na invalidním vozíku, nebo křeslu.

- Konstrukce ocelová.

- Povrchová úprava konstrukce-pozink.

- Zhotovitel odpovídá za to, že nebude konstrukcí a pracemi s instalací konstrukce spojenými porušena stávající hydroizolace terasy.

- Zhotovitel na své náklady provede zátěžové zkoušky a stanoví maximální povolenou zátěž terasy.

- Maximální zátěž bude vyznačena při vstupu na terasu.

560

560

1000

1000

330

330

560

560

Orientační plánek:

Půdorys plánované terasy

53

53

Výškový rozdíl jídelny a terasy

Údaje v cm.