1.1 Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění je dodávka 1 ks konvektomatu využitelného ve veřejném stravování, předmětem plnění není výrobek již používaný.

Nabízený výrobek:

| ZÁKLADNÍ ÚDAJE |
| --- |
| Značka, výrobce |  |
| Typ, označení (model a vysvětlení zkratek v označení modelu) |  |

Nabízený konvektomat musí splňovat tyto požadavky:

| Pol. č. | Požadavek | Požadovaná hodnota | Splnění požadavku (doplňte váš údaj – hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Požadované technické parametry |  |  |
| 1. | Šířka | min. 880 mm |  |
| 2. | Příkon | max. 35 kW |  |
| 3. | Výška | max. 1850 mm |  |
| 4. | Rozteč zásuvu plechů | min. 60 mm, max. 70 mm |  |
| 5. | Kapacita | 20 x 1/1 |  |
|  | Parametry změkčovač vody |  |  |
| 6. | Max. průtok vody | 75 l/min. |  |
| 7. | Kapacita zásobníku | 6,5 l (pryskyřice) |  |
| 8. | Kapacita zásobníku | 15 kg (voda + sůl) |  |
| 9. | Spotřeba tabletové soli na jeden mycí cyklus | 1 kg |  |
| 10. | Množství upravené vody (10odh) | 1950 l |  |
| 11. | Regenerace | automatická dle data a času |  |
|  | Parametry konvektomatu |  |  |
| 12. | Připojení zařízení přes wi-fi a usb – zálohovani dat Cloud, sledovani spotřeb energie, chemie, dálková správa receptur a nastavení, ethernet. |  | ANO / NE |
| 13. | Konstrukce-ochrana IPX4 (ochrana proti stékající vodě) |  | ANO / NE |
| 14. | Automatické mytí |  | ANO / NE |
| 15. | Ovládací barevný digitální display LCD-TFT, HD min. velikosti 9,5“ |  | ANO / NE |
| 16. | Vpichová vícebodová sonda |  | ANO / NE |
| 17. | Možnost pantů na obou stranách tzn. levé a pravé dveře dle varianty |  | ANO / NE |
| 18. | Mytí pomocí tekutého přípravku uzavřeného ve vyměnitelných kartuších ze 100% ekologicky recyklovatelné kartuše |  | ANO / NE |
| 19. | systém HACCP |  | ANO / NE |
| 20. | Zavážecí vozík |  | ANO / NE |
| 21. | 6 rychlostí ventiláru |  | ANO / NE |
| 22. | Taktování ventilátoru |  | ANO / NE |
| 23. | Delta T tepelná úprava |  | ANO / NE |
| 24. | Dveře se 3 zajišťovacími body |  | ANO / NE |
| 25. | Organizace receptů v českém jazyce |  | ANO / NE |
| 26. | Vývin páry – bojlerem |  | ANO / NE |
| 27. | Víceúrovňové vaření |  | ANO / NE |
| 28. | Min.15 cyklů vaření |  | ANO / NE |
| 29. | Ukládání programů |  | ANO / NE |
| 30. | Přípoj vody 3/4" |  | ANO / NE |
| 31. | Odpad průměr 50 mm |  | ANO / NE |
| 32. | Vaření horkým vzduchem a vaření v páře |  | ANO / NE |
| 33. | Dvojité temperované, tvrzené dveřní sklo |  | ANO / NE |
| 34. | Denní automatické vypouštění bojleru |  | ANO / NE |
| 35. | Odvápňovací systém |  | ANO / NE |
|  | Záruční podmínky |  |  |
| 36. | Požadovaná záruční lhůta na provedenou dodávku | min. 24 měsíců |  |

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel vyplní požadované základní údaje o konvektomatu a u každé jednotlivé položky požadavků na konvektomat údaje ve sloupci „Splnění požadavku“. V případě, že tak dodavatel neučiní, nebo nesplní některý z požadavků zadavatele, může být z výběrového řízení vyřazen.

U položek, u kterých je v poli sloupce „Splnění požadavku“ uvedeno „ANO / NE“, dodavatel zvolí jednu z obou hodnot dle skutečnosti; u položek, u kterých je pole prázdné, dodavatel uvede konkrétní hodnotu, jak požadavek / požadavky v dané položce splňuje.

Před tiskem dodavatel tyto pokyny vymaže.

1.2 Podrobná cenová nabídka

Jako součást této vyplněné přílohy č. 1 dodavatel předkládá podrobnou cenovou nabídku nabízeného zařízení obsahující podrobný rozpis cen: