1.1 Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění je dodávka osobního automobilu (nový automobil), předmětem plnění není automobil již používaný ani předváděcí automobil.

Nabízené vozidlo:

| ZÁKLADNÍ ÚDAJE |
| --- |
| Tovární značka, výrobce |  |
| Typ, označení (model a vysvětlení zkratek v označení modelu) |  |
| Motorizace (min. objem motoru, výkon) |  |

Nabízené vozidlo musí splňovat minimálně tyto požadavky:

| Pol. č. | Požadavek | Požadovaná hodnota | Splnění požadavku (doplňte váš údaj – hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pohonná jednotka a převodovka |  |  |
| 1. | Přeplňovaný zážehový motor, počet válců 4 (benzín) |  | ANO / NE |
| 2. | Emisní norma | EURO 6 | ANO / NE |
| 3. | Výkon motoru | min. 105 kW |  |
| 4. | Objem motoru | max. 1500 ccm |  |
| 5. | Manuální převodovka | 6 stupňová | ANO / NE |
| 6. | Pohon kol | min. přední |  |
| 7. | Spotřeba (město) | max. 7 l/100 km |  |
| 8. | Prodloužený servisní interval |  | ANO / NE |
| 9. | Kompatibilní s diagnostikou BOSCH (ESI Tronic, KTS, FSA) |  | ANO / NE |
|  | Karoserie |  |  |
| 10. | Barva vozu šedá metalíza | ekv. RAL 7016 |  |
| 11. | Vnější zpětná zrcátka v barvě vozu |  | ANO / NE |
| 12. | Nárazníky lakované v barvě vozu |  | ANO / NE |
| 13. | Osobní automobil - karoserie SUV | SUV | ANO / NE |
| 14. | Objem kufru | min. 500 l |  |
| 15. | 5-místné provedení (5 míst k sezení, včetně řidiče) | 5 míst | ANO / NE |
| 16. | Výsuvné ostřikovače světlometů |  | ANO / NE |
| 17. | Automatická regulace sklonu světlometů |  | ANO / NE |
| 18. | Hlavní světlomety | LED | ANO / NE |
| 19. | Světla s denním svícením | LED | ANO / NE |
| 20. | Mlhové světlomety | min. přední |  |
| 21. | Kola z lehké slitiny | 19“ | ANO / NE |
| 22. | Rezervní kolo dojezdové | ocelové | ANO / NE |
| 23. | Šrouby se zabezpečením proti krádeži |  | ANO / NE |
| 24. | Osazení kol letní pneumatiky |  | ANO / NE |
| 25. | Výškově nastavitelná sedadla | přední | ANO / NE |
| 26. | Parkovací kamera | zadní | ANO / NE |
| 27. | Parkovací senzory vpředu a vzadu | přední a zadní | ANO / NE |
|  | Minimální bezpečnostní výbava |  |  |
| 28. | Airbagy boční a hlavové - pro řidiče a spolujezdce, deaktivovatelné, |  | ANO / NE |
| 29. | Kolenní airbag řidiče |  | ANO / NE |
| 30. | Elektromechanický posilovač řízení |  | ANO / NE |
| 31. | Adaptivní tempomat |  | ANO / NE |
| 31. | Kotoučové brzdy | zadní | ANO / NE |
| 32. | Elektronický stabilizující systém |  | ANO / NE |
| 33. | Asistent rozjezdu do kopce |  | ANO / NE |
| 34. | Varovné odrazky v předních dveřích |  | ANO / NE |
| 35. | Asistent rozpoznání únavy řidiče |  | ANO / NE |
| 36. | Nouzové volání |  | ANO / NE |
| 37. | Kontrola opotřebení brzdového obložení |  | ANO / NE |
| 38. | Indikátor nezapnutých pásů |  | ANO / NE |
| 39. | Povinná výbava vozu (zvedák, nářadí, výstražný trojúhelník, lékárnička) |  | ANO / NE |
| 40. | Elektrická parkovací brzda |  | ANO / NE |
|  | Minimální komfortní výbava |  |  |
| 41. | Vnější zrcátka | sklopná, stmívatelná | ANO / NE |
| 42. | Vnitřní zpětné zrcátko | USB-C | ANO / NE |
| 43. | Vnitřní zpětné zrcátko | automatické stmívání | ANO / NE |
| 44. | Elektrické stahování oken vpředu i vzadu |  | ANO / NE |
| 45. | Vyhřívané čelní sklo |  | ANO / NE |
| 46. | Tónované čelní sklo a zatmavená zadní boční skla a zadní sklo pátých dveří |  | ANO / NE |
| 47. | Dešťový senzor |  | ANO / NE |
| 48. | Zadní stěrač s ostřikovačem |  | ANO / NE |
| 49. | Ukazatel nedostatku kapaliny ostřikovačů |  | ANO / NE |
| 50. | Asistent dálkových světel |  | ANO / NE |
| 51. | Rozpoznání dopravních značek |  | ANO / NE |
| 52. | Kontrola tlaku v pneumatikách |  | ANO / NE |
| 53. | Digitální přístrojový štít |  | ANO / NE |
| 54. | Klimatizace | dvou zónová | ANO / NE |
| 55. | Telefonní rozhraní Bluetooth, Handsfree a hlasové ovládání |  | ANO / NE |
| 56. | Navigace | min. displej 8“ |  |
| 57. | Tažné zařízení s příslušnou elektroinstalací | sklopné | ANO / NE |
| 58. | Volant | multifunkční | ANO / NE |
| 59. | Gumové koberce |  | ANO / NE |
| 60. | Vyhřívání sedadel |  | ANO / NE |
|  | Zabezpečení vozidla |  |  |
| 61. | Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  | ANO / NE |
| 62. | Bezklíčové odemykání a zamykání |  | ANO / NE |
| 63. | Bezklíčové startování |  | ANO / NE |
| 64. | Alarm |  | ANO / NE |
| 65. | Imobilizér |  | ANO / NE |
|  | Záruka vozu |  |  |
| 66. | Garantovaná záruční doba výrobce | min. 48 měsíců |  |

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel vyplní požadované základní údaje o vozidle a u každé jednotlivé položky požadavků na vozidlo údaje ve sloupci „Splnění požadavku“. V případě, že tak dodavatel neučiní, nebo nesplní některý z požadavků zadavatele, může být z výběrového řízení vyřazen.

U položek, u kterých je v poli sloupce „Splnění požadavku“ uvedeno „ANO / NE“, dodavatel zvolí jednu z obou hodnot dle skutečnosti; u položek, u kterých je pole prázdné, dodavatel uvede konkrétní hodnotu, jak požadavek/požadavky v dané položce splňuje.

Před tiskem dodavatel tyto pokyny vymaže.

1.2 Podrobná cenová nabídka

Jako součást této vyplněné přílohy č. 1 dodavatel předkládá podrobnou cenovou nabídku nabízeného vozidla obsahující podrobný rozpis sériové a příplatkové výbavy s uvedením jejich cen: