1.1 Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění je dodávka 1 ks 3D laserového skeneru určeného k využití při realizaci výuky na střední škole, předmětem plnění není výrobek již používaný.

Nabízený výrobek:

| ZÁKLADNÍ ÚDAJE |
| --- |
| Značka, výrobce |  |
| Typ, označení (model a vysvětlení zkratek v označení modelu) |  |
| Software |  |

Nabízený 3D laserový skener musí splňovat tyto požadavky:

| Pol. č. | Požadavek | Požadovaná hodnota | Splnění požadavku (doplňte váš údaj – hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Požadované technické parametry |  |  |
| 1. | 3D skener | s integrovaným sférickým obrazovým systémem a termografickým panoramatickým snímačem | ANO / NE |
| 2. | Výška přístroje | max. 170 mm |  |
| 3. | Hmotnost přístroje | max. 1,2 kg |  |
| 4. | Materiál | anodizovaný hliník | ANO / NE |
| 5. | Upevňovací mechanizmus | bajonet s tlačítkem pro rychlé uvolnění | ANO / NE |
| 6. | Vnitřní paměť | úložiště min. 100 stanovisek |  |
| 7. | Napájení | vnitřní vyjímatelná malá baterie | ANO / NE |
| 8. | Kapacita baterie | min. 40 stanovisek |  |
| 9. | Třída laseru | 1 | ANO / NE |
| 10. | Systém měření délek | vysokorychlostní, pulzní | ANO / NE |
| 11. | Vlnová délka | 830nm | ANO / NE |
| 12. | Režimy měření | min. 3 uživatelsky volitelná nastavení rozlišení |  |
| 13. | Zorné pole | 360°Hz x 300°V | ANO / NE |
| 14. | Rozsah vzdálenosti skenování od přístroje | min. 0,6m – 60m |  |
| 15. | Odolnost proti prachu a vodě | IP54 | ANO / NE |
| 16. | Odolnost | vnitřní i vnější prostředí | ANO / NE |
| 17. | Automatický sklonoměr |  | ANO / NE |
| 18. | Orientace přístroje | hlavou vzhůru nebo dolů | ANO / NE |
| 19. | Ovládání jedním tlačítkem |  | ANO / NE |
| 20. | Vzdálené ovládání |  | ANO / NE |
| 21. | Bezdrátová komunikace | WiFi | ANO / NE |
| 22. | Rychlost skenování | min. 300 000 bodů/sec. |  |
| 23. | Délková přesnost (při 78% odrazivosti) | 4mm @ 10m / 7mm @ 20m | ANO / NE |
| 24. | 3D přesnost bodů | 6mm @ 10m 8mm @ 20m | ANO / NE |
| 25. | Licence softwarového systému, údržba a podpora | min. 1 rok |  |
| 26. | SW: zajišťuje stahování dat ze skeneru do projektu, import mračen z jiných zdrojů, automatická registrace Cloud – to – Cloud a zároveň přes automaticky nalézané terče, export projektu do E57, možnost přímého importu projektu do softwaru. |  | ANO / NE |
| Pořizování obrazových informací |
| 27. | 15 MPix 3 – kamerový systém |  | ANO / NE |
| 28. | 150 MPix na celé panorama |  | ANO / NE |
| 29. | HDR |  | ANO / NE |
| 30. | LED blesk |  | ANO / NE |
| 31 | Kalibrovaný sférický obraz |  | ANO / NE |
| 32. | Zorné pole stejné jako 3D skener | min. 360°Hz x 300°V |  |
| 33. | Termální kamera | dlouhovlnná infračervená kamera | ANO / NE |
| 34. | Termální kamera – zorné pole | min. 360°Hz x 70°V |  |
| Součást dodávky – příslušenství |
| 35. | Nabíječka | 1 ks | ANO / NE |
| 36. | Stativ | 1 ks | ANO / NE |
| 37. | Transportní kryt | 1 ks | ANO / NE |
|  | Záruční podmínky |  |  |
| 38. | Požadovaná záruční lhůta na provedenou dodávku | min. 24 měsíců |  |

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel vyplní požadované základní údaje o laserovém skeneru a u každé jednotlivé položky požadavků na skener údaje ve sloupci „Splnění požadavku“. V případě, že tak dodavatel neučiní, nebo nesplní některý z požadavků zadavatele, může být z výběrového řízení vyřazen.

U položek, u kterých je v poli sloupce „Splnění požadavku“ uvedeno „ANO / NE“, dodavatel zvolí jednu z obou hodnot dle skutečnosti; u položek, u kterých je pole prázdné, dodavatel uvede konkrétní hodnotu, jak požadavek / požadavky v dané položce splňuje.

Před tiskem dodavatel tyto pokyny vymaže.

1.2 Podrobná cenová nabídka

Jako součást této vyplněné přílohy č. 1 dodavatel předkládá podrobnou cenovou nabídku nabízeného zařízení obsahující podrobný rozpis cen: