- Příloha č. 1

Shrnovač píce.

Základní specifikace:

- Pracovní záběr stroje min. 6,8m

- Řízená zadní náprava

- Počet rotorů 2

- Shrnování řádku do středu mezi rotory

- Kopírovací kolečka před hrabicemi rotorů

- Připojovací kloubový hřídel součástí dodávky

- Průměr rotoru min. 3,30m

- Skříň rotoru uzavřená s olejovou náplní

- Silniční osvětlení

- Otáčky vývodového hřídele 540 min-1

- Hmotnost stroje min 1900 kg

- Stroj splňuje podmínky pro provoz na pozemních komunikacích