Technické podmínky – Rekapitulace splnění technických podmínek

Dodávka vozidel Pick up v provedení N1 - vozidla určená k přepravě osob a nákladu kategorie M1

Výrobce / Tovární značka: ……………………………..

Typ: …………………………….

Počet kusů: 4 ks

| Parametr | Požadavek | Nabídka doplňte ano/ne, příp. číselnou hodnotu nebo technické řešení/provedení |
| --- | --- | --- |
| Motor a pohon |
| druh paliva: benzin, nafta | ANO |  |
| výkon motoru | 81 až 120 kW | ………………… kW |
| zdvihový objem motoru | min. 1 195 cm3 |  |
| počet převodových stupňů | min. 5 | ………………… |
| počet válců | min. 3 | ………………… |
| manuální převodovka | ANO |  |
| Hmotnosti |
| celková hmotnost vozidla | max. 3 000 kg včetně |  |
| hmotnost bržděného přívěsu | min. 1 100 kg |  |
| Energetické a ekonomické provozní dopady |
| emisní limit ve výfukových plynech EURO 6 | ANO |  |
| spotřeba benzínu pro kombinovaný provoz | Max. 6,8 l/100 km – doplňte dle použitého paliva | ……….l |
| spotřeba nafty pro kombinovaný provoz | Max. 6,2 l/100km - doplňte dle použitého paliva | ……….l |

| Bezpečnost |
| --- |
| ABS | ANO |  |
| posilovač řízení | ANO |  |
| airbag řidiče a spolujezdce | ANO |  |
| tříbodové bezpečnostní pásy vpředu i vzadu | ANO |  |
| výškově nastavitelné opěrky hlavy na všech sedadlech (aktivní nebo integrované na předních sedadlech) | ANO |  |
| přední mlhové světlomety | ANO |  |
| světla pro denní svícení | ANO |  |
| přední i zadní zástěrky | ANO |  |
| Brzdy |
| přední náprava kotoučové | ANO |  |
| zadní náprava | Bubnové nebo kotoučové  |  |
| Kola a pneumatiky |
| letní obutí na vozidle | ANO |  |
| ocelové disky kol s okrasnými kryty nebo lité disky | doplňte provedení  |  |
| průměr kola | min. 15˝ | ………………… ˝ |
| sada zimních pneumatik včetně ocelových disků s okrasnými kryty nebo lité disky | doplňte provedení  |  |
| Interiér a exteriér |
| manuální klimatizace s pylovým filtrem | ANO |  |
| elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | ANO |  |
| elektrické ovládání předních bočních oken | ANO |  |
| centrální zamykání s dálkovým ovládáním na klíči | ANO |  |
| výškově nastavitelný volant (tříramenný až pětiramenný) | ANO |  |
| výškově nastavitelné sedadlo řidiče | ANO |  |
| palubní počítač | ANO |  |
| objem nákladového prostoru při složení druhé řady sedadel | min. 2,5 m3 |  |
| míst k sezení 5 | ANO |  |
| zadní sedadla dělená 40/60 nebo 1/3:2/3 | uveďte provedení  |  |
| zadní sedadla sklopná nebo demontovatelná bez použití nářadí | uveďte provedení  |  |
| druhá řada sedadel sklopná nebo demontovatelná, umožňující rovnou nákladovou plochu | ano |  |
| dvoje boční posuvné dveře s mechanicky otevíratelnými okny (např. výklopná) | ANO |  |
| užitečná šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol | min. 1 000 mm | ………………… mm |
| užitečná výška nákladového prostoru | min. 1100 mm | ………………… mm |
| užitečná ložná délka při složení druhé řady sedadel | min. 1500 mm | ………………… mm |
| zásuvka 12V | ANO |  |
| osvětlení nákladového prostoru | ANO |  |
| dvoukřídlé prosklené zadní dveře otevírané do stran cca 180° nebo zadní dveře výklopné | uveďte provedení  |  |
| do zavazadlového prostoru musí být umožněno bezproblémové naložení EURO palety s nákladem např. náhradních automobilových dílů | ANO |  |
| vyhřívání a stěrač zadních skel | ANO |  |
| gumový omyvatelný koberec chránící podlahu v zavazadlovém prostoru | ANO |  |
| potahy všech sedadel | ANO |  |
| sada gumových koberců k sedadlům | ANO |  |
| spojovací zařízení pro nákladní přívěs nebržděný o hmotnosti min. 650 kg, včetně 7-mi pólové zásuvky | ANO |  |
| montáž GPS dodané zadavatelem (Vetronics včetně napájecího svazku, čtečky Dallas, GSM a GPS antén, zajištěno od PRINCIP a.s., IČ: 41690311) | ANO |  |
| rádio s MP3 s reproduktory i s Bluetooth | ANO |  |
| Karoserie |
| barva | červená nebo oranžová  |  |