Technické podmínky – Rekapitulace splnění technických parametrů

Dodávka sněhového pluhu ve tvaru křídla s ocelovým břitem s vulkolanovou podložkou a druhým podklápěným vulkolanovým břitem na nosič výměnných nástaveb pro cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem

| Tovární značka: |  |
| --- | --- |
| Typ: |  |
| Počet kusů: | 1 |

| Parametr | Požadavek | Nabídka doplňte ano/ne, příp. číselnou hodnotu nebo technické řešení/provedení |
| --- | --- | --- |
| umístění na upínací desku DIN 76 060 vel. A dle ČSN EN 15432-1 | ano |  |
| hydraulické zvedání a spouštění | ano |  |
| oscilační systém udržující pluh v transportní poloze ve vodorovné pozici | ano |  |
| tlakový snímač pro sledování polohy pluhu přes GPS systém | ano |  |
| prosvětlovací plastové obrysové tyče po obou stranách radlice, LED osvětlení 24 V | ano |  |
| prosvětlená vnější hrana vlevo, v LED osvětlení 24 V, těleso hrany je z nerez oceli | ano |  |
| výstražné poziční LED osvětlení 24 V, červenobílé provedení | ano |  |
| připojení na hydraulickou soustavu nosiče pomocí devíti rychlospojek | ano |  |
| sada odstavných nohou s koly pro pojezd s pluhem po dílně apod. | ano |  |
| barva oranžová RAL 2011 se zvýšenou odolností proti korozi | ano |  |
| Radlice |
| tvar křídlo | ano |  |
| celková šířka v přepravní poloze | max. 3 200 mm | …mm |
| šířka pracovního záběru (při plném natočení pluhu) | min. 2 900 mm pro ocelový břit | …mm |
|  | min. 2 800 mm pro vulkolanový břit | …mm |
| vlastní radlice ocelová vyztužená trubkou nebo ocelovým uzavřeným svařovaným profilem a žebry | ano |  |
| hmotnost pluhu | max. 1 200 kg | …kg |
| výška vlevo s ocelovým břitem (měřeno bez pozičního osvětlení) | min. 600 mm | …mm |
| výška vpravo s ocelovým břitem (měřeno bez pozičního osvětlení) | min. 1 600 mm | …mm |
| hydraulické natočení vlevo, vpravo v rozsahu | min. ± 30° | … stupňů |
| systém regulace přítlaku břitu na vozovku - hydromechanický akumulátor, bez opěrných pojezdových kol | ano |  |
| sledování příčného sklonu vozovky | min. ±7° | … stupňů |
| změna nájezdového úhlu plynulá, ovládaná hydraulicky dle typu použitého stíracího břitu v rozsahu | min. 25° | … stupňů |
| robustní zábrana proti úletu sněhu na kabinu z polyuretanu | ano |  |
| Břit |
| celková délka | min. 3 500 mm | …mm |
| základní břit ocelový kvality min. XAR 400 s pružnou tlumící vulkolanovou podložkou | uveďte technické řešení→ |  |
| druhý hydraulicky přiklápěný břit vulkolanový | ano |  |
| druhý hydraulicky přiklápěný břit zapojitelný během jízdy vozidla | ano |  |
| Zajištění radlice |
| při najetí na překážku přetočením radlice kolem příčné osy | ano |  |
| automatický návrat např. pomocí dusíkového akumulátoru apod. | uveďte technické řešení→ |  |
| ve zvednuté přepravní poloze pojistkou | uveďte technické řešení→ |  |
| Montáž a odzkoušení na vozidlo Iveco Trakker | ano |  |
| Doklady pro provoz na pozemních komunikacích | ano |  |

Technické podmínky – Rekapitulace splnění technických parametrů

Dodávka rovného sněhového pluhu s ocelovým břitem s vulkolanovou podložkou a druhým podklápěným vulkolanovým břitem na nosič výměnných nástaveb pro cestmistrovství Moravské Budějovice

| Tovární značka: |  |
| --- | --- |
| Typ: |  |
| Počet kusů: | 1 |

| Parametr | Požadavek | Nabídka doplňte ano/ne, příp. číselnou hodnotu nebo technické řešení/provedení |
| --- | --- | --- |
| umístění na upínací desku DIN 76 060 vel. A dle ČSN EN 15432-1 | ano |  |
| hydraulické zvedání a spouštění | ano |  |
| oscilační systém udržující pluh v transportní poloze ve vodorovné pozici | ano |  |
| tlakový snímač pro sledování polohy pluhu přes GPS systém | ano |  |
| prosvětlovací plastové obrysové tyče po obou stranách radlice, LED osvětlení 24 V | ano |  |
| prosvětlená vnější hrana vlevo, v LED osvětlení 24 V, těleso hrany je z nerez oceli | ano |  |
| výstražné poziční LED osvětlení 24 V, červenobílé provedení | ano |  |
| připojení na hydraulickou soustavu nosiče pomocí devíti rychlospojek | ano |  |
| sada odstavných nohou s koly pro pojezd s pluhem po dílně apod. | ano |  |
| barva oranžová RAL 2011 se zvýšenou odolností proti korozi | ano |  |
| Radlice |
| rovný tvar | ano |  |
| celková šířka v přepravní poloze | max. 3 200 mm | …mm |
| šířka pracovního záběru (při plném natočení pluhu) | min. 2 900 mm pro ocelový břit | …mm |
|  | min. 2 800 mm pro vulkolanový břit | …mm |
| vlastní radlice ocelová vyztužená trubkou nebo ocelovým uzavřeným svařovaným profilem a žebry | ano |  |
| hmotnost pluhu | max. 1 100 kg | …kg |
| výška radlice s ocelovým břitem (měřeno bez pozičního osvětlení) | min. 950 mm | …mm |
| výška radlice s přiklopeným, vulkolanovým břitem (měřeno bez pozičního osvětlení) | min. 1 000 mm | …mm |
| hydraulické natočení vlevo, vpravo v rozsahu | min. ± 30° | … stupňů |
| systém regulace přítlaku břitu na vozovku - hydromechanický akumulátor, bez opěrných pojezdových kol | ano |  |
| sledování příčného sklonu vozovky | min. ±7° | … stupňů |
| změna nájezdového úhlu plynulá, ovládaná hydraulicky dle typu použitého stíracího břitu v rozsahu | min. 25° | … stupňů |
| robustní zábrana proti úletu sněhu na kabinu z polyuretanu | ano |  |
| Břit |
| celková délka | min. 3 500 mm | …mm |
| základní břit ocelový kvality min. XAR 400 s pružnou tlumící vulkolanovou podložkou | uveďte technické řešení→ |  |
| druhý hydraulicky přiklápěný břit vulkolanový | ano |  |
| druhý hydraulicky přiklápěný břit zapojitelný během jízdy vozidla | ano |  |
| Zajištění radlice |
| při najetí na překážku přetočením radlice kolem příčné osy | ano |  |
| automatický návrat např. pomocí dusíkového akumulátoru apod. | uveďte technické řešení→ |  |
| ve zvednuté přepravní poloze pojistkou | uveďte technické řešení→ |  |
| Montáž a odzkoušení na vozidlo Iveco Trakker | ano |  |
| Doklady pro provoz na pozemních komunikacích | ano |  |