  - Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je dodávka traktoru, předmětem plnění může být traktor již používaný nebo předváděcí traktor.

Nabízené vozidlo:

| Traktor |
| --- |
| Požadované technické parametry | Hodnota/způsob splnění požadavku dodavatelem |
|  | Pokyny pro dodavatele: Dodavatel u každého požadavku zadavatele v této sekci uvede, jakou hodnotou nabízený traktor požadavek splňuje, popř. zda ho splňuje (není-li možné konkrétní hodnotu vyjádřit) s případným doplněním názvu položky výbavy či balíčku výbavy, ve kterém je položka obsažena. | (Způsob splnění požadavku dodavatelem) |
| 1. | Tovární značka / výrobce |  |
| 2. | Obchodní název, typ a označení, min. objem motoru |  |
| Motor |
| 3. | Jmenovitý výkon min. 107 kW |  |
| 4. | Max. výkon min. 116 kW |  |
| 5. | Počet válců 6 | ANO/NE |
| 6. | Zdvihový objem min. 6,7 l |  |
| 7. | Otáčky zadního vývodového hřídele 540/540E a 1000 ot/min. |  |
| 8. | Alternátor min. 200 A |  |
| 9. | Elektronicky ovládaný ventilátor | ANO/NE |
| 10. | Interval výměny motorového oleje min. 750 MTH |  |
| Převodovka |
| 11. | 24 x 24 stupňů, 8 stupňů řazení pod zatížením | ANO/NE |
| 12. | Automatické funkce převodovky | ANO/NE |
| Kola |
| 13. | Pneumatiky zadní 460/85 R38 |  |
| Přední náprava |
| 14. | Odpružená kat. 4 | ANO/NE |
| 15. | Elektrohydraulický diferenciál a senzor řízení | ANO/NE |
| Hydraulika |
| 16. | Axiální pístové čerpadlo | ANO/NE |
| 17. | Výkon čerpadla min. 150 l/min |  |
| 18. | Čelní hydraulika | ANO/NE |
| 19. | Min. 3 elektricky ovládané zadní vnější okruhy hydrauliky s nastavitelným průtokem a časováním | ANO/NE |
| 20. | Nízkotlaká vratka |  |
| 21. | Přední integrovaný tříbodový závěs a vývodový hřídel | ANO/NE |
| Kabina |
| 22. | Čtyř sloupková | ANO/NE |
| 23. | Odpružená | ANO/NE |
| 24. | Klimatizovaná | ANO/NE |
| 25. | Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče s vyhříváním | ANO/NE |
| 26. | Sedadlo spolujezdce | ANO/NE |
| 27. | Ovládání důležitých funkcí prostřednictvím loketní opěrky | ANO/NE |
| 28. | Joystick pro ovládání elektronických vnějších okruhů | ANO/NE |
| 29. | Ovládací panel funkcí včetně souvraťového managementu | ANO/NE |
| 30. | Velká dělená teleskopická zrcátka | ANO/NE |
| 31. | Rádio s Bluetooth | ANO/NE |
| 32. | Držák na hasicí přístroj | ANO/NE |
| Osvětlení |
| 33. | Kompletní pracovní osvětlení LED min. 4 vpředu, 4 vzadu, maják |  |
| Nádrž |
| 34. | Palivová min. 250l |  |
| 35. | Nádrž Ad Blue min. 39l |  |
| Hmotnost |
| 36. | Provozní hmotnost min. 6300 kg |  |
| 37. | Celková hmotnost přívěsu min. 23000 kg |  |
| Ostatní |
| 38. | Dvouokruhové a jednookruhové brzdy | ANO/NE |
| 39. | Elektrické zásuvky u předního závěsu (3 + 7 pólová) | ANO/NE |
| 40. | Etážový závěs automatickou hubicí pr. 38 | ANO/NE |
| 41. | Spodní tažná lišta | ANO/NE |
| 42. | Rozhraní ISOBUS včetně terminálu | ANO/NE |
| Další požadavky |
| 43. | Zajištění autorizovaného servisu vlastními zaměstnanci dodavatele | ANO/NE |
| 44. | Návod k obsluze v českém jazyce | ANO/NE |
| 45. | Doklady nutné k registraci pro provoz na komunikacích v ČR | ANO/NE |
| 46. | Vozidlo musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů | ANO/NE |
| 47. | Rok výroby traktoru 2021 nebo 2022 |  |
| 48. | Počet najetých motohodin max. 600MTH |  |
| 49. | Zaškolení obsluhy | ANO/NE |
| 50. | Záruka min. 12 měsíců |  |
| 51. | Dodávka do 15. 6. 2022 | ANO/NE |

Pokyny pro dodavatele:

U požadavků, u kterých je v poli sloupce „Splnění požadavku“ uvedeno „ANO / NE“, dodavatel zvolí jednu z obou hodnot dle skutečnosti; u požadavků, u kterých je pole prázdné, dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob, jak daný požadavek splňuje.

Veškeré shora uvedené požadavky zadavatele jsou závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení!

Pokud tedy dodavatel u některého požadavku, kde je uveden text „ANO/NE“, ponechá tento text, neuvede žádný text, uvede text „NE“, nebo uvede jakýkoliv jiný text než „ANO“, bude vyloučen.

U každého ostatního požadavku dodavatel uvede, jakou hodnotou či způsobem nabízené plnění požadavek splňuje, a to tak, aby nabízená hodnota či způsob byl v souladu s požadavkem zadavatele. Pokud tak dodavatel neučiní, bude vyloučen.

Před tiskem dodavatel tyto pokyny vymaže.

1.2 Podrobná cenová nabídka

Jako součást této vyplněné přílohy č. 1 dodavatel předkládá podrobnou cenovou nabídku nabízeného vozidla obsahující podrobný rozpis sériové a příplatkové výbavy s uvedením jejich cen: