Veřejná zakázka Sýrařský kotel 2

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek – Specifikace předmětu plnění

Sýrařský kotel 2

Šaržový pastér - sýrařský kotel 150l s provozní teplotou do 90°C s planetovou harfou a naklápěním.

| Podmínka plnění | Splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| Šaržový paster - sýrařský kotel 150L do 90°C s planetovou harfou a naklápěním | ANO/NE |
| Nízkotlaká konstrukce s pojišťovacím ventilem 0,5 Baru | ANO/NE |
| Tříplášťová izolovaná konstrukce s průtočným duplikátorem | ANO/NE |
| Planetovou převodovku lze osadit: 1. Vrtulovým míchadlem se širokými listy. 2. Vrtulovým míchadlem + 1 ks pevná oběžná harfa pro intenzivní míchání. 3. Třemi jednotlivými nožovo-strunovými harfami s bajonetovými uzávěry s planetovým pohybem | ANO/NE |
| Nerezové madlo, které je možné spojit s jednou ze tří samostatných harf pro ruční práci | ANO/NE |
| Maximální objem tříplášťové nádoby: 340L | ANO/NE |
| Doporučený maximální objem zpracovávaného mléka: 300L | ANO/NE |
| Doporučený minimální objem zpracovávaného mléka: 60L | ANO/NE |
| Příkon: možnost volby 10,9,8kW Standard 12kW | ANO/NE |
| Připojení: 400V, 50Hz , 32A pěti-kolíková zásuvka | ANO/NE |
| Možnost připojení teplé vody k ohřevu | ANO/NE |
| Maximální ø 880mm (kruhová zábrana/madlo), | ANO/NE |
| Maximální ø kotliny 700mm | ANO/NE |
| Hloubka kotliny 480mm u výpusti | ANO/NE |
| Výška s míchadlem 1300mm | ANO/NE |
| Maximální výška s otočným a odnímatelným ramenem s řídící jednotkou 1950mm | ANO/NE |
| Demontovatelný podvozek s pojezdem | ANO/NE |
| Elektrické výklopné zařízení pro vylití syrovátky s regulovatelnou výškou zdvihu až 150 mm | ANO/NE |
| Ovládání naklápění přímo z ovládacího panelu spínačem | ANO/NE |
| Možnost ohřevu sekundárně ohřátou vodou (nutnost připojení na oběhové čerpadlo) | ANO/NE |
| Selenoidní ventily pro teplou a studenou vodu | ANO/NE |
| Regulace otáček míchadla v rozsahu 1-30 ot./min. | ANO/NE |
| Možnost změny smyslu otáček míchadla jak v manuálním módu, tak v programovém nastavení | ANO/NE |
| Řídící jednotka PLC s dotykovým displejem umožňující programování ohřevu, výdrží na stanovené teplotě, chlazení, míchání, záznam o průběhu teplot v čase, teplotní diagram - vše v automatickém cyklu řízeném počítačem. | ANO/NE |
| Umožňuje automatický, opakovatelný provoz s možností manuálního zásahu obsluhy bez ztráty kontinuity zápisu teplot v čase na záznamové zařízení. | ANO/NE |
| Možnost programování počtu otáček pro každý krok v jednotlivých profilech, např. 15 ot./min. při běhu k teplotě a např. 5 ot./min. při výdrži | ANO/NE |
| Digitální záznamové zařízení: Zapisuje průběh teplot v čase. Prostřednictvím zápisu na flash disk je možný přenos dat do PC a následný tisk např. v grafech | ANO/NE |
| 9 programovatelných předvoleb - profilů, každá se 5 kroky - nastavení cílové teploty a doba výdrže na nastavené teplotě, následně stroj směřuje k dosažení zadání v dalším kroku | ANO/NE |
| Celkem 45 programovatelných kroků | ANO/NE |
| Teplotní diagram přímo na obrazovce | ANO/NE |
| Možnost přednastavení konstant průběhu ohřevu a chlazení | ANO/NE |
| Sekvenční způsob ohřevu (100%, 77% a 33% instalovaného výkonu) | ANO/NE |
| Kalibrace teploty, volitelná rychlost zápisu | ANO/NE |
| Zvuková signalizace, volitelná po ukončení každého naprogramovaného kroku, případně při ukončení procesu, s volitelnou délkou trvání signálu | ANO/NE |
| Funkce: Odložený Start | ANO/NE |
| Funkce spínání externího zařízení (např. ovládání selenoidů externího chlazení) | ANO/NE |
| Možnost manuálního ovládání prostřednictvím spínačů | ANO/NE |
| Teplotní čidlo zabudované v jímce cca 60 mm nad dnem | ANO/NE |
| Otočný držák řídící jednotky - kompaktní provedení - možnost manipulace při sanitaci provozu | ANO/NE |
| Kotel kompletně vyrobený z nerezové oceli AISI 304 | ANO/NE |
| Kotlina je opatřena dvoudílným transparentním víkem s madly | ANO/NE |
| Výpust s klapkou DN65 manuálně ovládaná pákou s jištěním proti samovolnému otevření | ANO/NE |
| Redukce s dávkovacím pákovým ventilem pro přímé plnění například do PET lahví, skleniček | ANO/NE |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v ……….

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.