TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 2 – Mikroskop pro plicní oddělení

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			232 100 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboratorní mikroskop | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |
| 1 | Nový, nerepasovaný laboratorní mikroskop s digitálním záznamem pro medicínské účely |  |
| 2 | Mikroskop s pozorovací metodou – světlé pole v procházejícím světle |  |
| 3 | Stativ mikroskopu s následujícími vlastnostmi: stabilní, celokovový a ergonomický stativ hrubé a jemné ostření na obou stranách stativu včetně ovládacího kolečka pro jemné ostření, které lze instalovat na levou nebo pravou stranu nastavení odporu tuhosti hrubého ostření rozsah zdvihu minimálně 25 mm rozlišení osy Z minimálně 1 µm aretace osy Z – nastavení horního dorazu (ochrana proti zlomení preparátu) stativ se zabudovanou polní clonou |  |
| 4 | Köhlerovo osvětlení (irisová clona pole, irisová aperturní clona) pro procházející světlo – LED osvětlení |  |
| 5 | LED osvětlení plynule regulovatelné na těle mikroskopu |  |
| 6 | Optická soustava mikroskopu, která je tvořena soustavou čoček, musí umožňovat rovnoměrné osvětlení celého zorného pole |  |
| 7 | Životnost LED osvětlení (LED diod) minimálně 50 000 hodin |  |
| 8 | Výkon LED osvětlení (LED diod) minimálně 14 W nebo výkon v ekvivalentu minimálně 100 W halogen |  |
| 9 | Stolek mikroskopu s následujícími vlastnostmi: bezhřebenové vedením preparátu univerzální ovládání a ergonomický mechanismus posunu povrch stolku opatřen ochrannou ultra tvrdou keramickou vrstvou stolek s nastavením tuhosti chodu pro každou osu integrovaný držák sklíčkových preparátů stupnice pro odečet souřadnic X/Y stolek s úhlovou rotací minimálně 110° |  |
| 10 | Tubus mikroskopu s následujícími vlastnostmi: trinokulární, naklápěcí a širokoúhlý nastavitelná rozteč okulárů dle potřeby obsluhy nastavení úhlu vhledu v rozsahu minimálně 5° až 35° nastavitelná interpupilární vzdálenost v rozsahu minimálně 55 mm až 75 mm okuláry se zvětšením 10x a dioptrické korekce pro obě oči zorné pole okulárů F.N. minimálně 22 |  |
| 11 | Kódovaný revolverový nosič objektivů minimálně pětičetný |  |
| 12 | Odnímatelná revolverová hlava |  |
| 13 | Objektivy mikroskopu: semi-planapochromatický objektiv – zvětšení 10x, N.A. min. 0,3 semi-planapochromatický objektiv – zvětšení 40x, N.A. min. 0,7 |  |
| 14 | Kondenzor s integrovanou aperturní clonou, N.A. minimálně 1,1 |  |
| Příslušenství |
| 15 | Protiprachový obal na mikroskop |  |
| 16 | Veškeré součásti a komponenty, nutné pro kompletní a funkční uvedení předmětu plnění do provozu (kabely, koncovky atd.) |  |